## Slide 1: RETELE PE FIBRA OPTICA

## Slide 2: Topologii de retea
Notes: O retea este un set de noduri conectate intre ele. Aceste conexiuni pot fi facute in diverse moduri, numite topologii.
Exemplu: Sa consideram topologia in inel. Sa presupunem ca un mesaj pleaca de la nodul 1 spre nodul k si ca directia de deplasare este cea a acelor de ceasornic. Mesajul va trece prin nodurile 2 si 3, unde va fi citit si directionat apoi mai departe prin retea, fara procesare, pina cind el va ajunge la destinatie – nodul k.
Astefel, redirectionarea unui mesaj este caracteristica distinctiva a unei retele. Aceasta functie se numeste comutare, sau rutare, in functie de aplicatia specifica.

## Slide 3: Tehnologii de comutare
Notes: Exista doua tehnologii de comutare fundamentale:
comutarea de circuit
Comutarea de pachete
Sa consideram reteaua stea. Sa presumunem ca dorim sa trimitem un mesaj de la nodul 1 la nodul k.
In tehnologia comutarii circuitelor, serverul are un comutator care conecteaza fizic o linie de la nodul 1 la o linie de la nodul k, astfel incit mesajul se deplaseaza fizic si logic spre destinatia sa. Daca serverul are posibilitatea sa conecteze fizic orice circuit deservit, el este numit comutator fara blocare.
In tehnologia comutarii de pachete, un mesaj este trimis sub forma de mici pacheye (pachet = un anumit numar de biti). Prin urmare, exista un sir continuu de date de la nodul 1 la server. Acest sir de date contine pachete care curg de la nodul 1 spre nodul 2, denumite in figura 1-2, impreuna cu pachete de la nodul 1 pentru nodul 3 (1-3) si de la nodul 1 pentru nodul k (1-k). Serverul are circuite de control care recunosc si directioneaza pachetele spre destinatia lor. In exemplul nostru, circuitele de control separa pachetele 1-2, 1-3 si 1-k si le directioneaza spre nodurile 2, 3 si respectiv k. Toate liniile de la noduri sunt fizic si permanent conectate una cu alta in server.
Intr-o retea cu comutare de circuite, liniile sunt conectate la cerere si ramin conectate indiferent daca exista sau nu flux de date prin ele. Mai mult, nodurile trebuie sa schimbe mesaje de intelegere, care pot fi mai lungi decit mesajele de date propriuzise. Din acest motiv, aceste retele sunt potrivite pentru transmisii de viteza mica, cum ar fi convorbirile telefonice.
Retelele cu comutare de pachete transmit informatia doar cind este necesar, astfel utilizarea benzii fiind mai eficienta. In plus fiecare pachet poarta informatia de serviciu – adrese si sincronizare – astfel incit intirzierile datorate dialogului de punere deacord dispar. Prin urmare , aceste retele sunt potrivite pentru transmisii de viteza mare. Pretul platit este o retea mai sofisticata care sa controleze divizarea mesajelor in pachete, transmiterea pachetelor pe diferite cai si reasamblarea lor la destinatie.
Observatie; retelele cu comutare de circuite au nevoie de un timp de comutare de citeva ms, in timp ce retelele cu comutare de pachete au nevoie de un timp de comutare de citeva microsecunde sau chiar citeva ns, deoarece timpul de comutare trebuie sa fie o foarte mica parte din durata unui pachet.

## Slide 4: Multiplexarea
Multiplexarea in timp
Multiplexarea in lungime de unda
Notes: Banda teoretica a unei legaturi pe fibra optica monomod este , in prezent, de 50 THz, in timp ce emitatoarele si receptoarele electronice au o banda de maxim 10 GHz. Prin urmare, o legatura punct-la punct pe fibra optica va fi restrictionata de sisteme electronice. Cu alte cuvinte, aceste sisteme utilizeaza doar o mica portiune – 1/5000 – din capacitatea de transmisie a unei fibre monomod.
Solutia acestei probleme este multiplexarea. In sistemele de comunicatii pe fibra optica se utilizeaza duoa tehnici de multiplexare:
Multiplexarea in timp
Multiplexarea in lungime de unda

## Slide 5: Multiplexarea in timp
Notes: Conceptul de multiplexare in timp poate fi inteles din fugura. Semnalele de la emitatoarele Tx1, Tx2, etc., intra in multiplexor (MUX). Acesta decupeaza cite un esantion din fiecare semnal, ii atribuie un anumit interval de timp, combina aceste esantioane si le trimite apoi pe aceeasi linie. La receptie, demultiplexorul (DEMUX) separa aceste esantioane si le directioneaza , de exemplu, pe cele provenind de la Tx1 spre receptorul Rxk. Prin urmare, un receptor va primi un semnal de la emitator sub forma unei secvente de esantioane incadrate in sloturi de timp.
Se pune intrebarea: cit din banda unei fibre optice utilizeaza multiplexarea in timp ?
Raspuns: sa consideram urmatoarele: daca avem 4 emitatoare, fiecare transmitind la o viteza de 2.5 Gbit/s, fibra va trebui sa transporte un semnal la viteza de 10 Gbit/s. Prin urmare , multiplexarea in timp creste viteza de transmisie.
O alta intrebare este: putem creste numarul de canale multiplexate ?
Raspuns: da, da multiplexorul si demultiplexorul vor trebui sa functioneze la viteze de bit si mai mari. Atit TDM MUX cit si DEMUX sunt circuite electronice , a caror limita este in prezent de cca. 10 Gbit/s.
Multiplexarea in timp aplicata retelelor de comunicatie pe fibra optica este denumita multiplexare in timp optica (OTDM – Optical Time Division Multiplexing).

## Slide 6: Multiplexarea in lungime de unda
Notes: Multiplexarea in lungime de unda (WDM – Wavelength Division Multiplexing) se bazeaza pe urmatorul principiu fizic: mai multe fascicole de lumina, cu lungimi de unda diferite, se pot propaga simultan pe aceeasi fibra fara a interfera (doi fotoni pot ocupa acelasi spatiu).
Asa cum este prezentat in figura, emitatorul Tx1 genereaza un sir de date pe lungimea de unda λ1, Tx2 pe λ2, etc. Toate aceste semnale sunt combinate de un multiplexor si transmise simultan pe aceeasi fibra. La receptie, un demultiplexor, separa semnalele cu diferite lungimi de unda si le directioneaza spre receptoarele corespunzatoare fiecarei lungimi de unda.
WDM imparte banda fibrei im mai multe segmente si fiecare semnal utilizeaza propriul sau segment de banda.
Exsita doua tipuri de WDM:
WDM de banda ingusta
WDM de banda larga
WDM de banda larga utilizeaza 1300 nm si 1550 nm pentru o transmisie full-duplex. Astfel, daca un semnal este transmis intr-o directie pe 1300 nm, el poate fi trimis inapoi, pa aceasi fibra, pe 1550 nm.
WDM de banda ingusta, numit si WDM dens (DWDM – Dense Wavelength Division Multiplexing), multiplexeaza 4, 8, 16, 32 sau mai multe lungimi de unda, alese in intervalul 1530…1610 nm cu o spatiere foarte ingusta. In prezent, acest tip de WDM este utilizat.

## Slide 7: TDM+WDM
Notes: Intrebare: Tehnologiile TDM si WDM sunt in competitie ?
Raspuns: NU, ele se completeaza reciproc. Este destul de evident ca fiecare lungime de unda poate transporta mai multe canale multiplexate in timp, ca in figura.
Am vazut ca TDM este limitata de viteza maxima de comutare a dispozitivelor electronice (10 Gbit/s).
WDM rezolva cumva problema, plecind de la aceasta limita de 10 Gbit/s si multiplexind mai multe canale – de exemplu 16 – ajunge la o viteza de transmisie de 160 Gbit/sec. Sint in functiune sisteme WDM cu 128 canale, care ajung astfel la 1.28 Tbit/s.

## Slide 8: Introducerea/Extragerea unui canal in TDM
Notes: Daca privim figurile ce se refera la multiplexare, observam ca situatiile prezentte sunt inca legaturi punct-la-punct, si nu retele. Intr-o retea adevarata, trebuie sa egziste posibilitatea de a furniza un semnal de la orice emitator individual, la orice receptor individual. Aceasta abilitate implica capacitatea unei retele de a introduce si/sau extrage oricare semnal.
In sistemele TDM avem nevoie de un nod de introducere/extragere (add/drop). Noi am facut insa un effort de a impinge fluxul de date la viteze cit mai mari, in timp ce canalele individuale lucreaza la viteze mult mai mici. Prin urmare, fluxul principal de date trebuie sa fie demultiplexat la viteza de bit a canalului individual.
De exemplu, sa presupunem ca fiecare din cele patru emitatoare genereaza un trafic la 622 Mbit/s. Dupa multiplexarea in timp, viteza totala este de 2.488 Gbit/s ≈ 2.5 Gbit/s. daca avem nevoie sa extragem canalul 2 si apoi sa adaugam canalul 5, ca in figura, fiecare nod introducere/extragere trebuie sa reduca viteza la 622 Mbit/s, sa extraga sau sa introduca canalul dorit si apoi sa multiplexeze din nou toate canalele pentru a atinge 2.5 Gbit/s.
Nodurile de introducere/extragere din sistemele TDM trebuie sa includa si receptoare si emitatoare optice deoarece ele trebuie sa converteasca semnalul optic in unul electric, sa multiplexeze si demultiplexeze acest semnal electric si apoi sa-l converteasca din nou in semnal optic.

## Slide 9: Selectarea si distributia in WDM
Notes: Daca se utilizeaza WDM, problema introducerii/extragerii canalului se poate rezolva in doua moduri.
Metoda distribuie si selecteaza. In aces caz, fiecare nod transmite semnale pe lungimea de unda proprie, iar toate aceste semnale, provenind de la noduri, sunt prezentate unui multiplexor in lungime de unda (WDM MUX). Multiplexorul distribuie toate lungimile de unda spre toate nodurile. Fiecare nod selecteaza lungimea de unda dorita cu ajutorul unui filtru (vezi figura).
WDM MUX este un dispozitiv pasiv, care realizeaza multiplexarea in lungime de unda si transmite semnalul rezultat spre o singura fibra. De observat ca WDM MUX imparte puterea semnalului optic multiplexat egal catre toate nodurile. Cum puterea semnalului optic este limitata, el poate fi repartizat intre un numar limitat de noduri.
Se mai observa ca aceeasi lungime de unda poate fi captata de mai multe noduri. Aceasta situatie se numeste transmisie multicast (point-to-multipoint).
Pe de alta parte, acest sistem poate fi accesat independent de mai multe noduri; din acest motiv, reteaua se numeste retea cu acceas multiplu (multiaccess).

## Slide 10: Rutarea optica in WDM
Notes: O alta realizare a introducerii/extragerii semnalului in WDM este rutarea optica.
Retelele cu rutare optica se bazeaza pe conceptul de “cale de lumina” (lightpath).
O cale de lumina este un canal optic de comunicare realizat temporar intre doua noduri. O cale de lumina poate include mai multe conexiuni si noduri fizice. De exemplu, in figura exista o cale de lumina intre Tx6 si Rx3, care foloseste lungimea de unda λ6. Aceasta cale incepe la Tx6 si trece prin comutatoarele 7, 1, 6 si 3 pina sa ajunga la Rx3. Calea de lumina intre Tx1 si Rx2 include comutatoarele 1 si 2.
O alta caracteristica importanta a retelelor cu rutare optica este reutilizarea lungimilor de unda. Ceea ce permite administratorului de retea sa utilizeze aceeasi lungime de unda pentru diferite cai de lumina. In figura, de exemplu, lungimea de unda λ1 este utilizata pentru doua cai: Tx1-Rx2 si Tx5-Rx4. Acest lucru este posibil deoarece aceste doua cai nu partajeaza nici o legatura sau comutator.
Deoarece nu foloseste o divizare a puterii intre ramurile retelei, retelele cu rutare optica permit mult mai multe conexiuni. Mai mult, aceste retele elimina difuzarea semnalului catre receptoare nedorite.
Exista insa o limitare fundamentala in utilizarea acestei retele: daca doua sau mai multe cai de lumina utilizeaza aceeasi fibra, ele trebuie sa foloseasca lungimi de unda diferite pentru a evita interferenta.
Intrebare: Ce se va intimpla daca doua emitatoare trimit semnale pe aceeasi lungime de unda spre acelasi receptor ?
Raspuns: Aceasta situatie este prezenta in figura unde Tx1 si Tx5 trimit mesaje pe λ1 catre Rx2. In acest caz, nodul 1 trebuie sa realizeze o conversie de lungime de unda (WC-Wavelength Conversion). Un scenariu posibil este acela in care λ1 , venind de la Tx5, este convertit in λ2 de catre nodul 1. Astfel, de la nodul 1 catre Rx2, lungimea de unda λ2 poarta aceeasi informatie pe care a transportat-o λ1 de la Tx5 la nodul 1. In acest fel, informatia de la Tx5 la Rx2 este transportata de λ1 si λ2, in timp ce informatia de la Tx1 la Rx2 este transportata doar de λ1.

## Slide 11: Arhitectura unei retele telefonice care foloseste fibra optica
Notes: Arhitectura tipica pentru o retea de telefonie este prezentata in figura.
Toate liniile telefonice de la locuinte sau birouri sunt conectate la un oficiu central (CO – Central Office) fie direct, fie printr-un terminal la distanta (RT – Remote Terminal). Cind se utilizeaza un RT, reteaua locala este subimpartita in:
Retea de cablu (feeder network) , de la CO la RT
Reteaua de distributie , de la RT la diverse locatii client (customer’s premises = locuinta, birou sau alte locatii ale clientului).
Toate oficiile centrale, CO, la rindul lor, sunt conectate unele cu altele, formind reteaua regionala. Oficiile centrare de capat sunt conectate la un oficiu central tandem. Acest tip de oficiu central deschide usa spre serviciul de legaturi la mare distanta, care se realizeaza prin legarea unui ofciu central tandem la un comutator tandem (tandem switch). Comutatoarele tandem si legaturile dintre ele formeaza reteaua de transport la mare distanta.
Reteaua locala se mai numeste si retea de acces, in timp ce reteaua regionala impreuna cu cea de transport la mare distanta formeaza reteaua de transport.
Uneori, se utilizeaza impartirea retelelor de transport in sectiuni: de acces, metropolitane si de mare capacitate. Aceasta impartire se face dupa viteza de transmisie in fiecare sectiune. In sectiunea de acces se folosesc viteze de 155…622 Mbiti/s, in sectiunea metropolitana se folosesc viteze de pina la 2.5 Gbiti/s, iar in sectiunile de mare capacitate se folosesc viteze intre 2.5 si 10 Gbiti/s.
In retelele de acces se foloseste conexiunea pe fire torsadate de cupru. Aceasta reprezinta o “gituitura” din punctul de vedere a capacitatii de transport. Pentru a se evita pasul brutal al inlocuirii acestora cu fibra optica (in vederea cresterii capacitatii) sau dezvoltat diverse tehnologii de codare si modulare cum ar fi:
ISDN (Integrated Dervices digital Network) care ofera o viteza de baza de 144 kbiti/s, sau pina la 620 kbiti/s in noile versiuni numite ISDN de banda larga (B-ISDN: Broadband ISDN).
xDSL (Digital Subscriber Line), unde x descrie diverse tehnici cum ar fi: A-asimetric, H-viteza mare, V-viteza foarte mare, U-universal. ADSL, disponibila comercial, poate transmite pina la 6 Mbiti/s de la CO la client. VDSL promite sa cresca viteza la 20 Mbiti/s sau chiar mai mult.
In retelele de transport, necesitatea de capacitati foarte mari a oferita terenul dezvoltarii tehnologiilor de comunicatie pe fibra optica. Vitezele mari de transmise au impus folosirea metodelor sincrone de transmisie, cu multiplexare in timp, cum ar fi SONET in USA si SDH in Europa.

## Slide 12: CATV cu fibra optica
Notes: CATV (Community Antenna Television) este un sistem de televiziune in care un semnal este transmis pe cablu spre un abonat individual. Acest sistem este in contrast cu televiziunea clasica in care semnalul TV este transmis prin aer astfel incit orice persoana care poseda un receptor TV poate receptiona semnalul.
In figura se prezinta arhitectura unui sistem CATV bazat pe fibra optica. Semnalul TV care se doreste a fi distribuit pe sistemul CATV este receptionat de la satelir, de pe un releu de microunde sau pe un releu pe fibra optica. El este prelucrat si prezentat unui emitator optic (Tx) , de unde este transmis sub forma optica. Un amplificator optic de tip booster creste puterea emitatorului optic si aplica semnalului unui divizor optic care face distributia pe fibrele de transmisie. Unitatea de prelucrare a semnalului TV, impreuna cu emitatorul optic Tx si cu divizorul optic formeaza centrul de control (“head end”) al sistemului CATV. Centrul de control intr-un sistem CATV joaca acelasi rol ca si oficiul central intr-un sistem de telefonie.
Segmentul de transport al sistemului CATV este format din fibre optice. O singura fibra optica monomod transporta semnalul TV de la centrul de control , trecind printrun HUB secundar, pina la nodul receptor optic. Portiunea de la centrul de control la HUB-ul secundar se numeste trunk. Pentru a compensa pierderile datorita atenuarii fibrei si a distribuirii semnalului, se folosesc amplificatoare optice in-line. Sistemel CATV pe fibra optica functioneza pe 1310 nm. Tologia segmentului de transport poate fi stea sau inel.
Segmentul de distributie incepe la nodul receptor optic si se termina la televizorul clientului. Nodul receptor optic transforma semnalul optic intr-un semnal electric pe care apoi il trimite pe cablu coaxial. Portiunea scurta de cablu coaxial care face legatura dintre locuinta clientului si cablul coaxial de distributie se numeste “drop”.

## Slide 13
Notes: Sistemele de CATV transmite semnale un semnal analogic. Din acest motiv, sistemul necesita un raport semnal-zgomot relativ ridicat, ceea ce justifica prezenta amplificatoarelor optice de tip preamplificator in fata nodurilor receptor optic.
Intorcindu-ne acum atentia asupra benzi sistemului CATV, stim ca principala “gituitura” o introduce cablul coaxial “drop”. Capacitatea sa este de cca. 160 Mbiti/s. Din acest motiv, operatorii de retele pe cablu sunt interesati in noi arhitecturi, cum ar fi FTTC (Fiber To The Curb) si FTTH (Fiber To The Home). FTTc inseamna ca fibra optica ajunge foarte aproape de locuinya, lesind doar un mic segment de cablu coaxial, pe cind FTTh inseamna ca fibra ajunge pina in locuinta clientului. FTTC este o tehnologie deja pe piata, in timp ce FTTH este inca in faza de laborator.
Dezvoltarea prezenta a sistemelor CATV se face pe linia integrarii transmisiilor video, voce si date. Modemurile de cablu ofera posibilitatea conectarii calculatorului personal La Internet la o viteza de cca 160 Mbiti/s, dar aceasta nu este singura problema de rezolvat. Retelele CATV au fost proiectate pentru trafic intr-o singura directie, deoarece transmisia TV se face de la postul de televiziune spre abonat. Pentru a face retelele de cablu adaptate pentru transmisia de voce si date, operatorii trebuie sa inoiasca infrastructura pentru transmisii full-duplex.

## Slide 14: WDM in CATV
Notes: Integrarea vocii, datelor si video precum si pregatirea pentru noi servicii cum ar fi TV digital, sau TV la cerere, necesita din ce in ce mai multa banda. Prin urmare, capacitatea fibrelor deja instalate, care functioneaza la 1310 nm, nu este suficienta. In acest moment tehnologia WDM este singura solutie, in figura prezentindu-se cum se poate folosi aceasta tehnologie intr-un sistem CATV.

## Slide 15: Elementele unei retele SONET/SDH
Notes: SONET = Synchronus Optical Network ; SDH = Synchronous Digital Hierarchy
Chiar daca majoritatea sistemelor SONET/SDH utilizeaza fibre optice ca mediu de transmisie, cele mai multe echipamente SONET/SDH sunt inca electronice. Prin urmare SONET/SDH reprezinta prima generatie de retele pe fibra optica.
In ceea ce priveste elementele componente, SONET/SDH utulizeaza multiplexoare terminale (TM), multiplexoare add/drop (ADM), comutatoare digitale (DCS) si regeneratoare. Din punctul de vedere a topologiei de retea, SONET/SDH utilizeaza atit legaturi punct-la-punct cit si inele. SONET/SDH intervine in structura unui sistem de telefonie in partea de acces si in partea de legaturi intre oficiile centrale (backbone) (vezi figura)
Legaturile de mica viteza sunt conectate la reteaua SONET/SDH prin multiplexoarele terminale (TM). Daca un TM este conectat direct DVS, avem o legatura punct-la punct. Capabilitatea retelei de a introduce sau extrage fluxuri de mica viteza se realizeaza prin multiplexoarele add/drop.
Acestea se pot conecta mai multe in cascada, cazul configuratiei liniare, sau in inel. In cazul configuratiei in inel, DCS joaca rolul de noduri de acces in inel.
Standartul SONET/SDH precizeaza ca pentru a reface semnalul in cazul transmisiilor pe distante mari se folosesc regeneratoare. Segmentul din inel dintre doua regeneratoare se numeste sectiune. In ultimul timp au inceput sa fie folosite amplificatoare optoce (AO) in locul regeneratoarelor; si in acest caz, segmentul dintre doua AO se numeste tot sectiune.

## Slide 16
Notes: Topologia inel se foloseste atit in partea de acces cit si in partea de backbone, datorita nivelului ridicat de fiabilitate a legaturii pe care il ofera.
In inelele de acces se folosesc viteze de transmisie OC-3 (155.52 Mbiti/s) si OC-12 (633.08 Mbiti/s), in timp ce in inelele backbone se folosesc viteze OC-12, OC-48 (2488.32 Mbiti/s, OC-192 (9953.28 Mbiti/s).