## Slide 1: Cap. 3 SISTEME DE REFERINTA DE TIP CDMA
Sisteme CDMA

## Slide 2: 3.1. Introducere
Sistemul IS-95  propus pentru prima dată de compania Qualcomm în 1989 ca o metodă de creştere a capacităţii în sistemele celulare existente, de tip analogic (ca de exemplu AMPS)  a condus la implementarea actuală adoptată de către TIA (Telecommunication Industry Association) ca Standardul Interim IS-95.
In perioada 93-97, au fost dezvoltate variante îmbunătăţite, prin:
  creşterea benzii de frecvenţe ocupate şi a gamelor de rate de transmisie a datelor acceptate,
  modalităţile de realizare a accesului multiplu (de tip secvenţă directă clasic cât şi de tip multipurtătoare).
În paralel a fost dezvoltat şi în Europa un sistem de tip CDMA, numit Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), care urmăreşte realizarea unei compatibilităţi atât cu sistemul de generaţia a2a (GSM), cât şi cu sistemele de generaţia a 3a din SUA, urmărind realizarea unui sistem de generaţia a 3a global (Global Third Generation – G3G).

## Slide 3: 3.2. Sistemul IS-95
lucrează în mod dual dual (atât analogic cât şi digital)
trebuie să realizeze interfaţa cu reţeaua telefonică şi de date, lucru ce se realizează printr-un controler – comutator (BSC – Base Station Controler);
acesta comunică la rândul său printr-o legătură bidirecţională cu staţiile de bază (SB).
  comunicaţia dintre SB  SM: legătura descendente sau directa (downlink / forward link)
  comunicaţia SM  SB: legătura ascendenta sau inversa (downlink / reverse link).

## Slide 4: 3.2. Sistemul IS-95
  Fig. 3.1. Arhitectura sistemului celular.

## Slide 5: 3.2. Sistemul IS-95
Interfaţa radio pentru legătura descendentă şi pe cea ascendentă este organizată pe canale
Fig. 3.2. Canalele legăturii descendente (linie continuă) şi legăturii ascendente (linie punctată)

## Slide 6: 3.2. Sistemul IS-95
Legătura descendente include urmatoarele canale:
  pilot - conţine informaţiile necesare stabilirii fazei necesare demodulării coerente a datelor;
  de sincronizare - transmite toate informaţiile de identificare a SB şi cele de sincronizare necesare SM;
  Aceste două canale au o putere relativ mare, o structură simplă şi sunt recepţionate de către toate SM din aria acoperită de către o SB.
  de paging - utilizate pentru iniţierea apelurilor de către SM;
  de trafic - transmisia de voce şi date propriu zise de la SB la SM;
Legătura ascendentă este mai simplă, fiind formată numai din canalele
  de acces - utilizate de SM pentru a iniţia comunicaţia cu SB şi a răspunde mesajelor trimise de aceasta prin canalul de paging;
  de trafic - transmisia de voce şi date propriu zise de la SM la SB;

## Slide 7: 3.2. Sistemul IS-95
3.2.1 Coordonarea frecvenţei şi a timpului
funcţiile BSC:
  comutatie, control si interconectare cu reteaua PSTN si cu alte SB;
  menţine şi coordoneaza referinţele de timp şi frecvenţă în conformitate cu standardele impuse;
  asigura semnalele de sincronizare în timp şi frecvenţă pentru toate SB, lucru care se face cu ajutorul unor semnale de referinţă transmise de sistemul de poziţionare globală GPS.
Datorită acestei caracteristici sistemele din familia IS-95 oferă o referinţă de timp extrem de precisă, semnalele transmise putând fi folosite şi în operaţiile de localizare, poziţionare, etc.

## Slide 8: 3.2. Sistemul IS-95
Fig. 3.3. Funcţiile BSC

## Slide 9: 3.2. Sistemul IS-95
Fiecare SB are un timing coordonat prin intermediul sistemului GPS, în scopul de a alinia codurile PN folosite pentru împrăştiere:
  codul “lung” cu perioada de 41 zile şi
  codul “scurt” cu perioada de 26,66 ms şi rata de 1,2288 Mcps. Aceasta sincronizare este absolut necesară deoarece toate staţiile de bază dintr-o celulă dată utilizează aceeaşi frecvenţă centrală şi aceleaşi coduri pseudoaleatoare pentru împrăştierea datelor transmise prin legătura descendentă, diferenţierea între ele făcându-se numai prin offsetul introdus de fiecare din ele la poziţia de început a codului.
SM recepţionează semnalele provenite de la SB cu întârzieri diferite, în funcţie de distanţa dintre ele şi de condiţiile de propagare. Referinţa pentru SM se stabileşte atunci când aceasta recepţionează semnalul de la o anumită SB, şi citeşte mesajul de sincronizare.  conţine
  informaţiile necesare pentru a se realiza sincronizarea cu codul PN lung,
  acele informaţii legate de referinţa de timp (offsetul) codului PN scurt.

## Slide 10: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
  3.2.2. Descrierea legăturii descendente
maximum 64 canale distincte, cu funcţii diferite, care sunt multiplexate ortogonal, folosind aceeaşi frecvenţă purtătoare:
  un canal pilot
    de putere mare;
    se transmite continuu;
    transmiţând referinţa de fază pentru demodularea coerentă a datelor precum şi info. legate de faza codului PN scurt, care identifică SB către care sunt transmise datele;
  un canal de sincronizare
    transmite informaţiile de bază legate de sistem către toate SM aflate în zona de deservire;
    este transmis periodic şi este demodulat de toate SM din zona de acoperire a SB;
    este utilizat pentru iniţierea apelurilor către SM, pentru alocarea canalelor şi pentru a transmite o serie de informaţii de control şi sincronizare necesare staţiei mobile.

## Slide 11: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
  până la 7 canale de paging, necesare pentru
    a semnaliza noile apeluri către SM:
    a transmite diferitele mesaje de semnalizare de la SB catre SM;
  restul de 56 de canale sunt folosite pentru trafic, fiecare transmiţând semnale de date sau voce către SM.

## Slide 12: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
  3.2.2.1.Caracteristicile legăturii descendente
pentru accesul multiplu - un set de funcţii (coduri) Walsh, care prezintă proprietăţi de ortogonalitate foarte bune in conditii perfecte de sincronism, putând astfel separa canalele diferitelor staţii mobile între ele;
pentru asigurarea unor proprietăţi de autocorelaţie cât mai bune şi eliminarea inteferenţelor semnalele transmise pe canalele de paging şi de trafic ale legăturii descendente sunt modulate (tip secvenţă descendentă) cu un cod PN lung (cu perioada T=41 zile), folosit pentru:
  identificarea semnalului transmis de o anumită SB (particularizată prin offsetul iniţial al acestuia);
  separarea de cel asociat altor SB (fiecărei SB fiindu-i asociate o fază a acestuia).
  În acest fel se realizează aşa numita amestecare a datelor (data scrambling);

## Slide 13: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
identificarea utilizatorilor (SB) se face şi cu ajutorul codurilor PN scurte (cu perioada de 26,6 ms), fiecărui utilizator fiindu-i asociată o fază distinctă a codului PN scurt;
modulaţia utilizată - QPSK-DS-SS,  pentru fiecare componentă (fază / cuadratură) modularea se face atât cu date diferite (bipolar în banda de bază), cât şi cu un cod PN scurt, distinct;
rata codurilor PN este de 1,2288 Mcps, de 128 de ori mai mare decât rata sursei de date de 9,6 Kbps;
pentru a reduce puterea radiată în afara benzii şi a minimiza interferenţa provenită de la canalele situate pe frecvenţele adiacente, se va utiliza pentru formarea impulsului, atât pentru canalul în fază cât şi pentru cel în cuadratură, câte un filtru FIR care controlează spectrul semnalului transmis;

## Slide 14: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
banda efectivă ocupată : în condiţiile de mai sus (rata de chip impusă şi filtrul de formare)  aproape întreaga energie a semnalului transmis pe legătura descendentă este conţinut într-o bandă de 1,25 MHz;
codarea vocală se realizează cu un codor vocal cu rata variabilă in funcţie de rata datelor - {1200, 2400, 4800, 9600} bps, în funcţie de gradul de activitate al vocii;
codarea pentru controlul erorilor foloseşte repetarea datele provenite de la surse cu rate reduse + codare convoluţionala cu rata 1/2 şi decodare Viterbi;
întreţeserea datelor pentru protecţia împotriva erorilor ce apar în pachete se face înainte de transmisia datelor, matriceal (24 x 16 = 384 simboluri) cu o separaţie de 20 ms.

## Slide 15: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
3.2.2.2. Structura legăturii descendente. Scheme de multiplexare ortogonală
fiecare canal se distinge printr-un cod Walsh asociat, ales dintr-o familie de 64 de astfel de coduri ortogonale (H1, ..., H63) cu rata de 19,2 ksps, egală cu rata maximă a datelor.  rata totală a canalelor multiplexate pe legătura descendentă este 64 x 19,2 ksps = 1,2288 Mcps. Alocarea secvenţelor Walsh diferitelor canale este ilustrată în figura 3.4.

## Slide 16: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Fig. 3.4. Asocierea dintre diferitele canale şi codurile Walsh aferente

## Slide 17: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
  canalul H0 (pilot)–transmite datele necesare asigurării unei referinţe coerente şi faza codului PN scurt necesară identificării SB  nemodulat
  canalul H32 (sincronizare) – conţine informaţii legate de sistem:
    identifică SB;
    transmite informaţiile de sincronizare (timing, fază a codurilor PN, etc.) către toate SM din aria de deservire;
     codate + repetate +intretesute + amestecate PN lung +amestecate I/Q
  canalele H1 ... H7 (paging) – transmit către toate SM datele legate de semnalizarea noilor apeluri + alte mesaje de sincronizare  codate + repetate +intretesute + amestecate PN lung +amestecate I/Q
  canalele H8... H31, H33 ... H63 (trafic)– date, voce, video + bitii de control a puterii SM   codate + repetate +intretesute + amestecate PN lung +amestecate I/Q

## Slide 18: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Fig. 3.6. Structura şi principalele operaţii aferente legăturii descendente

## Slide 19: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Separarea I/Q: Cele două coduri aferente canalului în fază PNI(t,i) respectiv în cuadratură PNQ(t,i)
  sunt generate cu ajutorul unor registre de deplasare cu o lungime de 15 celule;
  fiecare SB are asociata o fază i  corespunde unui decalaj egal cu un multiplu întreg de 64 chips  număr maxim de 215/64= 32768 / 64 =512 staţii de bază ce pot fi deservite; rata acestor două coduri este 1,2288 Mcps iar perioada de repetiţie este T=26,6 ms.
  pentru modularea componentei I si Q se utilizează aceleaşi semnale de date;
  filtrele FIR sunt utilizate pentru formarea semnalului din punct de vedere spectral şi controlul interferenţei  ofera un castig de 3 dB din punct de vedere al Pe  imunitate la interferenta intersimbol / intercanal

## Slide 20: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Fig. 3.5. Împrăştierea datelor pentru canalul în fază, respectiv în cuadratură

## Slide 21: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
3.2.2.3.Canalele legăturii descendente
A. Canalul pilot
este utilizat pentru transmiterea referinţei de fază şi frecvenţă coerente la demodulare pentru toate celelalte canale.
Avantajul său constă în aceea că este uşor de demodulat, deoarece nu conţine date, iar secvenţa Walsh de ortogonalizare este de asemenea formată numai din “0”-uri.
Deoarece informaţiile transmise pe acest canal sunt de importanţă crucială pentru demodularea tuturor celorlalte canale puterea sa este mai mare.

## Slide 22: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
B. Canalul de sincronizare
este demodulat de toate SM aflate în zona de deservire, deoarece el transmite toate informaţiile legate de sistem, conţinute în mesajul de sincronizare, care se repetă periodic. Acest semnal
  identifică SB;
  transmite informaţiile de sincronizare pentru codul PN lung.
odată ce SM a recepţionat şi demodulat informaţia transmisă prin canalul de sincronizare, el are toate datele necesare recepţionării canalelor de paging şi de trafic şi transmiterii mesajelor aferente prin canalul de acces;
Rata de transmisie este de 1,2 kbps sau 32 de biţi pentru un cadru de 26,6 ms. Se observă că lungimea unui cadru al canalului de sincronizare este egală cu perioada codului PN scurt, cu care de altfel trebuie să fie aliniat.

## Slide 23: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Fig. 3.8. Operaţiile efectuate asupra datelor aferente canalului de sincronizare

## Slide 24: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
C. Canalele de paging
sunt utilizate pentru
  a anunţa SM de sosirea unor apeluri,
  a realiza alocarea canalelor;
  a transmite informaţiile suplimentare aferente sistemului.
Un mesaj de paging adresat unei anumite staţii de bază se transmite alegând un anumit canal de paging şi un anumit slot temporal din canal, alegerea făcându-se pe baza numărului de identificare al staţia mobile şi folosind un algoritm cunoscut de aceasta.

## Slide 25: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Fig. 3.9. Operaţiile efectuate asupra datelor aferente canalului de paging

## Slide 26: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
Codul PN lung are un polinom generator de gradul 42  poate fi generat cu ajutorul unui registru cu 42 de stări,  rata de cod este de 1,2288 Mcps, iar perioada de repetiţie 242-1  4,4x1012chips (41 de zile).
Selectarea offsetului de fază, specific fiecărui canal de paging şi fiecărei staţii de bază, se face cu ajutorul unei măşti de 42 de biţi care se poate obţine cu ajutorul numărului canalului şi al numărului de identificare al staţiei de bază,
11000110011010000aaa000000000000bbbbbbbbb (3.4)
  aaa reprezintă numărul canalului de paging;
  bbbbbbbbb transmite indexul asociat offsetului secvenţei PN a staţiei de bază.
Pentru a se realiza concordanţa dintre rata codului şi cea a datelor, secvenţa de cod este decimată prin eşantionare cu rata 1/64, rezultând un semnal cu rata de 1228,8/64=19.2 ksps, care se însumează cu datele la ieşirea circuitului de întreţesere.

## Slide 27: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura descendenta.
D. Canalele de trafic
sistemul suportă până la 55 de canale de trafic prin care se transmit pentru semnalele de voce digitală sau date de la staţia de bază către cea mobilă.
dacă traficul devine foarte încărcat, se mai pot utiliza pentru trafic încă 7 secvenţe Walsh, alocate în mod normal canalelor de paging, ajungând până la o capacitate de 62 de canale, caz în care interferenţa mutuală creşte semnificativ.
Secvenţele Walsh alocate în mod curent canalelor de trafic sunt H8, ... H31, H31,... H63.
Principalele operaţii efectuate asupra datelor transmise prin canalele de trafic sunt ilustrate în figura 3.11.

## Slide 28: 3.2. Sistemul IS-95
Fig. 3.11. Operaţiile efectuate asupra datelor aferente canalelor de trafic

## Slide 29: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
3.2.3.1. Caracteristicile legaturii ascendente
schema de acces multiplu este de tip secvenţă împrăştiată DS-CDMA clasic, în care utilizatorii sunt identificaţi prin faze diferite ale codului PN lung (generat cu un registru de deplasare de 42 de stări), care serveşte şi ca adresă a utilizatorului;
în plus se mai realizează şi o împrăştiere în cuadratură, care foloseşte aceleasi coduri PN scurte ca şi în cazul legăturii descendente; de remarcat este faptul că toate SM dintr-o celulă folosesc acelaşi decalaj al acestora;
modularea datelor – este de tip OQPSK, fiecărui grup de şase simboluri de date binare corespunzându-i o secvenţă de 64 chips. În plus secvenţa de cod PN scurt asociată componentei în cuadratură este decalată cu jumătate de chip faţă de cea asociată componentei în fază;

## Slide 30: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
formarea impulsurilor în banda de bază pentru datele I/ Q se realizează cu ajutorul unui filtru FIR, proiectat astfel încât să minimizeze puterea radiată în afară benzii;
rata codurilor PN este de 1,2288 Mcps =128 x 9,6 kbps (rata maximă de transmitere a datelor), atât pentru codurile scurte cât şi pentru cel lung;
achiziţia şi urmărirea în vederea sincronizării cu codul PN lung se efectuează în timpul unui preambul în care toate datele sunt 0;
codarea vocală se realizează cu un codor vocal cu rată variabilă (1200, 2400, 4800, 9600 bps), funcţie de activitatea vocală într-un cadru de 20 ms;
codarea pentru controlul erorilor se realizează cu ajutorul unui codor convoluţional cu rata 1/3 si 9 grade de constrângere, cu decodare Viterbi;
întreţeserea datelor pentru combaterea pachetelor de erori foloseşte o tehnică matriceală (32 x 18 = 576 simboluri) ce utilizează blocuri de date de 20 ms.

## Slide 31: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Structura legăturii ascendente constă în canale de acces şi canale de trafic
  Pentru fiecare canal de paging al leg. descendente există in leg. ascendenta între 1 şi 32 canale de acces. Acestea sunt utilizate de către SM pentru a iniţia un apel sau a răspunde informaţiilor cerute de către SB prin canalul de paging.
  Numărul canalelor de trafic, utilizate pentru transmiterea de voce şi date de la staţia mobilă către staţia de bază este egal cu cel al canalelor de acces.
  Atunci când nu există canale de paging pe legatura descendentă, numărul maxim de canale de trafic ce pot fi utilizate pe legătura ascendentă este de 62. Totuşi în practică numărul de canale de trafic este determinat de nivelul interferenţei cu alţi utilizatori.
  Fiecare canal ce aparţine legăturii ascendente este identificat prin faza codului PN lung asociat (spre deosebire de legătura descendentă unde identificarea se face prin codul Walsh asociat) schema de acces multiplu fiind deci de tip CDMA în sensul clasic.

## Slide 32: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Fig. 3.14. Canalele legăturii ascendente

## Slide 33: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Emiţătorul = codor convoluţional şi modulator, urmat de împrăştierea cu codurile PN scurte, codul PNQ fiind decalat cu o jumătate de chip faţă de PNI.
Fig. 3.15. Schema bloc a emiţătorului legăturii ascendente.

## Slide 34: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
A. Canalele de acces
Canalele de acces sunt utilizate de SM pentru a iniţa comunicaţia cu SB sau pentru a răspunde la apelurile trimise de către aceasta pe canalele de paging. Principalele operaţii efectuate asupra datelor transmise prin canalul de acces sunt ilustrate în figura 3.14.
Simbolurile codate şi întreţesute sunt în continuare codate Walsh (64, 6). Codorul Walsh utilizează grupuri de câte 6 simboluri binare codate [c0, ... c5] {0,1} pentru a selecta unul din cele 26=64 secvenţe Walsh (H1, ... H64). Indexul aferent (respectiv poziţia în matricea Hadamard 64x64) este
(3.5)
Rata simbolurilor astfel codate este de 64/6x28,8 = 307,2 ksps. Această codare poate fi interpretată ca o codare bloc corectoare de eroare cu rata 64/6, sau ca o modulaţie ortogonală, în care fiecărui simbol de la intrare îi corespunde o secvenţă binară de 64 de biţi.

## Slide 35: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Fig. 3.14. Operaţiile efectuate asupra datelor transmise pe canalul de acces

## Slide 36: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Împrăştierea = un factor de 4 (egal cu 1228,8/307,2) prin însumarea modulo 2 cu codul PN lung (generat cu un registru de deplasare cu 42 de celule şi cu rata de 1,2288 Mcps).
Fiecare utilizator este identificat prin offsetul de fază al codului PN lung, determinat de masca de 42 de biţi asociată utilizatorului, care se obţine folosind numărul de paging al canalului şi parametrii de identificare ai staţiei mobile.
În final datele împrăştiate sunt combinate, pe cele două canale în fază şi cuadratură, cu codurile PN scurte (care au aceeaşi rată ca şi codul lung de 1,2288 Mcps - deci nu realizează o împrăştiere suplimentară) şi modulate în radiofrecvenţă OQPSK cu un decalaj de jumătate de interval de cod. Trebuie menţionat faptul că toate staţiile mobile folosesc aceeaşi fază (decalaj nul) pentru codurile PNI,Q , deci ele sunt identificate numai prin faza codului PN lung.

## Slide 37: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
B. Canalul de trafic
pot fi până la 64 de canale de trafic (voce sau date) de la SM către SB. Principalele operaţii sunt ilustrate în figura 3.15.
Codarea Walsh: fiecare grup de 6 simboluri codate consecutive sunt utilizate pentru a selecţiona secvenţa Walsh care asigură modulaţia ortogonală, rata semnalului la ieşirea codorului Walsh fiind de 28,8x(64/6)=307,2 kcps, sau 4,8 ksps (având în vedere că fiecărui simbol îi corespunde o secvenţă Walsh de 64 de biţi).
  În acest fel, fiecărui rând de 18 simboluri întreţesute, respectiv fiecărui cadru de 576 simboluri de cod, îi corespund 576x(64/6)/64 = 96 =16x6 simboluri ortogonale modulate Walsh.
  Circuitul de aleatorizare al pachetelor de date este utilizat pentru alegerea, într-o manieră cvasialeatoare, a grupului de 6 simboluri ce urmează a fi transmise. El este comandat de biţii de control, daţi de eşantioanele codului PN lung

## Slide 38: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Fig. 3.15. Operaţiile efectuate asupra datelor transmise pe canalul de trafic

## Slide 39: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
3.2.4.Comparaţie între legătura descendentă şi legătura ascendentă
Majoritatea diferenţelor provin din faptul că
  in cazul legăturii descendente  transmisia este de tip punct la multipunct,  este convenabil să se transmite un canal pilot (care nu transmite alt tip de informaţie decât cea necesară sincronizării) pentru a putea realiza demodularea coerentă, chiar cu preţul unei pierderi de putere.
  in cazul legăturii ascendente transmisia este de tip multipunct la punct şi, în plus, există limitări de putere la nivelul staţiei mobile.  impune efectuarea unei demodulări necoerente, ceea ce face dificil de asigurat ortogonalitatea semnalului recepţionat de la toate staţiile mobile.
Codarea pentru combaterea erorilor = identică pentru cele două sensuri, până la nivelul codării convoluţionale.
  Ambele legături utilizează coduri convoluţionale cu 9 grade de constrângere, dar,
  în timp ce rata de cod pentru legătura descendentă este 1/2, pentru cea ascendentă ea este 1/3. Câştigul de codare asimptotic este de 4,77 dB; în plus codul cu rata 1/3 prezintă un câştig suplimentar de 0,3 dB pentru orice valoare a raportului semnal zgomot.

## Slide 40: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
pentru ambele legături se efectuează o repetiţie a simbolurilor pentru a se obţine o rată de date constantă de 9,6 kbps.
întreţeserea simbolurilor se face matriceal pentru ambele legaturi, pentru fiecare cadru de 20 ms., ce conţine 384 de simboluri în cazul legăturii descendente, respectiv 576 de simboluri în cazul celei ascendente.
Secvenţele Walsh
  În cazul legăturii descendente secvenţele Walsh sunt alocate de către staţia de bază, fiind utilizate pentru identificarea utilizatorilor (fiecare staţie de bază şi fiecare canal are propriul său cod Walsh). Lungimea unei secvenţe Walsh este în acest caz egală cu cea a unui simbol codat.
  În cazul legăturii ascendente secvenţele Walsh sunt folosite numai în scopul ortogonalizării secvenţelor diferiţilor utilizatori, în scopul utilizării cât mai eficiente a canalului radio (ele nu mai au rol de identificare). În acest caz numărul de perioade Walsh corespunzătoare unui simbol codat poate fi mai mare decât unul.

## Slide 41: 3.2. Sistemul IS-95. Legatura ascendenta.
Accesul multiplu
  în cazul legăturii descendente se face prin intermediul codurilor Walsh, folosite pentru identificarea staţiilor de bază şi canalului. Codul PN lung, decimat pentru a se ajunge la aceeaşi rată cu cea a datelor, este utilizat numai pentru “amestecul” datelor care asigură privatizarea conversaţiei şi protecţia împotriva interferenţelor. Codurile PN scurte identifică, prin faza lor iniţială, staţia de bază care transmite informaţia.
  În cazul legăturii ascendente, utilizatorii sunt identificaţi prin faza iniţială a codului PN lung care realizează şi împrăştierea spectrală. Rata sa poate fi mai mare decât a datelor modulate Walsh, pentru că, de această dată, secvenţele Walsh nu mai au rol de identificare, fiind folosite doar pentru păstrarea ortogonalităţii. Codurile PN scurte realizează separarea componentelor în fază şi cuadratură, dar nu mai au rol de identificare, toate staţiile mobile din toate celulele folosind un offset nul.
Modularea
  în cazul legăturii descendente este de tip QPSK (cu aceleaşi date dar coduri PN scurte diferite pe componenta în fază, respectiv în cuadratură) în timp ce
  în cazul legaturii ascendente este OQPSK, cu decalaj de jumătate de chip al datelor transmise pe componenta în cuadratură faţă de cele transmise pe cea în fază.

## Slide 42: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
Datorită cerinţelor crescute impuse de utilizatori dar şi de evoluţia ascendentă rapidă a tehnicilor de procesare, codare şi transmitere a datelor şi a tehnologiilor de implementare, sistemul IS-95 a evoluat către sisteme de generaţia superioară.
În SUA, în octombrie 1994, a fost format un comitet de studiu, standardizare şi testare la nivel de prototip, numit RTSG (Radio Transmission Special Group), care, în 1997 a elaborat un număr de 13 standarde din care însă numai o parte au fost selecţionate pentru a fi dezvoltate ulterior.
În paralel în Europa au fost dezvoltate programe de cercetare finanţate de Comisia Europeană, dintre care cel mai important a fost programul de Tehnologii şi Servicii de Comunicaţii Avansate (Advanced Communication Technologies and Services - ACTS) care, în perioada anilor 90, au investigat şi dezvoltat cele mai performante tehnici de modulare şi codare pentru comunicaţiile mobile (programele RACE I şi II) precum şi tehnicile de acces multiplu cele mai adecvate (Programul FRAMES), ducând în cele din urmă la dezvoltarea sistemulu UMTS.
La sfârşitul anului 1997 au început procedurile de evaluare şi testare, iar în cursul anului 1998 s-au evaluat performanţele obţinute de sistemele propuse şi gradul în care acestea satisfac ţelul propus. În perioada 1998-2000 au fost dezvoltate specificaţiile pentru interfaţa radio şi protocoalele pentru nivelele ierarhice superioare [OjPr-99].

## Slide 43: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
Fig. 3.16. Evoluţia de la IS-95 la CDMA 2000

## Slide 44: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
Facilitati suplimentare:
  mai multe modalităţi de realizare a accesului multiplu: de tip secvenţă directă (Direct Sequence- DS-CDMA) sau folosind tehnica multipurtătoare (Multicarrier – MC-CDMA);
  sistemele de duplexare pot fi în timp (TDD) sau în frecvenţă (FDD);
  creşterea benzii de radiofrecvenţă ocupate la 1,25/3,75 / 7,5/11,25 / 15 MHz;
  creşterea ratei de chip la 3,6864 Mchips/s pentru legătura descendentă în cazul sistemelor de tip secvenţă directă, păstrându-se rata de 1,2288 Mchips /s pentru legătura ascendentă în cazul sistemelor multipurtătoare;
  creşterea mobilităţii utilizatorului mobil – de la reţele fără fir fixe până la utilizatori mobili care se deplasează cu viteze de 500 km/s.;
  posibilitatea de a folosi domenii mai largi pentru ratele datelor transmise – de la 1,2 kbps. până la 144 kbps. în cazul utilizatorilor aflaţi în vehicule cu deplasare rapida, la 384 kbps în cazul utilizatorilor pedeştrii şi la 2 Mbps în cazul aplicaţiilor indoor;
  posibilitatea de a oferi servicii noi, servicii multirată precum şi o flexibilitate mai largă în cazul transmiterii pachetelor de date;

## Slide 45: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
  oferă o flexibilitate mai mare a modului de operare: de la servicii vocale simple, transmisiuni mixte de voce si date (imagini), sau date exclusiv, continuu sau sub formă de pachete de date;
  modificarea legăturii ascendente prin introducerea unui canal pilot dedicat şi folosirea tehnicii coerente de demodulare;
  introducerea unui canal pilot suplimentar în structura legăturii descendente pentru operaţiile de
    control al puterii şi
    formare a impulsului în cazul sistemelor ce folosesc reţele de antene adaptive;
  opţional, atunci când tehnologia o permite, se poate folosi tehnica de detecţie multiutilizator, în special în cazul staţiei de bază;
  crearea de posibilităţi de măsurare şi control a legăturii pentru asigurarea unui nivel al calităţii serviciilor (QoS) impus.

## Slide 46: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
Banda alocată = de 5 MHz deoarece
  permite transmiterea datelor cu rate ridicate (144 kbps. – 384 kbps., putând ajunge până la 2 Mbps. dacă sunt respectate anumite condiţii restrictive), acesta fiind şi unul din dezideratele care au stat la baza dezvoltării sistemelor de generaţia a 3a ;
  utilizarea unei benzi de frecvenţe mai largi permite câştiguri de procesare mai mari deci densităţi spectrale medii de putere reduse, ceea ce face posibilă co-existenţa cu sistemele existente de bandă îngustă şi constituie o soluţie eficientă împotriva fadingului multicale prin creşterea diversităţii.
Rata codului de împrăştiere (rata de chip) depinde de
  modul şi scenariile de acoperire a domeniului de frecvenţe alocat,
  filtrul folosit pentru formarea impulsului la emisie
  tehnica de duplexare folosită.
În cazul sistemului CDMA 2000 filtrul de formare este de tip cosinus ridicat cu =0,22, ceea ce asigură o interferenţă între canale redusă, dacă separaţia între canale adiacente este unde R este rata de chip maximă. Rata de cod se alege, din motive de compatibilitate, ca fiind un multiplu întreg al ratei folosite în IS-95, nume N x 1,2288 Mcps., unde N=1; 3; 6; 9; 12.

## Slide 47: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
Utilizarea tehnicii multirată permite multiplexarea mai multor legături cu caracteristici şi cerinţe de calitate diferite, într-un mod cât mai eficient şi flexibil.
  În acest caz diferitele rate furnizate de utilizatori pot fi integrate în domeniul spectral oferit folosind factori de împrăştiere variabili.
  Cerinţele de calitate a serviciilor impuse de utilizatori pot fi atinse folosind modalităţi de codare eficiente şi potrivite conţinutului şi formei de transmitere a datelor.
  Receptorul este informat de caracteristicile semnalului recepţionat prin informaţiile transmise prin canalele de control suplimentare, precum şi prin modalităţile de multiplexare şi codare a canalului de control.
Serviciile ce se desfăşoară în paralel pot fi multiplexate în timp sau în cod, aşa cum este sugerat în figura 3.17.
  Multiplexarea în timp evită utilizarea mai multor coduri la emisie, reducând probabilitatea apariţiei unor valori de vârf ridicate ale semnalului la emisie, dar are dezavantajul unei structuri de cadru relativ complicate.
  Multiplexarea în cod, presupune prelucrarea serviciilor paralele complet separat, cu scheme de codare şi întreţesere diferite, şi transmiterea acestora folosind canale fizice diferite, ce permite controlul separat al caracteristicilor acestora, inclusiv a puterii necesare şi a calităţii serviciilor.

## Slide 48: 3.2. Sisteme de generatia a IIIa
Fig. 3.17. Multiplexarea serviciilor paralele

## Slide 49: 3.2. Sisteme de generatia a IIIa
Din punct de vedere al strategiilor de împrăştiere şi modulare
  Se foloseşte o schemă de amestecare complexă, cu coduri pseudoaleatoare diferite pentru componenta în fază respectiv în cuadratură, aşa cum este sugerat în figura 3.18.
  Tehnica de modulare folosită
    pentru legătura ascendentă este QPSK echilibrat (ce foloseşte aceleaşi date pentru componentele în fază şi cuadratură) sau QPSK dublu canal (în care şirurile de date transmise prin intermediul componentelor în fază şi cuadratură sunt independente) în funcţie de cerinţele utilizatorului şi de structura sistemului;
    pentru legătura descendentă se utilizează modulaţie QPSK echilibrată.

## Slide 50: 3.3.1. Sisteme de generatia a IIIa. Generalitati
Fig. 3.18. Schema de amestecare complexă folosită în CDMA2000

## Slide 51: 3.2. Sisteme de generatia a IIIa
Pentru creşterea performanţelor
  legăturii ascendente se introduce un canal pilot suplimentar, ce permite utilizarea unei detecţii coerente la nivelul SB, deci o creştere a probabilităţii de eroare cu cca 3 dB.
  legăturii descendente, utilizarea unei scheme de control rapid a puterii permite de asemenea o creştere a performanţelor, în special în cazul canalelor afectate de fading multicale. Dacă se foloseşte însă tehnica multiutilizator, acest control rapid al puterii poate duce la o creştere a varianţei interferenţei, deoarece ortogonalitatea între utilizatori nu este perfectă, în special în cazul unui canal în care puterea semnalului are variaţii rapide.
Sistemele de generaţia a3a utilizează o structură celulară mai complexă, cu o structura de celule ierarhizată (Hierarchical Cell Structures - HCS),
  Aceasta este formată dintr-o suprapunere de macrocelule peste o structură de micro sau pico-celule, ceea ce permite creşterea capacităţii [OjPr-98].
  Celulele ce aparţin nivelurilor ierarhice diferite utilizează frecvenţe diferite, ceea ce creează necesitatea unui handover inter-frecvenţă.
  În cazul SM care folosesc diversitatea la recepţie, operaţia de handover se poate face simplu, folosind una dintre antene, în timp ce cealaltă continuă să recepţioneze date.
  În cazul SM cu o singură antenă, se poate utiliza o transmisie a datelor în pachete de durată mai mică decât cea a unui slot (10 ms.), ceea ce permite efectuarea operaţiilor de măsurători inter-frecvenţă şi handover între pachetele de date.

## Slide 52: 3.2. Sisteme de generatia a IIIa
Sistemele de generaţia a 3a este utilizeaza diversitatea la emisie în cazul legăturii descendente, care permite o creştere a performanţelor acesteia.
  In cazul DS-CDMA, secvenţa de date se separă pe componenta în fază şi în cuadratură utilizând coduri de împrăştiere ortogonale.
  În cazul MC-CDMA se utilizează purtătoare diferite pentru datele în fază şi în cuadratură.
Codurile de împrăştiere sau amestecare folosite, CDMA2000 utilizează
  secvenţe Gold de lungime 218, trunchiate pentru a forma cicluri de cadre de 216 ms.
  În plus, pentru a minimiza timpul de căutare a celulei, canalul de sincronizare poate utiliza un cod Gold ortogonal scurt, cu o lungime de 256 intervale de cod, interval în care sunt transmise informaţiile de bază legate de codul lung utilizat de către staţia de bază.
  Dezavantajul utilizării acestor coduri scurte este că, în cazul în care se foloseşte detecţia multiutilizator, proprietăţile de intercorelaţie ale codurilor scad foarte mult..
CDMA2000 oferă două posibilităţi de transmisie a pachetelor de date.
  Pentru pachetele de date scurte (sub 10ms), cu frecvenţă de apariţie scăzută, se foloseşte accesul multiplu de tip ALOHA nesincronizat, în care datele sunt transmise prin canalul de date comun, câtă vreme ele nu afectează legătura existentă.
  Pentru pachetele de date mai lungi şi mai frecvente se folosesc canale de date dedicate, alocate utilizatorului respectiv pe durata transmiterii datelor şi eliberat după terminarea acesteia; dacă transmisia impune transmiterea mai multor pachete succesive, canalul este păstrat prin transmisia informaţiilor de control al puterii şi a celor de sincronizare între pachetele succesive.

## Slide 53: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
CDMA2000 păstrează compatibilitatea cu IS-95, dar adaugă o serie de canale pentru a crea facilităţi suplimentare şi a asigura o calitate a serviciilor mai bună:
  Se păstrează canalele de paging, de sincronizare şi canalul pilot cu o structură similară celei din IS-95,
  dar pot fi adăugate opţional canalele pilot auxiliare dedicate şi cele suplimentare pentru o serie de aplicaţii speciale.
  Canalul de trafic din IS-95 este separat în canalul fundamental şi cele suplimentare pentru a putea acoperi o gamă mai largă de aplicaţii, aşa cum va fi detaliat în cele ce urmează.
  În plus este introdus un canal de control dedicat pentru o serie de semnalizari transmise de cătra staţia de bază.

## Slide 54: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
Canalul Pilot (F-Pilot) şi canalele Pilot Auxiliare (F-PilotAux) sunt transmise continuu în toată celula, furnizând informaţiile de fază şi timing pentru toate SM.
  Canalul Pilot transmite informaţiile necesare achiziţiei rapide şi estimării canalului radio, precum şi referinţele de fază şi frecvenţă necesare demodulării coerente la nivelul staţiilor mobile.
  Canalele Pilot Auxiliare pot fi generate opţional pentru aplicaţii speciale,
    generarea unor semnale de referinţă în cazul în care se folosesc arii de antene pentru diversitate spaţială;
    aplicaţii de formare a impulsului necesare antenelor directive specializate, cu caracteristică de directivitate îngustă, oferind capacitate ridicată unor arii geografice bine definite (hot spots).
Canalul de Sincronizare (F-Sync)
  transmite informaţiile legate de sistem necesare tuturor SM aflate în aria de acoperire a SB;
  este transmis continuu, prin repetare periodică a unui mesaj ce conţine
    informaţiile temporale, furnizate prin sistemul GPS,
    decalajele secvenţelor PN (PN-Offsett) ce depind de codul de identificare al staţiei de bază, precum şi
    informaţiile legate de rata canalului de paging.

## Slide 55: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
Canalele de Paging au aceeaşi structură şi funcţii ca în sistemul IS-95.
Benzile de frecvenţă alocate şi ratele de date suportate de CDMA2000 sunt mult mai largi decât în cazul IS-95, ai permit o gamă mai largă de aplicaţii, de la simple transmisii vocale la transmisii multimedia sau de date, continuu sau sub formă de pachete, cu rate ridicate.
Tabelul 3.2. Benzi de frecvenţă şi rate suportate de CDMA2000
Banda RF | Rata datelor
1,25 MHz | 1,2-307,2 (256x1,2) kbps
3,75 MHz | 1,2 – 1036,8 (864x1,2) Kbps
7,5 MHz | 1,2-2073,6 (864x1,2) Kbps
11,25 MHz | 1,2- 2457,6 (1728x1,2) Kbps
15 MHz | 1,2- 2457,6 kbps

## Slide 56: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
Pentru a putea îndeplini cerinţele de QoS impuse de toate aceste tipuri de transmisiuni, datele propriu zise sunt transmise prin intermediul a două tipuri de canale:
  Canalele de trafic Fundamentale (F-FCH) au o structură similară canalelor de trafic ale IS-95.
    Fiecare canal este transmis folosind un cod ortogonal diferit.
    Dimensiunea cadrului poate fi de 20 ms pentru ratele corespunzătoare setului RS1={9600; 4800; 2700; 1500}bps. sau de 5 ms pentru ratele corespunzătoare setului RS2={14400; 7200; 3600; 1800}bps.
  Canalele de trafic Suplimentare (F-SCH) pot fi utilizate pentru a transmite date cu rate ridicate, între 9,6 kbps şi 2 Mbps.
    În cazul în care rata datelor nu depăşeşte valoarea de 14,4 kbps., la recepţie se poate utiliza detecţie oarbă a ratei (fara transmiterea info suplimentare);
    Pentru rate mai mari însă este necesară transmitea unui canal de Control Dedicat asociat, care oferă informaţii legate de
      rata utilizată, de
      control a puterii şi
      alte informaţii de semnalizare,
    astfel încât nu mai este necesară o operaţie de determinare a datei.

## Slide 57: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
Pentru a putea compatibiliza diferitele rate ale datelor cu rata codului Walsh care realizează împrăştierea spectrală, se pot folosi operaţii de repetiţie şi puncturare succesive.
  Repetiţia depinde de rata datelor la intrare, oferite de utilizator, pe când
  operaţia de puncturare este necesară pentru compatibilizarea ratelor.
Tabel 3.3. Parametrii de codare, repetiţie şi puncturare pentru canalul de trafic fundamental F-FCH, RS1
Parametru | Rata datelor (bps.) |  |  |  | Unitate de măsură
 | 9600 | 4800 | 2700 | 1500 | 
Rata cod N=1 N=3;6;9;12 | 1/2 1/3 | 1/2 1/3 | 1/2 1/3 | 1/2 1/3 | Biti / simbol
Repetitia simb. codate | 1 | 2 | 4 | 8 | Repetiţii / simbol
Puncturarea N=1;3;6;12 N=9 | Nu 1 din 4 | Nu 1 din 4 | 1 din 9 1 din 3 | 1 din 5 1 din 3 | Biţi din simbolul codat

## Slide 58: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
Dpdv al modulare şi împrăştiere, CDMA2000 utilizează
  modulaţie QPSK-DS-SS şi
  împrăştiere ce foloseşte coduri Walsh de lungime 128, ceea ce înseamnă a dublare a numărului de coduri disponibile faţă de IS-95, deci o creştere proporţională a câştigului de procesare.
  Fiecare canal fizic este împrăştiat utilizând un cod Walsh diferit pentru asigurarea ortogonalităţii între diferitele canale şi între utilizatori.
Tabelul 3.4. Parametrii canalul de trafic fundamental F-FCH RS1, N=1
Rata de chip (Mcps) | Rata la intrarea codrului | Lung. Secv. Walsh
1,2288 | 9,6 19,2 38,4 76,8 153,6 307,2 | 128 64 32 16 8 4

## Slide 59: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
O altă facilitate oferită de sistemele de generaţia a 3a  folosirea diversităţii la emisie,  reduce puterea necesară la emisie pentru fiecare canal, determinând o creştere a capacităţii sistemului şi deci posibiitatea de a transmite date cu rate mai ridicate.
  Sistemul CDMA2000 utilizează pentru ratele codurilor de împrăştiere multiplii întregi ai valorii utilizate în IS-95, întregi de tipul N 1,2288 chips/s, N{1; 3; 6; 9; 12}.
  În cazul în care N=1, operaţiile efectuate asupra datelor în cazul CDMA2000 sunt similare cu cele efectuate în cazul IS-95, cu deosebirea modului în care se face modularea finală a datelor (QPSK-DS-SS cu date independente pe componentele în fază şi cuadratură, faţă de QPSK echilibrat, folosit de IS-95), şi de tehnica de control a puterii în buclă închisă folosită.
  În cazul N>1, diversitatea la emisie se poate implementa în două moduri:

## Slide 60: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta
folosind tehnica multipurtatoare (MC-CDMA)
  datele transmise sunt demultiplexate în M sub-secvenţe (M=3; 6; 9; 12), după care
  urmează operaţiile de amestecare cu codul PN lung, cu rata de 1,2288 Mcps, asociat utilizatorului activ.
  În continuare datele sunt separate pe componentele I/Q,
  urmeaza împrăştierea folosind codurile Walsh asociate canalului,
  Datele sunt amestecate folosind codurile PN scurte
  In final se face translatarea în frecvenţă folosind cele M frecvenţe purtătoare.
Aceste purtătoare pot fi transmise folosind P antene (1≤P≤ M). Câştigul în performanţe se obţine datorită faptului că datele transmise pe frecvenţe diferite şi folosind antene poziţionate spaţial diferit sunt afectate de fading în mod diferit, ne-fiind necesare modificări suplimentare în tehnica de codare sau prelucrări suplimentare a semnalului.

## Slide 61: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta.
folosind tehnica accesului multiplu de tip secvenţă directă (DC-CDMA) – caz în care
  datele sunt transmise folosind o singură purtătoare, dar sunt împrăştiate cu un cod cu rata de chip de M 1,2288 Mcps (M=3; 6; 9; 12).
  in continuare datele sunt demultiplexate pe componentele I/Q;
  sunt impratiate folosind codurile Walsh asociate canalului
  sunt amestecate folosind codurile PN scurte, ortogonale, şi apoi
  sunt transmise folosind antene de emisie diferite (Orthogonal Transmitt Diversity - OTD).
În aceste condiţii este necesar transmiterea unui canal pilot suplimentar (Auxiliary Pilot Channel), pentru a folosi ambele antene de emisie, asigurând astfel posibilitatea demodulării coerente la recepţie pentru ambele şiruri de date.
Atentie: codurile de acces multiplu folosite pentru diversitate sunt diferite de codrile de scrambling (lung/scurt); identificare canalului se face tot prin codurile Walsh

## Slide 62: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta.
Pentru exemplificare este prezentată structura canalului de trafic fundamental F – FCH, N=1
  partea de codare şi prelucrare a semnalului este identică cu cea folosită de sistemul IS-95, până la operaţia de amestecare cu codul PN lung.
  opţional, se poate utiliza operaţia de puncturare cu biţii de control al puterii pentru legătura ascendentă.
  datele sunt apoi demultiplexate pe componentele I şi Q;
  sunt modulate QPSK, lucru care duce la o scădere a probabilităţii de eroare cu 3 dB faţă de IS-95 care utilizează QPSK echilibrat, folosind aceleaşi date atât pe I cât şi pe Q.
  datele I şi Q sunt apoi împrăştiate folosind un cod Walsh de lungime 128, ajungând la rata comună a canalului de 1,2288 Mcps., câştigul de procesare fiind astfel dublu faţă de IS-95.
  După împrăştiere datele I şi Q sunt amestecate complex, folosind codurile PN scurte I şi Q.

## Slide 63: 3.3.2. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura ascendenta.
Fig. 3.19. Structura canalului F-FCH N=1

## Slide 64: 3.3.3. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura descendenta.
Structura legăturii descendente în cazul CDMA2000 diferă substanţial de cea folosită de sistemul IS-95
  este păstrat canalul de Acces dar
  este adăugat însă un canal Pilot pentru detecţia sincronă la nivelul SB.
  Canalul de trafic este separat în canalul Fundamental, folosit în special pentru transmisiile vocale şi canalele Suplimentare, utilizate pentru transmisiile de date sau alte aplicaţii de viteza mare.
  În plus este necesară introducerea unor canale de Control Dedicate pentru semnalizări suplimentare către staţia de bază.
Astfel, prin intermediul canalului Pilot (R-pilot) este asigurată
  transmiterea unei referinţe coerente pentru demodularea datelor la nivelul SB, ceea ce permite o creştere a performanţelor legăturii descendente dpdv al Pe.
  sunt transmise informaţiile necesare achiziţiei iniţiale a codului PN utilizat de către SM,
  asigurarea unei referinţe coerente necesare receptorului RAKE, utilizat pentru combaterea fadingului multicale şi
  transmiterea unor mesaje necesare efectuării operaţiilor de control al puterii la nivelul staţiei de bază.

## Slide 65: 3.3.3. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura descendenta.
Canalele de trafic se separa in cele Fundamentale (R-FCH) şi a celor Suplimentare (R-SCH)
  permit, ca şi în cazul legăturii descendente, transmiterea semnalelor vocale, multimedia sau de date cu o gamă mult mai mare de rate posibile, putând satisface cerinţe de QoS mult mai diverse, creând posibilitatea optimizării transmisiei pentru servicii simultane diferte.
  ele sunt codate, întreţesute şi împrăştiate separat, putând suporta diferite niveluri de putere la emisie şi rate de erori de bit variate.
Legătura descendentă a sistemului CDMA2000 incude o serie de canale de Control Dedicate (R-DCCH) necesare pentru a transmite către SB
  informaţii legate de rata datelor (în special pentru datele transmise cu rate foarte ridicate),
  Informatii de control a puterii
  informaţii de control şi semnalizare suplimentare.
  Aceste canale sunt transmise cu o rată scăzută şi putere relativ redusă, folosind coduri ortogonale, astfel încât să nu afecteze informaţiile transmise prin intermediul celorlalte canale.

## Slide 66: 3.3.3. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura descendenta.
Fig. 3.20. Un exemplu al modului în care pot fi multiplexate canalele în cazul legăturii descendente
R-FCH:canal trafic fundamental, R-SCH1,2=canale trafic dedicate; R-DCCH=canal de control dedicat

## Slide 67: 3.3.3. Sisteme de generatia a IIIa. Legatura descendenta.
  fiecare canal este amestecat folosind o secvenţă Walsh diferită, cu rată variabilă, pentru a asigura ortogonalitatea canalelor.
  Datele sunt apoi împrăştiate folosind codul PN lung şi
  multiplexate, cu câştiguri diferite în funcţie de rata datelor (modulatie M-QAM), ceea ce permite dezvoltarea eficientă a unor servicii suport cu rate şi cerinţe de calitate a serviciilor diferite.
  diferitele canale de acelaşi tip (de exemplu canalele R-SCH1/R-SCH2) pot fi transmise numai prin intermediul componentei I sau Q, oferind astfel un nivel de ortogonalitate suplimentar.
  amestecul complex realizat la nivelul componentelor I şi Q cu codurile PN scurte determină o rotire a constelaţiei QAM, realizând o distribuţie egală a puterii pe cele două axe.

## Slide 68: 3.3.4. Sisteme de generatia a IIIa. Comparatie CDMA-2000 – IS-95
Au fost însă aduse îmbunătăţiri, în special în scopul facilitării serviciilor de date cu rate foate ridicate, cu o QoS impusă şi a creşterii capacităţii
Caracteristica | IS-95 | CDMA2000
Banda RF (MHz) | 1,25 | 1,25/5/10/20
Rata de chip (Mcps) | 1,2288 | 1,2288/ 3,6864/ 7,7328/ 11,0592/ 14,7456
Rata utilizator (kbps) | Max. 9,6 | 9,6-2048
Lungimea cadru (ms) | 20 | 20 (cu opţiune de 5 ms)
Modulaţia | BPSK cu împrăştiere în cuadratură | QPSK cu împrăştiere în cuadratură
Detecţie coerentă bazată pe canl pilot | Leg. ascendentă – DA Leg. descendentă - NU | Leg. ascendentă – DA Leg. descendentă - DA
Codarea canalului | Codare convoluţională, k=9, R=3/4; 1/2; 1/3 | Codare convoluţională, k=9, R=1/2; 1/3
Canal de control dedicat | NU | DA
Diversitate la emisie pt. legătura descendentă | NU | DA (≥5MHz)
Utilizare coduri turbo | NU | DA

## Slide 69: 3.3.4. Sisteme de generatia a IIIa. Comparatie CDMA-2000 – IS-95
Principalele îmbunătăţiri aduse de CDMA2000 sunt:
  utilizarea unei benzi de frecvenţă mai largi (≥5Mz) ceea ce oferă posibilitatea de a oferi un câştig de procesare mai mare şi de transfer de date cu rate mai ridicate;
  introducerea canalelor suplimentare (F-SCH şi R-SCH) permite transmiterea de date cu rate foarte ridicate (9,6kbps – 2 Mbps);
    fiecare canal SCH este alocat unui anumit utilizator pe durata necesară transmiterii datelor,
    mai multe astfel de canale permit transmiterea paralelă a mai multr şiruri de date cu rate şi cerinţe de calitate a serviciilor foarte diferite;
  utilizarea detecţiei coerente bazate pe canal pilot permite o creştere semnificativă a performanţelor legăturii ascendente, oferind o referinţă coerentă de fază şi frecvenţă,
  introducerea diversităţii în frecvenţă la emisie pentru legătură ascendentă permite creşterea performanţelor legăturii fără o creştere a complexităţii (deci a preţului) receptorului;
  utilizarea codurilor turbo pentru codarea convoluţională permite şi ea o creştere a capacităţii legăturii;
  canalele pilot auxiliare din cadrul legăturii descendente pot fi oferite unei staţii mobile sau unui grup de staţii mobile, şi prezintă un grad de interes ridicat în cazul utilizarii sistemelor de antene adaptive sau a buclelor radio locale;

## Slide 70: 3.3.5. Sisteme de generatia a IIIa. Comparatie CDMA-2000 – UMTS
Sistemul CDMA2000 s-a dezvoltat cu precădere în SUA, păstrând deci compatibilitatea cu standardul de generaţia a2a American (IS-95), în timp ce UMTS a fost dezvoltat cu precădere în Europa şi Japonia, deci a trebuit să păstreze compatibilitatea cu sistemul GSM.
În 1999 a fost semnată o înţelegere între operatorii majori şi producătorii de echipamente de pe piaţa comunicaţiilor mobile, în dorinţa de a armoniza sistemele de comunicaţii mobile de generaţia a3a, formând un sistem universal numit Global Third Generation (G3G). Acesta va trebui să includă două tehnici distincte:
  duplexare în frecvenţă (FDD) aplicată sistemelor de tip secvenţă directă (DS);
  duplexare în frecvenţă (FDD) aplicată sistemelor de tip multipurtătoare (MC)

## Slide 71: 3.3.5. Sisteme de generatia a IIIa. Comparatie CDMA-2000 – UMTS
Asemanari intre cele CDMA2000-UMTS:
  structura de cadru asemănătoare;
  schemele de codare şi multiplexare;
  schemele de modulaţie folosite;
  structurile de canale asemănătoare;
  rate de date de până la 2048 kbps;
Deosebiri CDMA2000 – UMTS:
  în cazul CDMA2000 diversitatea la emisie se poate implementa în două moduri (MC sau DS) în timp ce UMTS suportă doar diversitate de tip DS;
  din punct de vedere al comunicaţiei între SB, CDMA2000 acceptă doar comunicaţie sincronă, în timp ce în UMTS este acceptat şi modul asincron;
  în plus, în UMTS a fost dezvoltată o reţea inter-celulară asincronă, pentru a conferi un plus de robusteţe reţelei şi pentru a o face mai uşor de construit, chiar şi acolo unde accesul la GPS nu este disponibil;

## Slide 72: 3.3.5. Sisteme de generatia a IIIa. Comparatie CDMA-2000 – UMTS
  din punct de vedere al canalului pilot al legăturii ascendente,
    UMTS foloseşte o combinaţie de canale pilot dedicate, combinate între ele prin multiplexare în timp (TDMA);
    CDMA2000 foloseşte un singur canal pilot comun ce lucrează prin multiplexare în cod (CDMA);
  în modul de lucru
    DS (specific UMTS) este redusă la 3,84 Mcps, în timp ce în modul de lucru
    MC rata fiecărei componente este de 3,84 Mcps;
    reducerea ratei în modul DS simplifică partea de radiofrecvenţă in cazul terminalelor multimodale, păstrând totodată compatibilitatea cu sistemele de generaţia a2a;
  standardul UMTS include opţiunea de a putea efectua o serie de măsurători pentru SM; aceste măsurători (cum ar fi puterea semnalului pilot, rata erorii de bit, pierderile de propagare, fenomenele de fading, etc.) urmează a fi utilizate de reţea pentru alocarea resurselor şi managementului operaţiilor de handoff

## Slide 73: 3.3.5. Sisteme de generatia a IIIa. Comparatie CDMA-2000 – UMTS
Caracteristica | UMTS/W-CDMA | CDMA2000
Accesul multiplu | DS | MC/DS
Metode utilizate pt. rate de date ridicate | Canal de trafic cu rată variabilă | Canal suplimentare de trafic cu rată variabilă
Sincronizarea între staţiile de bază | Sincronă / Asincronă | Sincronă
Indicatori de calitate a canalului | Măsurători ale puterii semnalului pilot, BER, SIR | -mesajele transmise prin canalul suplimentar; - măsurători ale semnalului pilot; -biţii de control a puterii (800Hz)
Valoarea maximă a ratei datelor | 2048 kbps | 2048 kbps