## Slide 1: Cap. 4 CODURI WALSH SI DERIVATELE ACESTORA
Sisteme CDMA

## Slide 2: 4.1. Introducere
Codurile Walsh de ordin N=2k = un set de funcţii (semnale) ortogonale utilizate în IS-95 atât
  pentru a elimina sau reduce interferenţa intre utilizatori şi între canale;
  pentru a realiza identificarea acestora.
Teoretic, dacă setul de semnale folosite într-un sistem de acces multiplu sunt mutual ortogonale, interferenţa dintre canale şi respectiv dintre utilizatori este nulă.
În realitate, datorită semnalelor ce sosesc pe căi multiple de propagare, precum şi a celor provenite din celulele adiacente, care nu sunt aliniate din punct de vedere temporal cu cele din celula de bază şi pentru care condiţia de ortogonalitate nu este asigurată, apare o interferenţă nenulă.

## Slide 3: 4.2. Definirea si proprietatile functiilor Walsh
Definiţie: Un set de funcţii Walsh de ordinul N=2k reprezintă un set de N funcţii temporale, cu perioada T, date de
(4.1)
care au următoarele proprietăţi:
WN, j(t) pot lua numai valorile {-1,1} cu excepţia unui număr finit de puncte de discontinuitate în care ia valoarea 0;
WN, j (0)=0, pentru orice valoare a lui j;
WN, j (t) are exact j schimbări de semn într-o perioadă [0,T] (sunt indexate după numărul de treceri prin zero);
proprietatea de ortogonalitate
(4.2)
proprietăţile de simetrie: au o simetrie pară sau impară fată de punctele T/2j, j={K, K-1, …, 1} (adică faţă de punctele T/2, T/4 … T/2k), în funcţie de indexul secvenţei Walsh.

## Slide 4: 4.2. Definirea si proprietatile functiilor Walsh
Terminologie:
  funcţii Walsh {WN, j(t)} în cazul în care acestea sunt reprezentate folosind valori binare {-1,1} (în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru modulaţia secvenţelor binare),
  secvenţe Walsh {WN, j} în cazul în care ele sunt reprezentate folosind valori logice {0,1}.
Între cele două reprezentări există o echivalenţă în sensul că funcţiile Walsh formează o structură de grup în raport cu operaţia de înmulţire, în timp ce secvenţele Walsh formează o structură de grup în raport cu operaţia de adunare modulo 2.
(4.3)
Corespondenţa funcţiile secvenţele Walsh este imediată: de exemplu se poate folosi regula +1 binar  ”0” logic şi –1 binar  “1” logic

## Slide 5: 4.2. Definirea si proprietatile functiilor Walsh
Definiţie: Un grup reprezintă un ansamblu format dintr-o mulţime de elemente şi o operaţie matematică ‘*’, care satisface următoarele proprietăţi:
proprietatea de închidere: (4.4)
asociativitatea: (4.5)
elementul unitate: (4.6)
elementul invers: (4.7)
Pentru setul funcţiilor Walsh, elementul neutru este iar elementul invers al oricărei funcţii este funcţia însăşi, deoarece .
Pentru setul secvenţelor Walsh de ordinul N elementul neutru este secvenţa nulă , iar elementul invers al oricărei secvenţe este secvenţa însăşi,

## Slide 6: 4.2. Definirea si proprietatile functiilor Walsh
Aceeaşi proprietate de grup o au şi indicii secvenţelor sau funcţiilor Walsh.
Exemplul 4.1. Fie setul de secvenţe Walsh de ordinul 24=16, Generarea lor se poate face din aproape în aproape, pe baza proprietăţilor de simetrie. Setul complet este dat în tabelul 4.1.Dacă este indexul funcţiei atunci
  x1=1 simetrie impară faţă de T/16
  x2=1 simetrie impară faţă de T/8
  x3=1 simetrie impară faţă de T/4
  x4=1 simetrie impară faţă de T/2
Asfel, pentru W16,11, indicele este 11=1011=( x11,1, x11,2, x11,3, x11,4), de unde rezultă
  x11,1=1  simetrie impară fată de T/16  0|1
  x11,2=0  simetrie pară fată de T/8  01|10
  x11,3=1  simetrie impară fată de T/4  0110|1001
  x11,4=1  simetrie impară fată de T/16  01101001|01101001
  ceea ce coincide cu secvenţa W16,11 din tabelul 4.1

## Slide 7: 4.2. Definirea si proprietatile functiilor Walsh
Index j | Index binar | Secvenţa Walsh-ordin 24=16
0 | 0000 | W16,0= [0000000000000000]
1 | 0001 | W16,1 = [0000000011111111]
2 | 0010 | W16,2 = [0000111111110000]
3 | 0011 | W16,3 = [0000111100001111]
4 | 0100 | W16,4 = [0011110000111100]
5 | 0101 | W16,5 = [0011110011000011]
6 | 0110 | W16,6 = [0011001111001100]
7 | 0111 | W16,7 = [0011001100110011]
8 | 1000 | W16,8 = [0110011001100110]
9 | 1001 | W16,9 = [0110011010011001]
10 | 1010 | W16,10= [0110100110010110]
11 | 1011 | W16,11= [0110100101101001]
12 | 1100 | W16,12= [0101101001011010]
13 | 1101 | W16,13= [0101101010100101]
14 | 1110 | W16,14= [0101010110101010]
15 | 1111 | W16,15= [0101010101010101]

## Slide 8: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Matricile Hadamard sunt matrici pătrate ale căror rânduri şi coloane sunt mutual ortogonale. Dacă prima coloană este formată numai din 1 se spune că matricea este sub formă normală . Matricea Hadamard de ordinul 2 este

## Slide 9: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Matricile Hadamard au un număr de proprietăţi importante dintre care amintim:
dacă HN este o matrice Hadamard de dimensiune NxN , atunci
(4.9)
unde IN este matricea identitate de ordinul N;
dacă N1 este ordinul unei matrici Hadamard, atunci N poate lua valorile 1,2, ..., 2k, kN;
dacă Ha, Hb sunt matrici Hadamard de ordinul a, respectiv b, produsul lor este o matrice de ordinul axb,
(4.10)
unde produsul HaxHb se determină înlocuind valorile “+1” (0 logic) cu matricea Hb, respectiv “-1” (1 logic) cu - Hb;

## Slide 10: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
matricile Hadamard se pot determina prin recurenţă astfel:

## Slide 11: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Exemplul 4.2. Matricea Hadamard de ordinul 16 se determina conform regulii de recurenţă astfel:
(4.12a)
(4.12b)
(4.12c)

## Slide 12: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
fiecare rând al unei matrici Hadamard de ordinul N ESTE o secvenţă binară {HN,i} de dimensiune N, unde indicele i reprezintă numărul rândului. Se poate demonstra [AR-72] că toate rândurile astfel formate sunt secvenţe Walsh dacă ordinul N=2p, pN. În acest fel se pot genera funcţii (secvenţe) Walsh, dar indicele rezultat astfel nu corespunde indexării date de numărul schimbărilor de semn,;

## Slide 13: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Exemplul 4.3. Fie matricea Hadamard de ordinul 16 dată de (4.12d). Rândurile sale pot fi exprimate ca secvenţe ca în tabelul 4.2.
Relaţia de trecere de la indicele rezultat folosind rândurile matricii Hadamard la cel dat de numărul de schimbări de semn se poate face folosind o relaţie de recurenţă [AR-72]. Astfel, dacă WN,i este secvenţa Walsh cu indicele xi=( xi1, xi2 .... xiK), în matricea Hadamard îi corespunde indicele ci=( ci1, ci2 .... ciK), care se poate determina folosind relaţia:
(4.13)

## Slide 14: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Rândurile matricii H16 ca secvenţe Walsh
H16, 0= [0000000000000000]
H16,1= [0101010101010101]
H16,2= [0011001100110011]
H16,3= [0110011001100110]
H16,4= [0000111100001111]
H16,5= [0101101001011010]
H16,6= [0011110000111100]
H16,7= [0110100101101001]
H16,8= [0000000011111111]
H16,9= [0101010110101010]
H16,10=[0011001111001100]
H16,11=[0110011010011001]
H16,12=[0000111111110000]
H16,13=[0101101010100101]
H16,14=[0011110011000011]
H16,15=[0110100110010110]

## Slide 15: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Exemplul 4.4. Fie secvenţa Walsh de ordinul N=16=24. Determinaţi rândul din matricea Hadamard H16 care corespunde lui W16,7
Indicele secvenţei Walsh este x7=(x7,1, x7,2, x7,3, x7,4)=(0 1 1 1). Conform relaţiei (4.13) se determină indicele c7=( c7,1, c7,2 , c7,3, c7,4), astfel
deci c7=(c7,1, c7,2, c7,3, c7,4)=(0, 0, 1, 0) ceea ce arată că secvenţei Walsh W7 îi corespunde al 2 lea rând din H16 , anume H16,2=[0011001100110011], ceea ce se poate verifica imediat cu ajutorul tabelului 4.1.

## Slide 16: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh folosind matricile Hadamard
Această transformare se mai poate scrie sub formă matriceală astfel

## Slide 17: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Funcţiile Rademacher reprezintă un set de (1+log2N) funcţii ortogonale [SW-69], formate din impulsuri dreptunghiulare care iau valori alternative de {-1,1} în intervalul [0,T], cu excepţia unui număr finit de puncte de discontinuittae în care iau valoarea 0. Ele sunt definite cu ajutorul relaţiilor

## Slide 18: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Funcţiile Rademacher pot fi construite astfel:
se defineşte acea funcţie care ia valoarea 1 pe tot intervalul (0,T);
se determină din împărţind intervalul (0,T) în jumătate şi dându-i lui valoarea 1 pe prima jumătate, respectiv –1 pe cea de-a doua
se determină împărţind fiecare subinterval al lui în părţi egale şi dându-i lui valoarea 1 pe prima jumătate, respectiv –1 pe cea de-a doua jumătate a fiecăruia.
se repetă paşii precedenţi de log2N ori

## Slide 19: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Exemplul 4.5. Aplicând algoritmul de mai sus se pot construi funcţiile Rademacher de ordinul N=24=16.
R16,0 | [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
R16,1 | [0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
R16,2 | [0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1]
R16,3 | [0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1]
R16,3 | [0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1]

## Slide 20: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Funcţiile (secvenţele) Walsh se pot determina ca produse de funcţii (secvenţe) Rademacher, dar trebuie efectuată în prealabil de o conversie a indicelui secvenţei Walsh în conformitate cu codul Gray. Această conversie se face cu ajutorul următoarelor relaţii
Secvenţa codată Gray are proprietatea că prin trecerea de la o secvenţă index la urmatoarea diferenţa este de un singur bit.

## Slide 21: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Exemplul 4.6. Să se determine secvenţa Gray G11=(g11,1, g11,2, g11,3, g11,4) corespunzătoare indicelui X11=(x11,1, x11,2, x11,3, x11,4) = (1011).
deci G11=(1110). În tabelul 4.4. sunt daţi indicii codaţi Gray pentru secvenţele Walsh de lungime N=24.

## Slide 22: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Pentru generarea funcţiilor (secvenţelor) Walsh de ordin N=2k ca produs de funcţii (secvenţe) Rademacher trebuie parcurşi următorii paşi:
se scriu toţi indicii i asociaţi secvenţelor Walsh WN,i în formă binară ca vectori de dimensiune K, Xi=( xi1, xi2 .... xiK), xi,j{0,1};
se codează Gray Xi în conformitate cu relaţia (4.20), Xi Gi;
fiecărui indice codat Gray i se asociază o secvenţă Rademacher, după regula
secvenţele Walsh corespunzătoare se formează ca sume modulo 2 dintre secvenţa R0 şi secvenţele Rademacher corespunzătoare elementelor nenule ale vectorului indice codat Gray Gi

## Slide 23: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul functiilor Rademacher
Exemplul 4.7. Să se determine secvenţa Walsh W16,11 de ordin N=16 ca produs de funcţii Rademacher.
reprezentarea binară a indicelui lui W16,11 este X11=(1011);
din tabelul 4.4. se determină X11=(1011)  G11=(1110);
secvenţele Walsh de ordinul N=16 sunt date în tabelul 4.1;
folosind relaţia (4.22) se determină

## Slide 24: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul vectorilor bazei
Fie V4 un spaţiu vectorial de dimensiune 4. Se spune că vectorii c1 c2 c3 c4, lineari independenţi, formează o bază în spaţiul vectorial V4 dacă
unde C este o matrice 4x4 ale cărei rânduri sunt formate din vectorii bazei spaţiului vectorial. Ea se numeşte matrice generatoare.
Secvenţele Walsh de ordin N=2K formează un spaţiu vectorial K dimensional în spaţiul câmpurilor Galois GF(2) . În acest caz toate secvenţele din acest spaţiu pot fi generate cu un set de K vectori ai bazei folosind o matrice generatoare de dimensiune KxN, cu vectorii indici ai secvenţelor
()u  V4, ( a1, a2, a3, a4) coeficienţi scalari u=a1c1+ a2c2+ a3c3+ a4c4
 C=[c1, c2 ,c3 ,c4]T, a=[a1, a2 ,a3 ,a4]T  u=aC

## Slide 25: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul vectorilor bazei
unde Xj este indicele secvenţei Walsh generate de dimensiune (1xK) iar
reprezintă matricea generatoare de dimensiune (KxN)
Pentru determinarea matricii generatoare trebuie determinaţi vectorii bazei. Aceasta se poate face folosind acele secvenţe Walsh al căror vector indice are un singur 1. Cum aceşti vectori indici sunt lineari independenţi, şi secvenţele Walsh corespunzătoare vor fi linear independente, deci pot forma o bază a spaţiului vectorial GF(2). Matricea generatoare se construieşte folosind ca rânduri secvenţele walsh astfel alese.

## Slide 26: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul vectorilor bazei
Exemplul 4.8. În cazul secvenţelor Walsh de dimensiune N=24=16, vectorii indici care au un singur 1 în componenţa lor sunt X8 =(1000), X4 = (0100), X2 =(0010) şi X1 =(0001). Secventele Walsh corespunzătoare sunt
deci matricea generatoare este

## Slide 27: 4.3.1. Generarea functiilor Walsh cu ajutorul vectorilor bazei
De exemplu W16,11 este
Avantaj: implementare hardware usora

## Slide 28: 4.4.1. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura descendenta
În cazul legăturii descendente codurile Walsh de lungime 64 sunt folosite atât pentru ortogonalizare cât şi pentru identificarea canalului.
  Pentru canalul pilot se foloseste H0=W64,0 care are toate simbolurile “0”
  Pentru canalul de sincronizare se foloseste secvenţa H32 = W64,32 care corespunde unei secvenţe dreptunghiulare cu 32 de simboluri “1” şi 32 simboluri “0”) ceea ce facilitează recepţia semnalului şi demodularea datelor transmise de către toate staţiile mobile din zona de acoperire.
  În cazul canalelor de date codurile Walsh au şi rolul de identificare a canalului, realizând totodată şi împrăştierea datelor
Fie di,k simbolul k transmis de utilizatorului i şi
si(t) este simbolul k transmis de staţia mobilă i;
ES reprezintă energia pe simbol ;
W64,i(t) este funcţia Walsh 64 cu indice i asociată;
TS = perioada de simbol a datelor, egală cu perioada de simbol a secvenţei Walsh
dacă rata datelor este de 19,2 kbps.

## Slide 29: 4.4.1. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura descendenta
semnalul total in BB asociat legaturii descendente este (in absenta imprastierii PN si filtrarii
La staţia mobilă i, receptorul este sincronizat pentru a corela semnalul recepţionat stot(t) cu codul Walsh alocat W64,i(t). Având în vedere faptul că secvenţele Walsh sunt mutual ortogonale
Toate celelalte semnale sunt eliminate datorita ortogonalitatii

## Slide 30: 4.4.1. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura descendenta
receptorul cu corelator este ilustrat in figura:
Fig. 4.3. Recepţia semnalului prin corelare cu funcţia Walsh aferentă

## Slide 31: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
codarea Walsh se foloseşte numai pentru asigurarea ortogonalităţii utilizatorilor, identificarea acestora făcându-se cu ajutorul offsetului de fază al codului PN lung.
Atât pentru canalul de acces cât şi pentru cel de trafic codarea se face cu ajutorul unui “modulator ortogonal de dimensiune 64”, care este de fapt un codor bloc (64,6)
  datele de la intrarea codorului, codate şi întreţesute, cu rata de 28,8 ksps, sunt prelucrate în blocuri de câte 64 simboluri, rezultând la ieşirea acestuia un bloc de 6 simboluri codate.
  Rata corespunzătoare la ieşire este de 28,8 x (64/4) = 307,2 kbps sau 307.2/64=4,8 ksps.

## Slide 32: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
Principalul motiv pentru care s-a ales acest tip de codare este acela de a oferi staţiei de bază o măsură de coerenţă pe durata a 6 simboluri codate, care corespunde unei durate de 2 biţi informaţionali datorită faptului că semnalul a fost în prealabil codat convoluţional cu rata 1/3.
Spre deosebire de legătura ascendentă, în care există un canal pilot care oferă acea referinţă a timingului şi fazei purtătoarei, necesare demodulării coerente, în cazul legăturii ascendente nu există nici un astfel de canal, ceea ce face necesară demodularea necoerentă. Cu toate acestea referinţă de timp poate fi extrasă dintr-un bloc de 64 de simboluri codate.
Regula de selecţie folosită în IS-95 este aceea care determină indicele secvenţei generate cu ajutorul matricii Hadamard în conformitate cu regula

## Slide 33: 4.5. Functiile Walsh folosite in CDMA2000
Sistemele de generaţia a IIIa utilizează rate de date mult mai largi decât sistemul IS-95, ceea ce permite o gamă mai largă de aplicaţii, de la simple transmisii vocale la transmisii multimedia sau de date, continuu sau sub formă de pachete, cu rate ridicate şi cu cerinţe de QoS diverse.
Din acest motiv ele folosesc coduri Walsh cu lungime variabilă, pentru a se adapta la ratele datelor de intrare; dacă rata datelor creşte, perioada de simbol a datelor scade, şi, cum rata finală a datelor trebuie să fie constantă, lungimea codurilor Walsh variază:
  în cazul datelor cu rate ridicate se folosesc coduri Walsh mai scurte,
  in cazul datelor cu rate scăzute se pot folosi coduri Walsh mai lungi, obţinându-se factori de împrăştiere (FI) diferiţi. În tabelul 4.7, sunt ilustrate lungimile codurilor Walsh folosite pentru diferite rate de date şi în diferite configuraţii radio, în funcţie de tipul de canal

## Slide 34: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
FI | Lungimea codului Walsh |  |  |  |  | 
 | Walsh 27 (128 biţi) | Walsh 26 (64 biţi) | Walsh 25 (32 biţi) | Walsh 24 (16 biţi) | Walsh 23 (8 biţi) | Walsh 22 (4 biţi)
1 | N/A | 9,6 kbps | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | N/A | 14,4 kbps | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | N/A | 9,6 kbps | 19,2 kbps | 38,4 kbps | 76,8 kbps | 153,6 kbps
4 | 9,6 kbps | 19,2 kbps | 38,4 kbps | 76,8 kbps | 153,5 kbps | 307,2 kbps
5 | N/A | 14,4 kbps | 28,8 kbps | 57,6 kbps | 115,2 kbps | 230,4 kbps

## Slide 35: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
În cazul în care se folosesc codurile Walsh cu rată variabilă, codurile cu lungime mare derivă din cele cu lungime mică, conform regulilor descrise în paragraful 4.2. În această situaţie utilizarea unui cod de lungime mică va excude utilizarea tuturor acelor coduri de lungime mai mare derivate din acesta, deoarece nu se mai păstrează proprietăţile de ortogonalitate. De exemplu, dacă pentru transmisia unor date cu rată ridicată se foloseşte codul Walsh W4,2 corespunzator secvntei Hadamard H4,2=[1,1,0,0], toate codurile de lungime mai mare derivate din acesta (care incep cu secventa [1,1,0,0] nu mai pot fi folosite.
În cazul sistemelor derivate din IS-95 (CDMA2000, etc) codurile Walsh se identifică în acest caz prin rândul din matricea Hadamard prin intermediul cărora au fost generate (conform notaţiilor folosite în paragraful 4.2. ). Din punct de vedere al identificării prin indicele acestora, dacă s-a folosit secvenţa de lungime 4 cu indicele 2=[1,0], vor fi blocate secvenţele al căror indice se termină cu [1,0] (pentru secvenţele de lungime 8 – indicii [0,1,0]=2; [1,1,0]=6; pentru secvenţele de lungime 16 – indicii [0,0,1,0]=2; [0,1,1,0]=6; [1,0,1,0]=10; [1,1,1,0]=14, ş.a.m.d.)

## Slide 36: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta

## Slide 37: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
De ex. se consideră legătura ascendentă a sistemului CDMA 2000.
  canalului Pilot (RPilot) i se alocă codul Walsh cu structura cea mai simplă şi cu lungime mare pentrucă rata de transmitere a datelor pilot este relativ redusă
  canalului Fundamental (R-FCH) i se alocă întodeauna codul
  Canalului de Control Dedicat (R-DCCH) i se alocă întodeauna codul

## Slide 38: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
  dacă există un singur canal Suplimentar (R-SCH1), acestuia i se alocă de preferinţă codul ; în cazul în care datele au rate foarte ridicate, se poate utiliza şi codul , dar această situaţie este în general evitată pentrucă în acest fel se blochează jumătate din codurile disponibile, ceea ce duce la o scădere semnificativă a capacităţii sistemului.
  dacă există două canale Suplimentare, atunci celui cu rată mai mare (R-SCH1) i se alocă codul , în timp ce celui cu rată mai mică i se alocă
  .
  Se observă că cele două coduri nu sunt ortogonale între ele, dar aceasta nu este o problemă deoarece, fiind multiplexate unul pe canalul în fază şi celălalt pe canalul în cuadratură sunt ortogonale indiferent de codul folosit.

## Slide 39: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
Codurile de împrăştiere sau amestecare folosite în sistemul UMTS permit de asemenea acomodarea la diferitele rate de transmitere a datelor, asigurând totodată şi ortogonalitatea utilizatorilor. Ele sunt bazate tot pe codurile Walsh, dar modalitatea de numerotare este puţin diferită, rezultând dintr-o modalitare de generare arborescentă, aşa cum este sugerat în figura
Fig. 4.5. Generarea codurilor OVSF

## Slide 40: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta
Se observă că în cazul generării pe baza structurii arborescente ordinea biţilor indexului de identificare al secvenţi Walsh este inversată. Acesta este un amănunt de care trebuie ţinut cont atunci când se are în vedere un dezvoltarea unui terinal mobil multimodal.

## Slide 41: 4.4.2. Functiile Walsh folosite in IS-95; legatura ascendenta