## Slide 1: Cap. 7 CODRI CONVOLUTIONALE
Sisteme CDMA

## Slide 2
Codarea convoluţională secvenţele de date nu sunt grupate în blocuri distincte  procesul de codare se desfăşoară continual, astfel încât un şir de date de intrare cu rata Ri este transformat într-un alt şir de date codate cu rata R0 > Ri.  se pot obtine câştiguri de codare mai mari la aceeaşi complexitate.
Cuvintele de cod generate de secvenţe informaţionale diferite  separate prin distanţa Hamming minimă a codului,  permite corectia unui numar de erori (deoarece numai o fracţiune de 2(n-k) din cele 2n combinaţii posibile la ieşirea codorului sunt utilizate drept cuvinte de cod);
Codarea  folosind registre de deplasare, cu iesirile conectate in conformitate cu polinoamele generatoare;
Decodarea  iterativa folosind algoritmul Viterbi

## Slide 3: 7.1. DEFINITII. METODE DE GENERARE
Codul este definit prin:
  k = numărul de biţi de date care intră în codor la un moment dat;
  n = numărul de biţi ce apar la ieşirea codorului în urma procesării celor k biţi de date;
  conexiunile între celulele registrului de deplasare şi sumatoarele modulo 2.

## Slide 4: 7.1.1. Descrierea codorului pe baza polinoamlor generatoare
Un cod convoluţional este complet determinat dacă se cunosc polinoamele generatoare, care definesc:
  numărul de celule ale registrului de deplasare (dat de gradul maxim al polinoamelor);
  numărul de sumatoare modulo 2 (dat de numărul de polinoame);
  conexiunile între celulele registrului şi aceste sumatoare.
Exemplu: Se se implementeze codorul definit de
Sa se determine cuvântul de cod dacă secvenţa
de date este w=[1011].

## Slide 5: 7.1.1. Descrierea codorului pe baza polinoamlor generatoare
Secventele de intrare / iesire se pot scrie polinomial:
  Intrare
  Iesiri
  Dupa intretesere
In cazul nostru


## Slide 6: 7.1.1. Descrierea codorului pe baza polinoamlor generatoare
Codurile convoluţionale pot fi sub formă sistematică sau nesistematică. Forma sistematică presupune ca unul din polinoamele generatoare să fie egal cu 1, astfel încât secvenţa de intrare să apară direct în secvenţa de ieşire. Cum codurile sistematice au în general o complexitate mai mare în condiţiile obţinerii aceloraşi performanţe, sunt preferare cele nesistematice.
Se defineşte lungimea  de constrângere a codului ca fiind gradul maxim al polinoamelor generatoare.
Aceasta este de asemenea o măsură a cantităţii de memorie ocupate de codor, deoarece este egală cu lungimea registrului de deplasare

## Slide 7: 7.1.2. Descrierea codorului prin diagrama de tranzitie a starilor
Codoarele pot fi descrise de asemenea cu ajutorul tabelelor / diagramelor de tranziţie.
Tabelele de tranzitie: pentru fiecare stare curenta si intrare posibila se defineste starea urmatoare si secventa de iesire asociata tranzitiei;
Diagramele de tranzitie
  stările – sunt reprezentate prin cercuri care includ codul asociat stării (conţinutul celulelor registrului de deplasare);
  ramurile – corespund tranziţiilor dintre stări;
    tranziţiile determinate de intrări egale cu 0  linie continuă
    tranziţiile determinate de intrări egale cu 1  linie punctată;
  deasupra fiecărei ramuri este specificată secvenţa de ieşire corespunzătoare.

## Slide 8: 7.1.2. Descrierea codorului prin diagrama de tranzitie a starilor
Exemplu: pentru codorul descris de

## Slide 9: 7.1.3. Descrierea codorului prin diagrama trellis
Diagramele trellis - permit o vizualizare a evoluţiei atât în spaţiul stărilor cât şi în timp.
  pe verticală se reprezintă toate stările posibile ale codorului, la fiecare moment de timp.
  Un bit de intrare “0” va determina trecerea codorului într-o altă stare, trecere ce va fi reprezentată printr-o linie continuă ce uneşte starea de pornire de la momentul discret t şi starea următoare de la momentul (t+1).
  Trecerile datorate biţilor de intrare “1” sunt reprezentate prin linii punctate.

## Slide 10: 7.1.2. Descrierea codorului prin diagrama de tranzitie a starilor
Se observă că pentru t>3 diagrama trellis se repetă identic cu ceea ce apare între momentele t=2 şi t=3.
Ieşirea se poate determina direct din această diagrama determinând ramurile parcurse pe baza secvenţei de intrare şi citind secvenţa generată înscrisă deasupra liniilor care marchează tranziţiile.
Astfel, pentru o secvenţă de intrare w=[1001…] secvenţa de ieşire va fi v=[11101111 …].

## Slide 11: 7.1.4. Descrierea codorului prin diagrame de tip arbore

## Slide 12: 7.1.4. Descrierea codorului . Exemplu
Exemplu: fie codorul descris de
(a) Structura codorului

## Slide 13: 7.1.4. Descrierea codorului . Exemplu
(b) Diagrama de tranzitie

## Slide 14: 7.1.4. Descrierea codorului . Exemplu
(c ) Secventa de iesire daca intrarea este

## Slide 15: 7.1.4. Descrierea codorului . Exemplu
(d) Diagrama trellis

## Slide 16: 7.1.4. Descrierea codorului . Exemplu
care este distanţa Hamming între ieşirile codorului corespunzătoare lui
Cuvintele de cod corespunzatoare sunt
Distanta Hamming este egală cu numărul de diferenţe dintre cele două traiectorii
(sau numărul de 1 din suma modulo doi a celor două cuvinte de cod), anume dH=10.
w1(D)  w1 = [000,000,000,000,000,000, ....]
w2(D)  w2 = [111,110,101,111,000,000, ....]

## Slide 17: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Se presupune că decodorul cunoaşte
  structura codului (ştie diagrama trellis a acestuia),
  secvenţa recepţionată şi
  probabilităţile de tranziţie asociate canalului.
Rolul decodorului este acela de a estima secvenţa de date la intrarea codorului (intrarea canalului) cu un număr cât mai mic de erori.
Pentru aceasta se ţine cont de faptul că există o corespondenţă biunivocă între secvenţa de date la intrarea codorului şi secvenţă de date codată şi, în plus, acesteia îi corespunde o cale unică prin trellis. Cu alte cuvinte decodorul trebuie să estimeze traiectoria străbătută de codor prin trellis.

## Slide 18: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Iesirea codirului = secventa semi-infinita de date
Secventa asociata canalului
Probabilitatea de a recepţiona secvenţa ym, ştiind că la ieşirea codorului a fost generată secvenţa xm, este
Dată fiind secvenţa la ieşirea canalului y, secvenţă de intrare cea mai probabilă la intrarea acestuia xm este aceea care maximizează valoarea lui p(y|xm). Aceasta este metrica utilizată pentru a compara secvenţa de la intrarea canalului cu cea de la ieşirea acestuia.

## Slide 19: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Deoarece logaritmul este o funcţie monotonă se poate folosi de asemenea metrica logaritmică
Legea de decizie
 Regula de decizie cu maxim de probabilitate aposteriori. Daca probabilităţile datelor xi sunt aceleaşi pentru toate valorile posibile se obţine legea de decizie cu maxim de plauzibilitate

## Slide 20: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Daca transmisia se face printr-un canal BSC cu probabilitatea de eroare p<0,5 probabilitatea de eroare a unui simbol satisface distribuţia de probabilitate binomială  probabilitatea de eroare a N simboluri va satisface distribuţia de probabilitate Bernoulli  probabilitatea ca n erori să se producă într-un bloc de N simboluri binare transmise printr-un canal binar simetric este
probabilitatea de a se produce cel mult n erori într-un bloc de N date este

## Slide 21: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Daca dH,i = distanţa Hamming între secvenţa recepţionată y şi secvenţa transmisă xm,i (respectiv numărul de poziţii în care cele două secvenţe diferă). În cazul unui canal BSC funcţia de plauzibilitate se poate exprima în termenii distanţei Hamming astfel
Regula de decizie cu maxim de plauzibilitate (forma exponentiala si logaritmica)

## Slide 22: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Cum probabilitatea de eroare p < 0,5, rezultă (1-p)/p>1 deci valoarea factorului este întotdeauna pozitivă; pe de altă parte termenul este independent poziţia biţilor testaţi  regula de decizie se reduce la minimizarea distanţei Hamming dintre secvenţa recepţionată şi toate secvenţele transmise posibile.

## Slide 23: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Exemplul 7.3. Un sistem de comunicaţie transmite un mesaj care este codat convoluţional conform diagramei trellis din figura . Simbolurile codate sunt transmise printr-un canal discret fără memorie cu probabilitatea de eroare p=0,1. Sa se determine traiectoria cea mai probabilă prin trellis şi secvenţa de date aferentă la intrarea codorului.

## Slide 24: 7.2. DECODAREA CODURILOR CONVOLUTIONALE
Metricile asociate diferitelor cai prin graf
Secvenţa cea mai probabilă la ieşirea codorului este [00 00 11 10 11]
iar mesajul care a determinat-o este [0 1 0 0 0]

## Slide 25: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE
Se defineşte distanţa liberă a codului (free distance – df) ca fiind distanţa Hamming minimă dintre oricare două cuvinte de cod. Ea este de asemenea şi distanţa minimă care separă două căi din trellis care diverg într-un anume punct şi converg într-un alt punct.
Pe baza acesteia se poate determina numărul de erori t pe care le poate corecta un astfel de cod:

## Slide 26: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE
Se construieste diagrama de tranzitie modificata astfel:
Se separa căile care pleacă şi respectiv sosesc în starea “0” prin separarea acesteia în starea “0” de start şi starea “0” end
fiecărei ramuri (tranziţii) i se asociază trei simboluri:
  Dn – identifică numărul de simboluri “1” ce apar în cuvântul de cod asociat tranziţiei respective (n=0,1,2, … arătând câte simboluri de “1” sunt în cuvântul de cod respectiv); el reprezintă de asemenea şi distanţa Hamming dintre secvenţa generată şi secvenţa [00 00 00 ..];
  L – un indicator asociat fiecărei tranziţii ce permite contorizarea numărului de tranziţii efectuate;
  N – identifică numărul de simboluri informaţionale “1” asociate fiecărei tranziţii (N0 arată că tranziţia a fost efectuată ca urmare a unui simbol de date “0”, respectiv N1 arată ca simbolul de date a fost “1”).

## Slide 27: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE

## Slide 28: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE
Se determina functia generatoare a codului
Fiecare termen din sumă corespunde unei ramuri din diagrama trellis care diverge din starea [00] la un moment dat şi revine la un moment ulterior

## Slide 29: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE
D5L3N corespunde căii celei mai scurte [00 11 10 11 00 …], aflată la distanţa Hamming 5 faţă de secvenţa [00 00 00 ..]
  D5 – arată că în secvenţa codată au fost 5 simboluri 1;
  L3 – arată că au fost efectuate 3 tranziţii;
  N – arată că secvenţa de date conţine un singur simbol 1;
D6L4N2(1+L) – corespunde celor două căi aflate la distanţa Hamming 6 faţa de secvenţa [00 00 00 .. ] respectiv:
      [11 01 10 11 00 00 …]
      [11 10 00 10 11 00 …]

## Slide 30: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE
Exemplul 7.6. Fie codul convoluţional cu rata 1/3 definit de polinoamele generatoare
(a) Schema codorului
(b) Diagrama de tranzitie
(c) Diagrama trellis
(d) Functia generatoare
(e) Distanta libera a codului

## Slide 31: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE

## Slide 32: 7.3. FUNCTIILE DE TRANSFER ASOCIATE CODURILOR CONVOLUTIONALE

## Slide 33: 7.4. ALGORITMUL VITERBI
Esenţa acestui algoritm constă în compararea secvenţei recepţionate începând cu momentul t0 cu toate secvenţele posibile rezultate din analiza diagramei trellis.
Dacă mai multe căi din trellis converg în aceeaşi stare la un moment de timp ulterior t1 se va păstra aceea care are gradul de corelaţie maxim cu secvenţa recepţionată (metrica maximă). Această cale se va numi cale supravieţuitoare. Metrica folosită în cazul general este logaritmul funcţiei de plauzibilitate
În cazul canalului BSC cu pe<0,5  metrica maximă se traduce prin distanţă Hamming minimă  este suficientă determinarea numărului de diferenţe dintre secvenţa recepţionată şi secvenţele corespunzătoare din trellis alegându-se aceea care are numărul minim de diferenţe

## Slide 34: 7.4. ALGORITMUL VITERBI
În funcţie de tipul canalului şi de caracteristicile alfabetului de la emisie, respectiv recepţie decodarea secvenţei se poate face hard sau soft:
  dacă alfabetul de intrare şi cel de ieşire sunt binare  cele două simboluri de la emisie au probabilităţi egale şi transmisia se face printr-un canal binar simetric  regiunile de decizie la recepţie sunt egale  decodarea se poate face cu ajutorul unui filtru adaptat, după fiecare bit transmis. În acest caz se spune decizia de face “hard” (bit cu bit);
  dacă alfabetul de ieşire nu este binar şi / sau probabilităţile simbolurilor la emisie sunt diferite  regiunile de decizie nu mai sunt egale  în plus fiecărui simbol de intrare îi corespunde o secvenţa de simboluri la ieşire. În acest caz se spune că decizia se face “soft” (de secvenţă).

## Slide 35: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard
Exemplu: Fie diagrama trellis din figura

## Slide 36: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard
Pasul 1. Se determină distanţa Hamming dintre primele două simboluri recepţionate (10) şi cele două ieşiri posibile (00) respectiv (11); în ambele cazuri ea este egală cu 1.
  Cele două stări sunt memorate în registrul de supravieţuitori iar distanţele Hamming în registrele de metrici.
Pasul 2. Se determină distanţa Hamming dintre primele 4 simboluri recepţionate şi toate căile din trellis până la adâncimea 2.
  Deoarece nu avem căi convergente în aceeaşi stare nu putem lua nici o decizie.
  Se memorează căile (succesiunea de stări) şi metricile asociate în registrele de căi şi metrici şi se trece la pasul următor.
  Diagrama trellis trunchiata până la adâncimea 2 este reprezentată în figura 7.17. Deasupra fiecărei stări corespunzătoare adâncimii 2 sunt figurate metricile asociate (încercuit).

## Slide 37: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 38: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard
Pasul 3. Pentru adâncimea 3 fiecare stare are câte două căi convergente.
  Se calculează distanţa Hamming pentru toate cele 8 secvenţe (faţă de secvenţa recepţionată 10), după care
  se elimină acele căi pentru care distanţă Hamming calculată este mai mare
  Se păstrează în memoria de metrici metrica minimă iar în memoria de supravieţuitori calea care a determinat această metrică

## Slide 39: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 40: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 41: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 42: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 43: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard
Se observă că în acest caz, pentru stările (00) şi (01) avem două căi emergente care au aceeaşi distanţă Hamming faţă de secvenţa recepţionată. În mod normal, în acest caz nu ar trebui să se ia nici o decizie.
Cu toate acestea, trecerea la pasul următor fără luarea unei decizii nu rezolvă situaţia (dacă starea, care se află într-o astfel de situaţie, se elimină în urma unei decizii ulterioare, arbitrariul unei alegeri forţate nu are nici o consecinţă, iar dacă această stare nu se elimină, o decizie ulterioară nu mai poate discerne care din cele două căi este ce mai probabilă, întrucât la aceeaşi valoare a metricii stării se va adăuga metrică aceleiaşi tranziţii), de aceea se alege în mod arbitrar una din căile emergente în stările respective.
În mod practic această situaţie corespunde cazului în care două căi sunt egal probabile şi în care nu se poate discerne care dintre ele este cea corectă decât dacă se obţin noi informaţii, suplimentare problemei în discuţie (de exemplu o codare anterioară de alt tip, cum ar fi codarea bloc).
Pp ca se alege calea de sus

## Slide 44: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 45: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 46: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard

## Slide 47: 7.4.1 ALGORITMUL VITERBI. Decodarea hard
În final, la adâncimea în trellis egală cu 8, rămâne o singură stare supravieţuitoare. Calea prin trellis corespunzătoare secvenţei aflate la distanţa minimă de secvenţa recepţionată este reprezentată în figura 7.24. Diagrama trellis s-a închis datorită faptului că în codor au fost forţate două simboluri egale cu 0 care l-au adus în starea [00]
Secvenţa corespunzătoare distanţei minime prin trellis (secvenţa decodată) este
[11 10 11 11 01 10 01 11]
ceea ce corespunde secvenţei de simboluri emise de sursă
[1 0 0 1 1 1 0 0 ]

## Slide 48: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft
Algoritmul Viterbi poate fi folosit şi pentru cazul în care este necesară decizia soft, respectiv atunci când alfabetul canalului este mai mare decât alfabetul sursei.  În acest caz nu se mai poate folosi drept metrică de decizie distanţa Hamming minimă, fiind necesară folosirea metricilor deduse din folosirea principiului maximei plauzibilităţi  Algoritmul, din punct de vedere principial, funcţionează identic, în sensul că vor fi eliminate acele căi cu metrica cea mai mică.
Exemplu de canal cu
decizie soft este prezentat
în figura

## Slide 49: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft
Metricile asociate celor 4 tranziţii posibile sunt:
Exemplu: fie codorul descris de polinoamele

## Slide 50: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft
Diagramele trellis si metricile asociate fiecarei tranzitii sunt

## Slide 51: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft
Metricile fiecărei căi se determină calculând logaritmul funcţiei de plauzibilitate conform (7.31). Diagrama trellis, cu metricile cumulative calculate în fiecare nod, este reprezentată în figura 7.27. Cu linie îngroşată este prezentată şi calea aferentă metricii minime.
Un exemplu de calcul al metricilor, în cazul trecerii de la adâncimea 1 în trellis la adâncimea 2, este prezentat în tabelul de mai jos

## Slide 52: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft

## Slide 53: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft
Metricile cumulate se determină prin însumarea metricii stării curente cu metrica căii respective. Începând cu adâncimea 3 în fiecare nod vor intra câte două căi dintre care cea cu metrica cea mai mică este eliminată. De exemplu, pentru nodul corespunzător stării (00) la adâncimea 3 avem:
  segmentul ce trece prin stările [00, 00, 00, 00], cu metrica
-7,83 - 5,12 - 9,22 = - 22,17
  segmentul ce trece prin stările [00, 10, 01, 00], cu metrica
-2,12 - 3,80 - 0,44 = -6,36
Calea cu metrica cea mai mică (-22,17) este eliminată iar calea supravieţuitoare şi metrica aferentă este memorată. În final secvenţa decodată este [11 10 11 11 01 10 01 11]
iar mesajul decodificat este [1 0 0 1 1 1 0 0]

## Slide 54: 7.4.2. ALGORITMUL VITERBI. Decodarea soft
Algoritmul Viterbi poate fi exprimat sintetic prin următoarea procedură:
Pasul 1. Se începe de la adâncimea j=1. Se determină metrica pentru fiecare cale care intră într-una din stările următoare şi se memorează starea în care a ajuns, metrica asociată şi calea parcursă.
Pasul 2. Pentru fiecare j=j+1 se determină metricile parţiale pentru toate căile emergente unei anumite stări astfel:
metrica supravieţuitorului (adâncimea j)+ metrica căii care intră în starea următoare
Pentru fiecare stare se păstrează metrica maximă (supravieţuitoare), cealaltă fiind eliminată. Se memorează de fiecare dată starea, metrica şi calea supravieţuitoare asociată.
Pasul 3. Dacă j L+m se repetă punctul 2. Altfel algoritmul se termină.

## Slide 55: 7.4.3. ALGORITMUL VITERBI. Implementarea decodorului
În implementarea decodorului Viterbi este necesară satisfacerea unor condiţii legate de necesarul de memorie şi viteză de calcul, de care se leagă şi performanţele decodorului. Câteva din aceste restricţii sunt prezentate în cele ce urmează.
(A) Cantitatea de memorie necesară pentru păstrarea supravieţuitorilor
Dacă lungimea codorului este egală cu m, sunt 2m stări asociate diagramei de tranziţie  decodorul va trebui să aibă la dispoziţie 2m cuvinte de memorie pentru supravieţuitor, fiecare trebuind să fie capabil să memoreze succesiunea de stări asociată unei căi prin trelis (m biţi x lungimea secvenţei).
Cum creşterea cantităţii de memorie necesară cu m este exponenţială, o valoare foarte mare a lui m nu poate fi acceptată. În practică nu se utilizează o valoare a lui m mai mare de 8.

## Slide 56: 7.4.3. ALGORITMUL VITERBI. Implementarea decodorului
(B) Cantitatea de memorie necesară pentru păstrarea metricilor şi a secvenţelor asociate căilor supravieţuitoare
Aşa cum a fost menţionat mai sus, pentru a putea face decodarea este necesară forţarea codorului în starea [00 ..]. Aceasta se face în general după un număr convenabil ales de L simboluri informaţionale.
Dacă rata codului este R=k/n  fiecărei secvenţe de L simboluri informaţionale (kL biţi) îi corespunde un cuvânt de cod de lungime n(L+m), care include şi cei m biţi necesari resetarii codorului. Cu acestea rata efectivă a codului este
Diferenţa reprezintă pierderea fracţională de rată

## Slide 57: 7.4.3. ALGORITMUL VITERBI. Implementarea decodorului
Problema care apare în cazul unor valori foarte mari ale lui L este aceea că, pentru fiecare din cele 2m cuvinte asociate supravieţuitorilor, decodorul trebuie de asemenea să memoreze cuvintele de cod aferente fiecărei căi supravieţuitoare (de lungime nL fiecare) precum şi metrica acesteia.
Pentru a micşora necesarul de memorie, metoda folosită în general este aceea de a trunchia memoria decodorului, păstrând numai cele mai recente  blocuri de k biţi de intrare pentru fiecare supravieţuitor,  <<L.
Astfel, după ce primii  biţi sunt recepţionaţi, memoria decodorului este plină, deci în pasul următor trebuie forţată o decizie relativ la primul bloc de k biţi de intrare recepţionaţi. Aceasta se poate face în mai multe feluri:
  se alege un supravieţuitor în mod arbitrar şi primii k biţi ai acestuia se consideră ca fiind cei decodaţi;
  din toate secvenţele supravieţuitoare se alege acel prim bloc de k biţi care apare la majoritatea supravieţuitorilor;
  se alege supravieţuitorul cu metrica cea mai bună la momentul respectiv şi primii k biţi ai secvenţei asociate se consideră a fi cei decodaţi

## Slide 58: 7.4.3. ALGORITMUL VITERBI. Implementarea decodorului
După ce este luată această decizie, memoria decodorului este eliberată de cuvântul de cod asociat primilor k biţi, iar memoria de secvenţe de succesiunea de stări corespunzătoare. Procesul continuă pentru următorul bloc de k biţi de date, după care se ia altă decizie şi aşa mai departe. Astfel, fiecare decizie apare cu o întârziere de  blocuri faţă de momentul în care a fost recepţionată.
Trebuie remarcat că deciziile sunt luate în conformitate cu principiul maximei plauzibilităţi (ML). Folosind decodorul Viterbi cu memorie trunchiată, secvenţa decodată corespunzătoare poate să nu corespundă unei singure căi prin trellis, deoarece deciziile luate la momente diferite nu corespund neapărat aceleiaşi căi. În acest caz apar erori de decizie, numărul lor fiind însă relativ redus dacă valoarea lui  este aleasă judicios. Astfel, Forney [Fo-73] a demonstrat că alegerea unei lungimi de trunchiere min = 5,8  m este suficientă pentru ca creşterea apărută în probabilitatea de eroare să fie neglijabilă. În practică se foloseşte o valoare a lui  = 5.

## Slide 59: 7.4.4. ALGORITMUL VITERBI. Probabilitatea de eroare
Dificil de determinat  se calculeaza o limita superioara
se porneşte de la ipoteza că secvenţa transmisă este cea corespunzătoare transmiterii unei succesiuni de simboluri 0 – calea [000 ...]  Probabilitatea de a avea o eroare de decizie este aceea de a alege drept supravieţuitor o cale nenulă, aflată la distanţa Hamming k de aceasta.
Pentru determinarea limitei superioare se determină toate căile aflate la distanţa Hamming k de calea nulă, se înmulţesc cu probabilitatea căii respective şi se însumează după toate valorile lui k  df (distaţa liberă a codului).
Limita superioară a probabilităţii de eroare este dată de relaţia
ak este numărul de căi aflate la distanţa Hamming k de calea [000...] care diverg din aceasta la o adâncime oarecare j şi converg la adâncimea j+n;
Pk este probabilitatea de a alege în mod incorect calea respectivă

## Slide 60: 7.4.4. ALGORITMUL VITERBI. Probabilitatea de eroare
Numărul de căi ak se poate determina folosind funcţia generatoare a codului T(D,L,N) şi ţinând cont că D contorizează numărul de simboluri “1’” din secvenţa codată, N numărul de simboluri "1" din secvenţa informaţională iar L numărul total de căi parcurse.
Derivând funcţia T(D,L,N) în raport cu N şi apoi fixând N=1, L=1 (deoarece lungimea căii şi simbolurile secvenţei informaţionale nu afectează probabilitatea de eroare), rezultă
probabilităţile Pk depind de tipul de canal şi tipul de modulaţie folosit

## Slide 61: 7.4.4. ALGORITMUL VITERBI. Probabilitatea de eroare
Exemplul 7.9. Fie codul folosit în exemplul 7.6, determinat de polinoamele generatoare (7.30). Să se determine limita superioară a probabilităţii de eroare dacă raportul semnal zgomot Eb/N0=10,54 dB, presupunând că se foloseşte modulaţie BPSK, canalul este afectat de zgomot alb, aditiv, Gaussian, cu densitatea spectrală medie de putere N0, iar decizia se face hard.

## Slide 62: 7.4.4. ALGORITMUL VITERBI. Probabilitatea de eroare
deci primii 15 coeficienţi de interes nenuli sunt
Pentru semnal BPSK`
Pk se calculează cu relaţia de mai sus


## Slide 63: 7.6. CODURI CONVOLUŢIONALE UTILIZATE ÎN IS-95
Pentru canalul de trafic al legăturii directe se foloseşte un cod conv. cu rata R=1/2 şi cu 9 legături de constrângere

## Slide 64: 7.6. CODURI CONVOLUŢIONALE UTILIZATE ÎN IS-95
În cazul canalului de trafic al legăturii inverse se foloseşte un cod convoluţional cu rata 1/3 şi 9 legături de constrângere