## Slide 1: Cap. 5 SECVENTE PSEUDOALEATOARE
Sisteme CDMA

## Slide 2
Folosite pentru amestecare / imprastierea datelor.
Proprietati:
  funcţia de autocorelaţie trebuie să aibă un număr cât mai scăzut de niveluri;
  funcţia de intercorelaţie cu alte secvenţe din acelaşi set trebuie să aibă, în medie, valoarea cât mai redusă;
  densitatea spectrală medie de putere trebuie să ocupe o bandă de frecvenţe cât mai largă;
  generatorul trebuie să poată fi implementat cu o structură cât mai simplă, care să poată fi reprodusă la recepţie;
  perioada de repetiţie trebuie să fie cât mai mare pentru a putea fi mai greu de interceptat de către utilizatorii nedoriţi.

## Slide 3: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse
Considerând un set format din M elemente S=x1, x2, .... xM, câmpul finit asociat se construieşte pornind de la cele două operaţii de bază, adunarea şi înmulţirea, precum şi a unui set de reguli ce trebuie respectat, şi anume :
adunarea şi multiplicarea oricăror două elemente din S trebuie să fie de asemenea un element din S;
atât adunarea cât şi înmulţirea sunt comutative
atât adunarea cât şi înmulţirea sunt asociative
înmulţirea este distributivă faţă de adunare

## Slide 4: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse
setul trebuie să includă elementul neutru faţă de adunare : elementul nul "0"
setul trebuie să conţină elementul invers faţă de operaţia de adunare pentru fiecare element al său
setul trebuie să includă elementul neutru faţă de înmulţire: elementul unitate "1"
setul trebuie să conţină elementul invers faţă de operaţia de înmulţire pentru fiecare element al său

## Slide 5: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse
Se poate arăta că orice set de numere întregi {0,1,2, ... , p}, unde p este număr prim, împreună cu operaţiile de adunare şi înmulţire modulo p, formează o structură de câmp
Câmpul cu proprietăţile de mai sus poartă numele de câmp prim.
Dacă M=pn, p = număr prim, câmpul poartă numele de câmp prim extins sau câmp Galois, notat GF(pn).

## Slide 6: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse. Polinoame primitive
Etape:
se alege un polinom ireductibil
se determină rădăcinile acestuia
cele 2n elemente ale lui GF(2n) sunt date de puterile succesive ale lui ,
Polinomul f(D), unde cu D reprezintă operatorul de întârziere, se numeşte polinom generator al câmpului GF(2n). Se observă că elementele neutre fată de adunare, (‘0’), şi înmulţire, (‘1’), sunt incluse în câmpul vectorial extins..

## Slide 7: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse. Polinoame primitive
Operatiile definite in acest camp vectorial sunt
Inmultirea
Adunarea: ţinând seama de faptul că pentru orice m,k > n se poate folosi reprezentarea polinomială, adunarea a două puteri se poate efectua adunând coeficienţii corespunzători aceleiaşi puteri, astfel:

## Slide 8: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse. Polinoame primitive
Exemplu:
se alege polinomul irdeuctibil de grad 3
Se determina radacinile acestuia
Se determina cele 23 =8 elemente ale câmpului extins GF(23)

## Slide 9: 5.1. Reprezentarea ca elemente ale campurilot Galois extinse. Polinoame reciproce / ireductibile
Fie f(D) polinomul ireductibil de grad n, generator al câmpului GF(2n).
Polinomul reciproc l acestuia se determină astfel:
In reprezentare vectoriala
Notes: Notes

## Slide 10: 5.2. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare. Modalitati de implementare.
Fie polinomul generator
Fig. 5.1. Structura SSRG – Fibonacci (in configuratie simpla)
Fig. 5.2. Structura MSRG –
Galois (in configuratie modulara)

## Slide 11: 5.2.1 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare. Modalitati de implementare.
Observaţii:
  Chiar dacă ambele structuri generează aceeaşi secvenţă pseudoaleatoare, cea în configuraţie modulară (MSRG) generează puteri succesive ale vectorului stare iniţială în timp ce structura în configuraţie simplă (SSRG) generează elementele GF(2n) într-o ordine arbitrară;
  Structura simplă (SSRG) este folosită în multe aplicaţii deoarece este mai simplă din punct de vedere constructiv, realizându-se cu un registru serial simplu. Cu toate acestea, structura modulară (MSRG) poate funcţiona la viteze mai mari decât cea simplă (între doi bistabili nu se găsesc decăt un sumator, astfel că întârzierile de propagare sunt cele mai mici posibile). .

## Slide 12: 5.2.1 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare. Modalitati de implementare.
  Implementarea unui polinom în structură simplă (SSRG) este echivalentă cu implementarea polinomului reciproc în configuraţie modulară (MSRG) în sensul că cele două structuri generează aceeaşi secvenţă pseudoaleatoare.
  În cazul implementării folosind structura SSRG ieşirea poate fi luată din orice celulă a registrului de deplasare, deoarece acestea sunt versiuni decalate ale secvenţei de ieşire; acest lucru nu mai este valabil în cazul structurii MSRG.

## Slide 13: 5.2.1 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Modalitati de implementare.
Descrierea matematica a functionarii SSRG.
sau

## Slide 14: 5.2.1 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Modalitati de implementare.
Descrierea matematica a functionarii MSRG.
sau

## Slide 15: 5.2.1 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Modalitati de implementare.
Exemplu

## Slide 16: 5.2.2 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare. Dependenta de conditiile initiale.
Fie
Secventa generata este
Se poate arata ca
unde g(D)depinde de starea initila a registrului de deplasare
Pt SSRG
Pt MSRG

## Slide 17: 5.2.2 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare. Dependenta de conditiile initiale.
Exemplu
a) SSRG
Fig. 5.5. Implementarea SSRG a secvenţei

## Slide 18: 5.2.2 Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Dependenta de conditiile initiale.
b) MSRG
Fig. 5.6. Implementarea MSRG a secvenţei

## Slide 19: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Daca starea initiala este starea de referinta [1 0 0 ….], atunci
SSRG: pentru a genera o secventa generata cu k pozitii fata de 1/f(D) se utilizeaza masca
b) MSRG: pentru a genera o secventa generata cu k pozitii fata de 1/f(D) se utilizeaza masca

## Slide 20: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Exemplu intarziere de k interv de tact
SSRG
MSRG

## Slide 21: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Daca starea initiala este diferita de cea de referinta [1 0 0 …]
SSRG
  se determină polinomul asociat stării iniţiale a registrului de deplasare
  se determină valoarea decalajului q fată de secvenţa generată în condiţiile stării iniţiale [100 ...0].
  se determină polinomul de mascare conform relaţiei
  unde k este decalajul dorit, n este numarul de celul el registrului de deplasare

## Slide 22: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Exemplu: starea initiala [1001] n=4; decalaj dorit k=10 fata de secventa de referinta
Se determina
Se determina decalajul q coresepunzator
Se determina polinomul de mascare asociat unui decalaj relativ de

## Slide 23: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Fig. 5.9. Generatorul SSRG şi masca asociată pentru implementarea unui decalaj
k=10 unităţi de chip faţă de secvenţa de referinţă, când stare iniţială este [1001]

## Slide 24: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
MSRG
  se determină polinomul asociat stării iniţiale a registrului de deplasare
  se determină valoarea decalajului q fată de secvenţa generată în condiţiile stării iniţiale [100 ..0]
  se determină polinomul de mascare conform relaţiei
  k = decalajul dorit; n= nr celule al registrului de deplasare

## Slide 25: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Exemplu starea initiala [1 0 0 1]
se determină polinomul gq(D) cu ajutorul relaţiei
Parametrul asociat mastii este
Se determină polinomul de mascare m(D) pentru a obţine un decalaj relativ de

## Slide 26: 5.2.3. Implementarea generatoarelor de secvenţă pseudoaleatoare . Utilizarea mastilor.
Fig. 5.12. Generatorul MSRG şi masca asociată pentru implementarea unui decalaj k=10

## Slide 27: 5.3. Secvente maximale
Functia discreta de autocorelatie
NA este numărul de poziţii în care codul şi varianta lui deplasată cu k poziţii coincid (respectiv numărul de "0" din suma modulo 2 a celor două coduri), iar NB este numărul de poziţii în care cele două coduri nu coincid (respectiv numărul de "1" din suma modulo 2 a celor două coduri).
Functia de autocorelatie

## Slide 28: 5.3. Secvente maximale
Proprietatea 1. O secvenţă maximală conţine un număr de simboluri "1" egal cu (N+1)/2 şi, respectiv, un număr de simboluri "0" egale cu (N-1)/2.
Proprietatea 2. Suma modulo 2 dintre o secvenţă de lungime maximă şi o variantă deplasată ca fază a acesteia este de asemenea o variantă deplasată a secvenţei originale.
Proprietatea 3. Dacă o fereastră care conţine n poziţii din cod este deplasată de-a lungul întregii lungimi a acestuia, fiecare combinaţie de "1" şi "0" (cu excepţia celei formate din n zerouri) apare o singură dată
Proprietatea 4. Funcţia periodică de autocorelaţie a secvenţei are numai două valori, fiind dată de

## Slide 29: 5.3. Secvente maximale
Efectuand calculele
Fig. 5.13. Funcţia de autocorelaţie a codurilor PN

## Slide 30: 5.3. Secvente maximale
Densitatea spectrala medie de putere

## Slide 31: 5.4. Coduri Gold
se porneşte de la o secvenţă maximală c(t), reprezentată numeric printr-un vector c de lungime egală cu perioada codului N şi de la o a doua secvenţă c1=c(q) obţinută din c prin extragerea fiecărui al q-lea simbol (decimare cu q).
Cum decimarea unei secvenţe maximale nu duce neapărat la o altă secvenţă maximală, spunem că decimarea s-a făcut în mod "propriu" dacă c(q) este de asemenea o secvenţă maximală.
Se poate demonstra că b(q) este o secvenţă maximală cu perioada N dacă şi numai dacă cel mai mare divizor comun al lui N şi q este 1.
Mai mult, se poate demonstra că decimarea "proprie" cu valori impare ale lui q va determina toate secvenţele maximale de lungime dată ce pot fi generate.
Deci, pentru orice pereche de secvenţe maximale c, c1 există un număr q astfel încânt c1 se poate obţine din c prin decimare cu q (c1= c(q)).

## Slide 32: 5.4. Coduri Gold
functia de intercorelatie poate lua 3 valori

## Slide 33: 5.4. Coduri Gold
Se poate arăta că secvenţele c şi c' reprezintă o pereche preferată dacă şi numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
p0 (mod 4), ceea ce se traduce prin p = 2k+1 sau p=2 (mod 4)
c'= c(q) unde
cel mai mare divizor comun al lui p şi n este 1 dacă n = impar, respectiv 2 dacă n=par
Fie c(D), respectiv c'(D), polinoamele asociate unei perechi de polinoame preferate cu perioada N= 2n-1. Familia de coduri dată de
c(D), c'(5), c(D)+c'(D), c(D)+Dc'(D), c(D)+D2c'(D),....., c(D)+DN-1c'(D)
poartă numele de set de coduri Gold asociată perechii preferate c(D), c'(D).

## Slide 34: 5.4. Coduri Gold
Exemplu: pornind de la codul PN de grad 5, perioda 31, decimat cu q=3
c=[0000100101100111110001101110101]
c(3)=[0000110010011111011100010101101]
Fig.5.17. Generator de coduri Gold

## Slide 35: 5.6. EXEMPLE DE SECVENŢE PSEUDOALEATOARE FOLOSITE ÎN IS-95
Codul PN lung n=42
Fig. 5.18. Generatorul MSRG pentru codul PN lung

## Slide 36: 5.6. EXEMPLE DE SECVENŢE PSEUDOALEATOARE FOLOSITE ÎN IS-95
masca
ACN = numărul canalului de acces (Acces Channel Number);
PCN = numărul canalului de paging (Paging Channel Number);
Base_ID = identificarea staţiei de bază;
PILOT_PN = offsetul codului PN pentru canalul CDMA;
ESN = numărul serial electronic (Electronic Serial Number).
Fig. 5.19. Structura măştilor folosite pentru codul PN lung pentru canalele
de acces (a), trafic (b) şi paging (c).

## Slide 37: 5.6. EXEMPLE DE SECVENŢE PSEUDOALEATOARE FOLOSITE ÎN IS-95
Codurile PN scurte
Fig. 5.20. Implementarea MSRG pentru codurile PN scurte