## Slide 1: Cap. 6 CODRI BLOC SI CICLICE
Sisteme CDMA

## Slide 2: 6.1. Capacitatea canalului de comunicatii
Pentru sistemele CDMA capacitatea sistemului, respectiv numărul de utilizatori din banda CDMA, se poate defini prin
  W este banda ocupată de sistemul cu spectru împrăştiat;
  Eb este energia pe bit a datelor;
  Rb este rata de transmisie a datelor (rata de bit), cu valoarea maximă Rb,max=9,6 kbps;
  W/Rb =PG se numeşte câştigul de procesare datorat împrăştierii spectrale;
  Eb/N0 este raportul semnal zgomot la recepţie necesar obţineri unei probabilităţi de eroare impuse.
  Dacă S = Eb / Tb = EbR este puterea semnalului la recepţie, atunci

## Slide 3: 6.1. Capacitatea canalului de comunicatii
Dacă S = Eb / Tb = EbR este puterea semnalului la recepţie, atunci
Utilizarea unei scheme de modulaţie eficiente presupune scăderea raportului Eb/N0 în condiţiile unei probabilităţi de eroare impuse , ceea ce permite o creştere a ratei de transmisie a datelor.
Utilizarea oricărei scheme de codare duce la apariţia unui câştig de codare definit prin

## Slide 4: 6.1. Capacitatea canalului de comunicatii
Acest câştig arată cu cât poate fi scăzut raportul Eb/N0 în cazul în care se utilizează un sistem de codare faţă de cazul în care semnalele sunt transmise necodat.
Oricare ar fi metoda de codare folosită, există, din punct de vedere al raportului semnal zgomot, un prag sub care sistemul codat are performanţe mai slabe decât cel necodat.

## Slide 5: 6.1.1.Definirea capacitatii canalului
Pentru un canal afectat de ZAGA
  C este capacitatea canalului (biţi / s)
  W este banda ocupată de canalul de comunicaţie (Hz);
  S=EbR este puterea semnalului;
  N=N0W este puterea zgomotului la recepţie
Teorema lui Shannon : pentru orice rată de transmisie a datelor mai mică decât capacitatea canalului este posibilă obţinerea unei probabilităţi de eroare oricât de mici (teoretic poate fi obţinută o eroare nulă) prin folosirea unei scheme de codare. Pentru o rată de transmisie mai mare decât capacitatea canalului este imposibilă obţinerea unei probabilităţi de eroare oricât de mici.

## Slide 6: 6.1.1.Definirea capacitatii canalului
Relaţia dintre C şi E b/N0 se obţine înlocuind R=C


## Slide 7: 6.1.1.Definirea capacitatii canalului
Din punct de vedere matematic avem două situaţii limită:
  canal fără zgomot : N00  N0W0
  canal cu bandă infinită: W

## Slide 8: 6.1.1.Definirea capacitatii canalului
Regiunea aflată deasupra curbei R=C se împarte la rândul său în două zone:
  Zona din dreapta: apar limitări din punct de vedere al benzii ocupate: probabilitatea de eroare scade cu scăderea ratei de transmisie dar aceasta nu poate scădea sub banda alocată canalului. Nu apar restricţii din punct de vedere al energiei pe bit.
  Zona din stanga: apar limitări din punct de vedere al puterii: astfel, când R/W0 se poate obţine o probabilitate de eroare care tinde către zero cu preţul unei benzi de transmisie care tinde la infinit. Limitarea apare din condiţia (6.9) care impune ca energia minimă pe bit nu trebuie să fie mai mică decât 0,828 N0.

## Slide 9: 6.2. Coduri bloc liniare
Deoarece blocurile de date de intrare au dimensiunea k, putem procesa 2k mesaje posibile; cum secvenţa codată are dimensiune n, rezultă 2n secvenţe codate posibile, din care sunt efectiv folosite numai o fracţiune de 2k-n (numite cuvinte de cod).
Capacitatea de corecţie a codului constă tocmai în faptul că nu toate secvenţele posibile ce pot fi generate la ieşire sunt folosite, ceea ce face posibilă selecţionarea acelor cuvinte de cod care diferă cât mai mult unele de altele (deci numărul de erori de transmisie ce trebuie să se producă pentru a transforma un cuvânt de cod în alt cuvânt de cod este mare).

## Slide 10: 6.2.1. Matricea generatoare a codului. Coduri sitematice
există k cuvinte de cod linear independente
orice cuvânt de cod poate fi exprimat ca o combinaţie liniară a acestora
Codorul este specificat prin matricea generatoare G de dimensiune (kxn), care are ca linii elementele vectorilor bazei

## Slide 11: 6.2.1. Matricea generatoare a codului. Coduri sitematice
mesajul este
cuvântul de cod corespunzător este
În general, atât din punct de vedere al simplităţii implementării hardware a codorului cât şi al decodării semnalului, este de dorit ca toţi biţii corespunzători mesajului să fie grupaţi la începutul sau la sfârşitul secvenţei de cod  coduri sistematice

## Slide 12: 6.2.1. Matricea generatoare a codului. Coduri sitematice
In acest caz matricea generatoare este

## Slide 13: 6.2.1. Matricea generatoare a codului. Coduri sitematice
Considerand primul caz

## Slide 14: 6.2.1. Matricea generatoare a codului. Coduri sitematice
Exemplu:


## Slide 15: 6.2.2. Matricea de verificare a paritatii. Codul dual
pentru orice matrice Gk,n ale cărei rânduri sunt liniar independente, există o matrice H(n-k),n ale cărui rânduri sunt liniar independente, astfel încât orice vector obţinut ca o combinaţie liniară de vectori din G este ortogonal pe orice vector din H.
Cei 2n-k-1 vectori din spaţiul generat cu ajutorul matricii H formează un cod bloc linear (n-k,k) cu lungimea cuvântului de cod n şi k biţi de verificare a parităţii. Acesta se numeşte codul dual celui generat cu ajutorul matricii G şi are proprietatea că toţi vectorii din acest cod sunt ortogonali pe cei ai codului original.

## Slide 16: 6.2.2. Matricea de verificare a paritatii. Codul dual
Dacă matricea G este dată în formă sistematică matricea H este
Exemplu


Cod (7,3)

## Slide 17: 6.2.3. Conceptul de sindrom si detectia erorilor
Fie codul bloc liniar (n,k) cu matricea generatoare G şi matricea de verificarea a parităţii H. Se folosesc următoarele notaţii
  semnalul de cod transmis
  vectorul eroare introdus pe canal
  semnalul recepţionat
Receptorul verifică dacă semnalul recepţionat este un cuvânt de cod valid efectuând produsul dintre acesta şi matricea H şi verificând dacă rezultatul este nul

## Slide 18: 6.2.3. Conceptul de sindrom si detectia erorilor
Vectorul s se numeşte sindromul asociat erorii şi este nul numai dacă eroarea este nenulă sau ea se suprapune peste alt cuvânt de cod (caz în care eroarea nu este detectabilă).
Considerand matricea H/G in forma sistematica
Simbolul receptionat

## Slide 19: 6.2.3. Conceptul de sindrom si detectia erorilor
Se observă că fiecare bit al sindromului se determină ca suma dintre bitul de verificare a parităţii recepţionat ri şi bitul de paritate calculat pe baza biţilor informaţionali recepţionaţi rc,i; i=0,1, ..., n-k-1.

## Slide 20: 6.2.3. Conceptul de sindrom si detectia erorilor
De completat 6.2.4., 6.2.5. carte

## Slide 21: 6.3. Coduri ciclice. Definitii.
Definiţie: Un cod bloc linear (n,k) se numeşte cod ciclic dacă are în plus proprietatea că prin deplasarea circulară a oricărui cuvânt de cod se obţine de asemenea un cuvânt de cod. Astfel, dacă este un cuvânt de cod, atunci şi vectorul obţinut prin deplasarea circulară cu q poziţii a lui c, este de asemenea un cuvânt de cod.
Descrierea: (matriceal sau) polinomial:
  ci(D) este polinomul asociat cuvântului de cod, de grad n-1;
  mi(D) este polinomul asociat mesajului, de grad k-1;
  g(D) este polinomul generator, de grad (n-k-1).
  Exemplul 6.13/180 + tabelul 6.8/181descriu codul bloc ciclic (7,4) cu polinomul generator g(D)=1+D+D3

## Slide 22: 6.3. Coduri ciclice. Definitii.
Observaţie: dacă c(D) este polinomul asociat unui cuvânt de cod, Dqc(D) este de asemenea asociat unui cuvânt de cod. Dacă gradul lui c(D) este (n-1), gradul lui Dqc(D) este (n-1+q) > (n-1), deci mai mare decât gradul maxim ce poate fi asociat unui cuvânt de cod  Trebuie găsită o regulă de a reduce gradul lui Dqc(D) la unul inferior lui (n-1) astfel încât coeficienţii polinomului să reprezinte o altă secvenţă de cod.
Se defineste operaţia de înmulţire a două polinoame a(D), b(D) modulo un al treilea polinom g(D),

## Slide 23: 6.3. Coduri ciclice. Definitii.
Teoremă : Fie polinomul generator al unul cod ciclic (n,k). Atunci acest polinom este un divizor al lui
Teoremă: Dacă g(D) este un polinom de grad (n-k) este un factor al lui Dn+1, atunci g(D) generează un cod ciclic (n,k).
Rezulta ca polinoamele generatoare au următoarele proprietăţi
orice polinom generator al unui cod ciclic (n,k) are gradul (n-k) şi, în plus, termenul liber al polinomului trebuie să fie nenul ;
polinomul generator este un divizor al lui Dn+1; mai mult, orice divizor de grad (n-k) al lui Dn+1 generează un cod ciclic (n,k);
deplasarea circulară cu q poziţii a unui cuvânt de cod se poate determina ca restul împărţirii lui Dqc(D) la Dn+1.

## Slide 24: 6.3.1 Coduri ciclice. Matricea generatoare si de verificare a paritatii. Codul dual
Dacă este polinomul generator al codului, matricea de generare se determină ca o matrice care are drept rânduri cele n cuvinte de cod de dimensiune k
polinomul de verificare a parităţii si plinomul reciproc

## Slide 25: 6.3.1 Coduri ciclice. Matricea generatoare si de verificare a paritatii. Codul dual
Matricea de verificare a parităţii are dimensiunea (n-k) x n şi se determină pe baza polinomului reciproc
Se poate observa imediat că, h*(D) este de asemenea un divizor al lui (Dn+1), deci este matrice generatoare a unui cod ciclic (n, n-k). Codul generat de h*(D) se numsete codul dual celui generat de g(D)

## Slide 26: 6.3.1 Coduri ciclice. Matricea generatoare si de verificare a paritatii. Codul dual
Exemplul 6.14.Fie codul ciclic (7,4) generat cu ajutorul polinomului g(D)=1+D+D3. Să se determine matricea generatoare; matricea de verificare a parităţii.
dim G=4 x 7
dim H=3 x 7

## Slide 27: 6.3.1 Coduri ciclice. Matricea generatoare si de verificare a paritatii. Codul dual
Forma sistematica:
  Pornind de la matrice generatoare prin permutari de linii
  Polinomial:
  Se impart polinoamele
  Rescriem
  Cum termenii sunt multiplii ai lui g(D) sunt cuvinte de cod  matricea care are ca randuri aceste cuvinte de cod este in forma sistematica

## Slide 28: 6.3.1 Coduri ciclice. Matricea generatoare si de verificare a paritatii. Codul dual
Exemplul 6.15. Fie codul ciclic (7,4) generat cu ajutorul polinomului g(D)=1+D+D3. Să se determine matricea generatoare şi matricea de verificare a parităţii în forma sistematică.
  Se împart polinoamele {D3, D4, D5, D6 } la g(D), rezultând
  Termenii

## Slide 29: 6.3.1 Coduri ciclice. Matricea generatoare si de verificare a paritatii. Codul dual.
  Matricea generatoare in forma sistematica este
  Matricea de verificare a paritatatii este

## Slide 30: 6.3.2. Coduri ciclice. Codarea
Cuvantul de cod in forma sistematica
  m=[m0, m1, ... mk-1] este vectorul corespunzător mesajului;
  p=[p0, p1, ... pn-k-1] corespunde biţilor de verificare a parităţii
Generarea cuvintelor de cod în forma sistematică (b)

## Slide 31: 6.3.2. Codarea folosind polinomul generator g(D). Configuratia modulara MSRG.
Stiind
  se înmulţeşte mesajul cu Dn-k pentru a obţine produsul m(D)Dn-k ;
  se calculează restul împărţirii lui Dn-km(D) la polinomul generator g(D);
  se obţine polinomul corespunzător cuvântului de cod
Operaţia de codare se desfăşoară astfel:
  la momentul t=0 toate celulele sunt iniţializate în starea "0" iar comutatoarele S1=1 şi S2=1;
  timp de k intervale de tact se încarcă în registrul R cei k biţi ai mesajului (m0, m1, ... mk-1), începând cu mk-1; simultan sunt transmişi pe canal biţii corespunzători lui Dn-km(D) si se efectueaza operatia de divizare polinomiala, calculandu-se bitii de verificare a paritatii;
  la momentul t=kT S1= 2; timp de n-k perioade de tact, se transmit pe canal biti de verificare a paritatii.


## Slide 32: 6.3.2. Codarea folosind polinomul generator g(D). Configuratia modulara MSRG.
Fig. 6.11. Circuitul de codare în forma sistematică pentru codul ciclic (n,k),
folosind registru în configuraţia MSRG şi polinomul de codare g(D)

## Slide 33: 6.3.2. Codarea folosind polinomul generator g(D). Configuratia modulara MSRG.
Exemplul 6.17. Fie codul ciclic (7,4) generat cu g(D)=1+D+D3. Mesajul ce urmează a fi codat este m=[0111].Să se deseneze circuitul de codare în varianta MSRG; să se explice modul de operare al codorului folosind descrierea matriceală; descrieţi conţinutul registrului şi generarea mesajului la ieşire;verificaţi prin calcul rezultatul obţinut.
Circuitul de codare in varianta MSRG`

## Slide 34: 6.3.2. Codarea folosind polinomul generator g(D). Configuratia modulara MSRG.
Descrierea continutului registrului
Determinarea continutului registrului de deplasare

t | x0 x1 x2 | m
0 | 0 0 0 | 1
1 | 1 1 0 | 1
2 | 1 0 1 | 1
3 | 0 1 0 | 0
4 | 0 0 1 | 

## Slide 35: 6.3.2. Codarea folosind polinomul generator g(D). Configuratia modulara MSRG.
Verificare: conform algoritmului de codare sistematica

## Slide 36: 6.3.2. Codarea folosind polinomul de verificare a paritatitii h(D). Configuratia simpla (SSRG).
Se face folosind polinomul de verificare a paritatii
Cuvintele de cod satisfac setul de ecuatii
Implementarea rezulta in figura:

## Slide 37: 6.3.2. Codarea folosind polinomul de verificare a paritatitii h(D). Configuratia simpla (SSRG).
Fig. 6.13. Circuitul de codare în forma sistematică pentru codul ciclic (n, k),
folosind registru în configuraţia SSRG şi polinomul de verificare a parităţii h(D)

## Slide 38: 6.3.2. Codarea folosind polinomul de verificare a paritatitii h(D). Configuratia simpla (SSRG).
Functionare:
  la momentul t=0 toate celulele registrului de deplasare sunt resetate; comutatorul S1 este în poziţia 1 şi S2 în poziţia 2;
  timp de k intervale de tact, cei k biţi ai mesajului sunt introduşi în registrul de deplasare şi se transmit simultan pe canalul de comunicaţie;
  după k intervale de tact comutatorul S1 trece în poziţia 2 şi S2 în poziţia 1. Timp de (n-k) intervale de tact se calculează biţii de verificare ai parităţii conform relaţiilor (6.119). Simultan ei sunt transmişi pe canalul de comunicaţie.
Alegerea între implementarea în varianta MSRG şi cea SSRG depinde de valorile n şi k ale codului: dacă codul generat are mai mulţi biţi de verificare a parităţii, varianta SSRG este mai economică, dar pentru coduri cu un numă redus de biţi de paritate se preferă implementarea MSRG.

## Slide 39: 6.3.2. Codarea folosind polinomul de verificare a paritatitii h(D). Configuratia simpla (SSRG).
Exemplul 6.18. Fie codul ciclic (7,4) generat cu g(D)=1+D+D3. Mesajul ce urmează a fi codat este m=[1011]. Să se implementeze circuitul de codare în varianta SSRG; Să se descrie evoluţia codorului şi să se determine mesajul de cod generat.
Fig. 6.14. Circuitul de codare în configuraţia SSRG pentru codul ciclic (7,4)

## Slide 40: 6.3.2. Codarea folosind polinomul de verificare a paritatitii h(D). Configuratia simpla (SSRG).
Descrierea functionarii circuitului:
Se observă că pe primele 4 intervale de tact sunt transmişi pe canal biţii informaţionali (care intră în celula R3, după care cele două comutatoare îşi schimbă poziţia şi sunt transmişi biţii de verificare a paritătii, identici cu conţinutul celulei R3. Cuvântul de cod generat este
 | x3 x2 x1 x0 | out
0 | 0 0 0 0 | -
1 | 1 0 0 0 | 1
2 | 1 1 0 0 | 1
3 | 0 1 1 0 | 0
4 | 1 0 1 1 | 1
5 | 0 1 0 1 | 0
6 | 0 0 1 0 | 0
7 | 1 0 0 1 | 1

## Slide 41: 6.3.3. Calculul sindromului si detectia erorilor
Fie polinomul asociat semnalului receptionat:
Impartind acest polinom la g(D) rezulta
Calculul sindromului se poate face cu ajutorul unui circuit de divizare identic cu cel din figura 6.11., cu deosebirea că în registrul R va fi introdus vectorul asociat semnalului recepţionat. Pe măsură ce biţii acestuia sunt introduşi în registru se efectuează şi operaţia de împărţire polinomială, astfel încât, după n intervale de tact, registrul va conţine biţii asociaţi sindromului.

## Slide 42: 6.3.3. Calculul sindromului si detectia erorilor
Fig. 6.15. Circuitul de calcul al sindromului pentru codul ciclic (n,k) cu
polinomul generator g(D)

## Slide 43: 6.3.3. Calculul sindromului si detectia erorilor
Exemplul 6.19. Fie codul ciclic (7,4), generat cu g(D)=1+D+D3, şi semnalul recepţionat r = [0010110]. Să se deseneze circuitul de calcul al sindromului; să se descrie evoluţia circuitului şi să se determine sindromul generat; să se verifice rezultatul obţinut prin calcul.
Circuitul de calcul al sindromului
Fig. 6.16. Circuitul de calcul al sindromului pentru codul ciclic (7,4) cu
polinomul generator g(D)=1+D+D3

## Slide 44: 6.3.3. Calculul sindromului si detectia erorilor
Descrierea functionarii
Sindromul rezultat s=[101]
Verificare
t | r(t) | x2 x1 x0
0 |  | 0 0 0
1 | 0 | 0 0 0
2 | 1 | 1 0 0
3 | 1 | 1 1 0
4 | 0 | 0 1 1
5 | 1 | 0 1 1
6 | 0 | 1 1 1
7 | 0 | 1 0 1

## Slide 45: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
Presupunem:
  Cuvantul de cod transmis:
  Cuvantul eroare:
  Semnalul receptionat:
Algoritm:
  Se calculeaza sindromul s(D), folosind un circuit de divizare polinomială. Comutatoarele S1, S2 şi S4 sunt închise, iar S3 şi S5 sunt deschise. Sindromul se calculează în cele n intervale de tact, necesare introducerii semnalului recepţionat în registrul de stocare, şi se introduce simultan în registrul sindrom.

## Slide 46: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
  La momentul t=(n+1)T comutatoarele S1, S2 şi S4 se deschid, iar S3 şi S5 se închid. Sindromul este introdus în circuitul de detecţie a erorii, care este în general un circuit logic combinaţional a cărui structură depinde foarte mult de cea a codului. Pentru primul interval de tact, acesta va genera la ieşire en-1=1 dacă sindromul corespunde unei erori a semnalului recepţionat în poziţia corespunzătoare lui Dn-1; dacă acest bit nu este eronat circuitul de detecţie a erorii va genera en-1=0
  La momentul t=(n+2)T primul bit al semnalului recepţionat, rn-1, este citit din registrul de deplasare şi corectat, dacă este cazul, prin adunare modulo 2 cu bitul de la ieşirea circuitului de detecţie a erorii. Simultan, registrul sindrom este deplasat cu o poziţie la dreapta; ieşirea circuitului de detecţie a erorii este de asemenea intrare în registrul sindrom, pentru a compensa efectul erorii care a fost corectată.
  Procedeul continuă până când şi ultimul simbol, r0, este corectat.

## Slide 47: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
Fig. 6.17. Structura generală a decodorului pentru codurile ciclice

## Slide 48: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
Exemplul 6.20. Fie codul ciclic (7,4) generat cu g(D)=1+D+D3. Să se determine structura circuitului de detecţie a erorii. Să se implementeze decodorul şi să se explice funcţionarea lui dacă semnalul recepţionat este r=[1011011].
Codul ciclic (7,4) are o distanţă Hamming minimă dmin=3, fiind capabil de a corecta o eroare singulară şi de a detecta două erori într-un bloc de şapte biţi ce aparţin semnalului recepţionat.
Sunt şapte posibilităţi în care vectorul recepţionat are o singură eroare; acestea, precum si sindromurile aferente sunt date in tabel

## Slide 49: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
Cum circuitul de corecţie porneşte de la bitul corespunzător lui D6 din r(D)  sindromul corespunzator este [101]  Circuitul de detecţie a erorii trebuie sĂ sesizeze apariţa acestui sindrom, deci structura sa este formată dintr-o poartă AND (A Bc C)
Registrul de deplasare a semnalului recepţionat realizează o deplasare ciclică a semnalului  conţinutul ultimei celule fiind însumat modulo 2 cu ieşirea circuitului de detecţie a erorii pentru corecţia acestuia.

## Slide 50: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
Fig. 6.18. Decodorul pentru codul ciclic (7,4) generat de g(D)=1+D+D3

## Slide 51: 6.3.4. Decodarea codurilor ciclice
Circ.sindrom
semnalul eroare este nul până la pasul 4, când apare un bit 1 la ieşirea circuitului de decodare.  corectează, în pasul următor, primul bit din registrul asociat semnelului recepţionat (corespunzător bitului r4 care a fost cel eronat).
 | Registrul semnal recepţionat x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 | Sindrom x2 x1 x0 | Eroare
iniţial | 1 0 1 1 0 1 1 | 0 0 1 | 0
pas 1 | 1 1 0 1 1 0 1 | 1 1 0 | 0
pas 2 | 1 1 1 0 1 1 0 | 0 1 1 | 0
pas 3 | 0 1 1 1 0 1 1 | 1 1 1 | 0
pas 4 | 1 0 1 1 1 0 1 | 1 0 1 | 1
pas 5 | 0 1 0 1 1 1 0 | 0 0 0 | 0
pas 6 | 0 0 1 0 1 1 1 | 0 0 0 | 0
pas 7 | 1 0 0 1 0 1 1 | 0 0 0 | 0

## Slide 52: 6.4. Aplicatii ale codurilor ciclice in IS-95
Secvenţele cu ratele superioare (9,6 kbps şi 4,8 kbps) sunt codate cu un cod ciclic corector de erori (CRC) care adaugă 14, respectiv 8 biţi indicatori de calitate ai cadrului
Fig. 6.19. Structura cadrelor de date pentru canalele de trafic ale legăturii directe

## Slide 53: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii directe
(A) Indicatorii de calitate pentru structura cadrului
Pentru secvenţa transmisă cu rata de 8,6 kbps, cei 12 biţi indicatori de calitate sunt calculaţi folosind toţi biţii cadrului cu ajutorul polinomului
Pentru secvenţa transmisă cu rata de 4,0 kbps, cei 8 biţi indicatori de calitate sunt determinaţi folosind polinomul generator
(n,k)=(172+12, 12)=(184,12).
(n,k)=(80+8, 12)=(88,12).

## Slide 54: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii directe
Fig. 6.20. Circuitele de codare pentru determinarea biţilor indicatori de calitate
pentru canalele de 9,6 kbps şi 4,8 kbps ale legăturii directe

## Slide 55: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii directe
Singura deosebire între circuitele folosite în IS95 şi cele descrise în paragraful precedent este aceea a condiţiilor de încărcare iniţială a registrului: IS95 presupune că celulele registrului sunt încărcate iniţial în starea logică “1” Procedura este următoarea:
  la momentul t=0 elementele registrului de deplasare sunt încărcate în starea logică “1” iar comutatoarele sunt în poziţia “sus”;
  registrul este încărcat timp de 172 de intervale de tact (pentru cadrul de 192 de biţi), respectiv 80 de intervale de tact (pentru cadrul de 96 biţi), cu biţii corespunzători semnalului informaţional; simultan aceştia sunt transmişi şi pe canal;
  biţii de verificare a parităţii sunt calculaţi la sfârşit, timp de 12 respectiv 8 intervale de tact, şi sunt transmişi pe canal în ordinea calculată.

## Slide 56: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii directe
Fig. 6.21. Circuitele de calcul al sindromului pentru canalele de
9,6 kbps şi de 4,8 kbps ale legăturii directe.

## Slide 57: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii directe
Funcţionarea circuitelor de calcul al sindromului este următoarea:
  la momentul t=0 comutatorul este în poziţia “sus” şi celulele registrului sunt iniţializate la starea logică “1”;
  timp de n intervale de tact (n=184 pentru 9,6 kbps, respectiv 88 pentru 4,8 kbps) registrele se încarcă cu biţii semnalului recepţionat r=[r0, r1, ... rn-1]; simultan circuitul efectuează operaţia de împărţire polinomială;
  la sfârşitul celor n intervale de tact registrul rămâne încărcat cu cei (n-k) biţi asociaţi sindromului, unde (n-k) este 12 pentru pentru 9,6 kbps, respectiv 8 pentru 4,8 kbps;
  sindromul este citit serial sau paralel pentru a decide dacă semnalul a fost recepţionat cu eroare sau nu.

## Slide 58: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii directe
(B) Indicatorii de calitate pentru structura mesajului
Pentru canalul de sincronizare şi pentru cel de paging polinomul generator este dat de
Pentru canalul de trafic se utilizează polinomul generator

## Slide 59: 6.4.1 Aplicatii in IS-95.Indicatori de calitate ai legaturii inverse
Canalele de trafic ale legăturii inverse sunt transmise cu o rată de 9,6 kbps (192 biţi / 20 ms) respectiv 4,8 kbps (96 biţi / 20 ms). Structurile de codare şi decodare a cadrului sunt identice cu cele prezentate în figurile 5.20 şi 5.21.
În cazul codării mesajului, pentru canalului de acces se foloseşte polinomul (6.129) iar pentru canalul de trafic (6.130). Structurile codorului şi decodorului sunt identice cu cele prezentate în paragraful precedent.