## Slide 1: Cap. 2 SISTEME DE COMUNICATIE CU SPECTRU IMPRASTIAT
Sisteme CDMA

## Slide 2
Spectru împrăştiat = acele metode de modulaţie care produc un semnal al cărui spectru este mult mai larg decât cel al semnalului de date propriu zis, banda de frecvenţe ocupată fiind independentă de banda semnalului de date.
Sistemele cu spectru împrăştiat au apărut cu peste 50 de ani în urmă, iniţial în aplicaţii militare, datorită probabilităţii reduse de interceptare şi a rezistenţei ridicate la bruiaj.
În ultimele decenii însă ele au cunoscut o dezvoltare spectaculoasă şi în domeniul civil, în special în cel al comunicaţiilor mobile (IS95, UMTS, CDMA2000, etc.), al reţelelor de comunicaţii fără fir de mare viteză (LAN, WAN, etc.) precum şi al sistemelor de poziţionare prin satelit (GPS), de radiolocaţie şi poziţionare de mare precizie. .
  )

## Slide 3: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Semnalul de date transmis trebuie modulat cu un semnal (cod) pseudoaleator de bandă largă. Acesta trebuie să aibă anumite caracteristici de corelaţie specifice pentru a permite o bună demodulare la recepţie, atât din punct de vedere al separării utilizatorilor cât şi din cel al sincronizării receptorului.
Banda de frecvenţă a semnalului transmis trebuie să fie mult mai largă decât banda de frecvenţă a semnalului de date, de unde şi denumirea de spectru împrăştiat (Spread Spectrum - SS); mai mult, această bandă nu depinde de rata semnalului de date, fiind dictată doar de rata codului (rata de chip).
Recepţia se realizează numai atunci când se face corelaţia semnalului de bandă largă recepţionat cu un semnal local, generat la recepţie, care trebuie să fie identic (atât din punct de vedere al formei cât şi al fazei instantanee) cu semnalul pseudoaleator folosit la emisie.

## Slide 4: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Performanţele unui astfel de sistem depind în mare măsură de gradul de pseudoaleatorism al semnalului.
Pe de altă parte, semnalul care dictează legea de împrăştiere trebuie să fie determinist, pentru a putea fi refăcut cu exactitate la recepţie.
În general se folosesc drept coduri de împrăştiere un set de secvenţe
periodice, cu perioada foarte mare, cu o funcţie de corelaţie cu
proprietăţi “bune” din punct de vedere al accesului multiplu şi care pot
fi sincronizate uşor din punct de vedere al receptorului

## Slide 5: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Principalul parametru care caracterizează sistemele cu spectru împrăştiat este câştigul de procesare (Gp).
unde
  BRF este banda totală ocupată de semnalul cu spectru împrăştiat (la emisie);
  Binf este banda de bază a semnalului informaţional;
  Rc este rata de bit a codului (rata de chip);
  Rb este rata de bit a datelor.
Cum, BRF >> Binf, Gp>>>1 (sute sau mii)

## Slide 6: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Se poate defini Marginea de interferenţă (jamming margin Mj),
unde:
  Gp este câştigul de procesare definit anterior;
  (RSZ)ies este raportul semnal/zgomot la ieşirea receptorului necesar luării unei decizii corecte asupra semnalului informaţional;
  Ls reprezintă pierderile intrinseci ale SSD.
Notes: 6

## Slide 7: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Performante:
  rezistenţa la bruiaj (interferenţă) - se bazează pe valoarea mare a câştigului de procesare Gp.
  probabilitatea redusă de interceptare - se datorează
    valorii mari a câştigului de procesare Gp şi faptului că
    semnalul emis este pseudoaleator, deci impredictibil, deci densitatea sa spectrală este relativ scăzută şi aproximativ uniformă într-o bandă largă de frecvenţe;
    din aceste motive un receptor străin (care nu cunoaşte
    codul de imprăştiere) nu poate sesiza sau urmări
    semnalul transmis de SSI.

## Slide 8: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
  rezoluţia în timp (fină) a SSI
    este conferită de recepţia efectuată prin corelaţia dintre semnalul cu spectru împrăştiat şi codul pseudoaleator generat la recepţie, ceea ce presupune o sincronizare perfectă a semnalului local, cu cel de la emisie.
    Această proprietate este foarte utilă în vederea evitării efectelor căilor multiple de propagare şi realizării unor măsurători radar de înaltă fidelitate.
  capacitatea de secretizare a SSI
    este asigurată de faptul că semnalul de date nu se poate extrage din semnalul cu spectru împrăştiat decât de către receptorul care cunoaşte codul de împrăştiere;
    acest lucru se datorează,
      faptului că semnalul de cod este pseudoaleator (impredictibil),
      condiţiei ca legea de împrăştiere să fie independentă de informaţia transmisă.

## Slide 9
  posibilitatea de a realiza accesul multiplu (Code Division Multiple Acces - CDMA)
    se datoreaza faptului ca diferitele perechi emiţător - receptor care folosesc coduri ortogonale pot lucra simultan utilizând aceeaşi purtătoare şi bandă de frecvenţe, fără interferenţe reciproce deranjante;
    în acest fel se poate organiza o reţea complexă de SSI cu facilităţi de adresare selectivă, identificare, memorare, etc., aşa cum a fost prezentat în paragraful 1.1.

## Slide 10: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Schema bloc:
  Sursa de date:
    oferă o succesiune de simboluri discrete care aparţin unul alfabet finit.
    acestea se pot obţine ca ieşire a unei surse digitale (de exemplu ieşirea de date a unui calculator) sau prin eşantionarea şi cuantizarea unui semnal analogic.
    În cel din urmă caz, în conformitate cu teorema eşantionării, rata de eşantionare trebuie să fie mai mare sau egală cu dublul benzii ocupate de semnalul analogic. fs  2W
    În plus, dacă fiecare eşantion este cuantizat pe q niveluri, acesta va fi reprezentat cu ajutorul a log2q biţi, deci rata minimă a sursei va fi
    Rm = (fs)min log2q = 2W log2q biţi / sec

## Slide 11: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Cum majoritatea surselor posedă o redundanţă inerentă la ieşire, datorată atât faptului că simbolurile succesive sunt în general dependente unele de altele cât şi a faptului că simbolurile nu sunt egal probabile, este necesară o codare a sursei care elimină această redundanţă necontrolată. Operaţia inversă la recepţie este efectuată de blocul de decodare a sursei.
Pentru a îmbunătăţi performanţele sistemului de comunicaţie din punct de vedere al probabilităţii de eroare, se efectuează o codare a canalului care adaugă o redundanţă controlată, pe care decodorul de canal o utilizează pentru a corecta un număr de erori.
Modulatorul şi demodulatorul SS adaugă un nivel de modulaţie suplimentar celui de date, care implică şi împrăştierea cu codul pseudoaleator.

## Slide 12: 2.1. CARACTERISTICI ŞI PARAMETRII
Un semnal cu spectru împrăştiat (de bandă largă) este generat prin remodularea semnalului de date (deja modulat într-una din formele clasice de modulaţie de bandă îngustă) cu un cod pseudoaleator de bandă largă, cu perioada de simbol Tc (denumită perioadă de “chip” sau de cod în cazul codului de împrăştiere) mult mai mică decât cea a datelor Td, raportul fiind de ordinul sutelor sau miilor.
Dacă cea de-a doua modulare este o modulaţie în fază, semnalul se numeşte semnal cu spectru împrăştiat de tip secvenţă directă (Direct Sequence - DS); în general această tehnică se aplică semnalelor de tip BPSK, QPSK sau MSK.
Dacă împrăştierea spectrală se realizează printr-o modulaţie în frecvenţă (prin schimbarea frecvenţei purtătoarei după o lege dictată de codul pseudoaleator), semnalul se numeşte semnal cu spectru împrăştiat de tip salt de frecvenţă (frequency Hopping - FH); în general aceasta se aplică semnalelor de tip FSK. Atunci când ambele tehnici sunt utilizate semnalul rezultant se numeşte semnal cu spectru împrăştiat de tip hibrid (DS-FH).

## Slide 13: 2.2. SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -BPSK
Datele: modulate BPSK
Imprastierea spectrala – prin multiplicare cu codul PN
Unde
  m(t) = ±1 reprezintă datele binare cu rata de bit fb;
  0 este frecvenţa unghiulară a purtătoarei.
  c(t) = ±1, care este un semnal pseudoaleator, binar, de tip NRZ, cu rata de transmisie (de "chip") fc=Nfb, N>>1

## Slide 14: 2.2.1 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -BPSK
Semnalul recepţionat este afectat de zgomot, n(t), de interferenţe şi de o întârziere  datorată canalului
Pentru a putea face demodularea (împachetarea spectrală la recepţie) semnalul cu spectru împrăştiat recepţionat trebuie înmulţit cu replica locală a codului generat la recepţie, c(t-'), unde prin ' s-a notat întârzierea estimată. Dacă această estimare s-a făcut corect, produsul c(t-)c(t-')=1. În acest fel semnalul este "reîmpachetat" (comprimat în banda iniţială a semnalului de date) şi poate fi demodulat apoi prin metodele clasice.

## Slide 15: 2.2.1 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -BPSK
Schema bloc a modulatorului / demodulatorului

## Slide 16: 2.2.1 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -BPSK
Densitatea spectrala de putere a datelor
Densitatea spectrala de putere a datelor imprastiate

## Slide 17: 2.2.1 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -BPSK

## Slide 18: 2.2.2 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -QPSK
De multe ori transmisia semnalului informaţional (sau a două semnale diferite) folosind aceeaşi frecvenţă dar pe două canale ortogonale – unul în fază şi celălalt în cuadratură – prezintă o serie de avantaje.
În transmisiunile de date de bandă îngustă, acest lucru se foloseşte în special datorită faptului că, în condiţiile în care se transmit două semnale diferite pe cele două canale, ele ocupă practic aceeaşi bandă de frecvenţă, unul reflectându-se în partea reală a spectrului, celălalt în partea imaginară a acestuia. Lărgimea de bandă ocupată de semnalul QPSK este
Dacă se transmite unul şi acelaşi semnal pe ambele canale, probabilitatea de eroare scade pentru că în acest fel redundanţa transmisiunii creşte.

## Slide 19: 2.2.2 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -QPSK
În cazul transmisiunilor cu spectru împrăştiat lărgimea de bandă nu mai este un parametru restrictiv, dar acest tip de modulaţie se foloseşte în continuare datorită faptului că transmisiunile în cuadratură sunt mai greu de detectat şi mai puţin sensibile la anumite tipuri de bruiaj.
Forma cea mai generală pentru un semnal de bandă îngustă de tip QPSK este:
unde m1(t) respectiv m2(t) sunt semnalele binare de date (de tip BPSK).
Forma generala a semnalului QPSK-DS-SS este
Rc1=1/Tc1 respectiv Rc2=1/Tc2, Rc1, Rc2 >> Rb

## Slide 20: 2.2.2 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -QPSK
Schema bloc a Tx/Rx QPSK

## Slide 21: 2.2.2 SISTEME CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SECVENŢĂ DIRECTĂ -QPSK
Daca
Atunci
O variantă mai simplă este aceea în care se foloseşte acelaşi cod de împrăştiere atât pentru semnalul în fază cât şi a pentru cel în cuadratură. Acest sistem poartă numele de QPSK DS-SS echilibrat (sau QPSK dublu canal).

## Slide 22: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
În cazul semnalelor de tip salt de frecvenţă (Frequency Hopping Spread Spectrum – FH-SS) codul pseudoaleator este utilizat pentru a controla sintetizorul de frecvenţă care alege frecvenţa purtătoare ce va fi folosită în următorul interval de salt.
Împrăştierea astfel realizată trebuie înlăturată la recepţie, lucru ce se poate realiza dacă sintetizorul de frecvenţă local (identic cu cel de la emisie) este coordonat de un semnal de cod sincron cu cel de la emisie.
Dacă Tc > Ts sistemul se numeşte cu “salt de frecvenţă lent” (Slow Frequency Hopping - SFH),
Daca Tc > Ts sistemul poartă numele de sistem cu “salt de frecvenţă rapid” (Fast Frequency Hopping - FFH).

## Slide 23: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
Schema bloc a unui sistem FH-SS

## Slide 24: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
Spre deosebire de semnalele DS-SS unde fiecare bit era folosit independent pentru a modula semnalul de date, în cazul semnalelor FH-SS, k biţi de cod sunt folosiţi la un moment dat pentru a alege una din cele N=2k frecvenţe posibile a fi generate de sintetizorul de frecvenţă.
Din cauza dificultăţilor care apar din punct de vedere al implementării hardware a unui sistem cu salt de frecvenţă coerent, sistemele cu salt de frecvenţă folosesc o modulaţie necoerentă (la recepţie nu este necesară refacerea fazei purtătoarei).
Se va considera un sistem cu salt de frecvenţă care utilizează un semnal de date M-FSK.
  Modulatorul de date va genera la ieşire unul din cele M=2L tonuri posibile pe o durată de simbol de LT secunde, unde T=Tb reprezintă perioada de bit.
  Pentru a asigura ortogonalitatea semnalului modulat FSK, cele L frecvenţe trebuie să fie separate între ele cu cel puţin 1/LT Hz, deci lărgimea de bandă ocupată de semnalul M-FSK este de aproximativ 2L/LT.
  La fiecare interval de cod (care trebuie sa fie un multiplu sau submultiplu al perioadei de bit) sintetizorul generează una din cele 2k frecvenţe purtătoare posibile, iar semnalul M-FSK va fi translatat în jurul acestei frecvenţe.

## Slide 25: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
2.3.1 Semnale cu spectru împrăştiat de tip salt de frecvenţă lent (SFH)
Dacă perioada de cod este mai mare decât cea de simbol a datelor (Tc  LT), semnalul poartă numele de semnal cu salt de frecvenţă lent (SFH).
Presupunând că Tc = nLT, atunci nL biţi de date sunt luaţi simultan de la ieşirea modulatorului şi translataţi în jurul acelei frecvenţe (din cele 2k posibile) generate de sintetizor pe baza codului pseudoaleator. Următorul grup de nL biţi vor fi translataţi în jurul următoarei frecvenţe generate de sintetizor, ş.a.m.d.
În figura este reprezentat, într-un sistem de coordonate timp – frecvenţă, semnalul de date precum şi semnalul SFH pentru cazul particular n=1, L=1 (semnal de date BFSK) si k=2 (22=4 frecvenţa purtătoare posibile).

## Slide 26: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
Semnalul de date de bandă îngustă si semnalul cu salt de frecvenţă lent (n=1, L=1, k=2).

## Slide 27: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
2.3.1 Semnale cu spectru împrăştiat de tip salt de frecvenţă rapid (FFH)
Dacă perioada de cod este mai mică decât cea de simbol a datelor (Ts = LT  Tb), semnalul se numeşte “cu salt de frecvenţă rapid” (FFH).
Presupunând ca Tb = LT = nTc , un anumit simbol din semnalul de date este translatat în jurul a n frecvenţe diferite generate de sintetizor (în general raportul L/n trebuie să fie un număr întreg). Aceasta oferă avantajul unei diversităţi inerente în frecvenţă pentru fiecare simbol transmis, ceea ce combate efectul propagării pe căi multiple cu evoluţie temporală foarte rapidă, precum şi bruiajul multiton.
În figura este reprezentat, într-un sistem de coordonate timp – frecvenţă, semnalul de date şi semnalul FFH pentru cazul particular n=2 (un simbol de date este transmis pe două frecvenţe diferite), L=1 (semnal de date BFSK) şi k=2 (22=4 frecvenţe purtătoare posibile).

## Slide 28: 2.3. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT DE TIP SALT DE FRECVENŢĂ
Semnalul de date de bandă îngustă si semnalul cu salt de frecvenţă rapid (n=1, L=1, k=2).

## Slide 29: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Semnalele TH-PPM folosesc impulsuri radio de durate foarte scurte, de obicei de ordinul nanosecundelor, ce sunt transmise în banda de bază.
Aceasta face ca energia semnalului radio să fie împrăştiată pe un domeniu spectral foarte larg (de la frecvenţe foarte mici - în apropierea originii - până la câţiva Gigahertzi) şi densitatea spectrală de putere să fie foarte redusă (apropiată de nivelul zgomotului), de unde şi numele de semnale de bandă ultra-largă (Ultra Wide Band –UWB).

## Slide 30: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Sistemele de tip UWB au o serie de avantaje importante, dintre care se pot menţiona:
  permit comunicarea simultană a mai multor utilizatori cu rate ridicate în acelaşi timp şi folosind aceleaşi resurse spectrale, controlând, datorită densităţii spectrale medii de putere foarte scăzute, nivelul interferenţei globale;
  datorită lărgimii mari a benzii ocupate de densitatea spectrală medie de putere este rezistent la fading-ul selectiv în frecvenţă şi la cel datorat căilor multiple de propagare, permiţând o rezoluţie multicale de ordinul câtorva nanosecunde;
  permit reducerea marginii de fading si operarea la niveluri de putere reduse, putând fi utilizat in canale afectate de fading deosebit de sever cum ar fi canalele indoor;
  datorită densităţii spectrale medii de putere foarte reduse (practic sub nivelul zgomotului) pot coexista fără să interfere cu semnalele de bandă îngustă, permiţând reutilizarea spectrului radio;
  nu necesită licenţă de funcţionare dacă operează într-un singur canal radio;

## Slide 31: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
  permite determinarea cu precizie a poziţiei utilizatorului si un control mai precis al puterii emise, putând în acest fel îmbunătăţi managementul resurselor şi strategiile de routare;
  datorită benzii de frecvenţă foarte largi ocupate are capabilităţi de penetrare foarte ridicate, putând fi utilizate pentru comunicaţiile în medii urbane dense, medii împădurite sau pentru comunicaţiile indoor;
  întreaga putere disponibilă este folosită pentru transmiterea datelor in banda de bază, nefiind necesară translaţia în frecvenţă; în acest fel consumul de putere este optimizat (fiind necesari doar câţiva zeci de mW) iar structura emiţătorului şi receptorului este simplificată, putând fi implementate structuri de dimensiuni foarte mici (de dimensiunea unei monede), portabile, cu costuri foarte reduse (in tehnologie C-MOS, fara elemente reactive); antenele pot fi de asemenea de dimensiuni foarte mici (câţiva cm), construite direct în plăcuta de siliciu
  o schimbare a distribuţiei in domeniul spectral (deci controlul densităţii spectrale de putere) poate fi obţinută prin schimbarea formei impulsului de bază.

## Slide 32: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
În februarie 2002, Federal Communications Committee -FCC a adoptat primele normative prin care se permite comercializarea si utilizarea primelor sisteme ce utilizează transmisiunile de tip UWB în sisteme de comanda la distanta a echipamentelor casnice.
  Benzile de frecvenţe utilizate şi nivelele de putere trebuiesc alese cu grijă, astfel încât să nu interfere cu alte sisteme sensibile (ca referinţă fiind considerat sistemul de navigaţie GPS care lucrează la rapoarte semnal zgomot foarte reduse).
  Nivelul maxim autorizat este de -41.3 dBm/MHz sau 75nW/MHz ceea ce înseamnă că pentru o banda de 7.5 GHz puterea maxima ce poate fi transmisa este de –2.5dBm;

## Slide 33: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Sunt prevăzute trei mari categorii de aplicaţii pentru sistemele UWB:
  Reţele de comunicaţii:
    reţele Wireless LAN de viteza mare;
    reţele mobile ad-hoc;
    reţele de comunicaţii la nivelul solului;
    reţele interioare (intra-home; intra-office);
    Aplicaţii comerciale;
  Reţele de senzori:
    sisteme Radar care permit identificarea ţintei in zonele acoperite de păduri, în interiorul clădirilor sau sub pământ ;
    sisteme Radar de detecţie a mişcării;
    sisteme de supraveghere;
    sisteme de detecţie utilizate de pompieri sau alte servicii
  Urmărire / Poziţionare:
    sisteme de geolocaţie;
    poziţionare de înaltă rezoluţie;
    Sisteme de urmărire indoor / outdoor cu precizie mai mica de 1cm.;

## Slide 34: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Principalele aplicaţii prevăzute pentru viitorul standard sunt:
  distribuţia semnalelor video si audio ce necesită transfer rapid de date digitale; înlocuirea cablurilor TV;
  sisteme home-video;
  proiectoare PC;
  jocuri video interactive;
  transfer de date de viteza mare pentru sisteme wireless multimedia;
  sisteme audio MP3;
  transfer de date PC imprimanta / scanner, etc.
Rata de date preconizata este 110 Mbps (pt. distante de pana la 10m), respectiv 200 Mbps (pt. distante de pana la 4m), până la 400Mbps in condiţii severe de transmisie (BER, distanţa, fading etc.).
Datorită benzii foarte largi si puterii reduse, sistemele UWB par a fi un candidat ideal pentru reţele wireless rapide pe distanţe mici, în special pentru reţele personale (Personal Area Networks - PAN’s).

## Slide 35: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
2.4.1. Descrierea semnalului UWB
Un semnal este definit ca fiind de bandă ultra-largă (UWB) dacă banda instantanee ocupată de acesta este de cel puţin 25% din valoarea frecvenţei centrale a spectrului sau mai mare decât 1.5 GHz.
Pentru a putea genera aceste semnale se utilizează impulsuri de bază de durată foarte scurtă, cu timpi de creştere / scădere foarte redusi.
În aceste condiţii, antenele de emisie se comportă ca nişte filtre, derivând semnalul în momentul în care acesta este transmis. În aceste condiţii trebuie aleasă o formă a impulsului de bază potrivită acestor tip de transmisiuni.

## Slide 36: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Pentru transmisiile UWB se consideră că derivata a doua a funcţiei
gaussiene scalată corespunzător este soluţia optimă.
Se poate considera ca impulsul transmis poate fi modelat de
În acest caz impulsul recepţionat va fi de forma

## Slide 37: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
În urma efectuării unor măsurători în laboratoare specializate valoarea optimă rezultată pentru parametrul tn = 0,4472 ns iar functia de autocorelatie a semnalului la receptie este
Densitatea spectrala medie de putere a semnalului transmis este

## Slide 38: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Figura 2.9. Formele de undă pentru impulsul elementar transmis, impulsul elementar recepţionat, funcţia de autocorelaţie normată şi densitatea spectrală de putere a impulsului elementar

## Slide 39: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
(A) Decalajul temporal uniform:
În cazul în care impulsurile sunt nemodulate semnalul transmis este format dintr-o succesiune periodică de impulsuri de bază, cu perioada Tf sec., unde Tf poartă numele de durata cadrului şi are valori de câteva sute de ori mai mari decât durata impulsului
Se obţine o formă de undă periodică, cu factor de umplere foarte mic, cu o densitate spectrală medie de putere formată din linii discrete, egal depărtate unele de altele, cu o lărgime de bandă a lobului principal relativ mare

## Slide 40: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Fig. 2.10. Trenul de impusuri elementare si spectrul acesteia

## Slide 41: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
(B) Saltul in timp pseudoaleator
Pentru a putea realiza accesul multiplu, fiecărui utilizator, indexat după  îi este atribuit un cod , numit cod de salt în timp, care, pentru fiecare utilizator realizează o deplasare unică a impulsurilor.
Aceste coduri sunt coduri periodice pseudoaleatoare, cu perioada Np: Fiecare element al codului este un întreg.
Prin urmare codul de salt în timp oferă fiecărui utilizator un decalaj temporal de secunde (valori discrete cuprinse în intervalul [0, NhTc] secunde)
Presupunând că , raportul arată care este fracţiunea din durata cadrului în care este permis saltul în timp. Cum este necesar un interval de timp pentru citirea şi resetarea corelatoarelor, trebuie ca NhTc<1 . Dacă totuşi acesta este prea mic, există în continuare pericolul coliziunilor catastrofice.
semnalul generat, dat de relaţia

## Slide 42: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Acesta este de asemenea periodic cu perioada . Datorită acestui cod de salt în timp, spectrul “se uniformizează”, distanţa dintre liniile spectrale reducându-se
. Fig. 2.11. Trenul de impulsuri modulate în poziţie şi densitatea sa de putere

## Slide 43: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
(C) Modulaţia datelor
Secvenţa de date a utilizatorului poate fi secvenţă binară , şi poate fi modelată ca un proces aleator binar staţionar în sens larg format din simboluri egal probabile.
Datele sunt supraeşantionate cu NS (numărul de impulsuri transmite pe simbol), deci datele se schimbă la fiecare NS intervale de timp.
Presupunând că un nou simbol de date începe la momentl k=0 , indicele simbolului de date este
Atunci când datele sunt 0 nu apare nici un decalaj temporal al impusului purtător , iar când datele sunt 1 apare un decalaj ce se adaugă decalajelor existente. Acest lucru este ilustrat în figura 2.12, pentru date binare şi coduri cuaternare. Se observă că impulsul nu este decalat dacă datele sunt 0, respectiv este decalat cu Tf/2 dacă acestea sunt 1; în plus mai apare un decalaj de

## Slide 44: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Durata unui simbol este , iar rata de simbol este dată de

## Slide 45: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Saltul în timp realizat prin adăugarea datelor nu modifică foarte mult densitatea de putere a semnalului transmis, apărând o uniformizare mai accentuată a sa,
Fig. 2.13 Trenul de impulsuri UWB în cazul în care se foloseşte atât împrăştierea în timp cu un cod pseudoaleator cât şi date binare şi densitatea sa de putere

## Slide 46: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
2.4.2. Emiţătorul UWB
Emiţătoarele UWB ce folosesc saltul în timp cu modularea impulsului în poziţie emit forme de undă monociclice ultra-scurte la intervale de timp mici si controlate, pentru fiecare impuls.
  Lăţimea formei de undă este intre 0.2 si 2 ns, corespunzător frecvenţelor centrale între 5 GHz şi 0.5 GHz.
  Intervalele dintre două impulsuri sunt cuprinse între 25 si 1000 ns.
  Acest intervalul variază în concordanţă cu două componente: semnalul informaţional si secvenţa de codare.
  Receptorul UWB converteşte direct semnalul RF recepţionat într-un semnal digital in banda de baza sau un semnal analogic.
  Un singur bit de informaţie este în general împrăştiat pe mai multe impulsuri. Receptorul însumează numărul corect de impulsuri pentru a recupera informaţia care a fost transmisa

## Slide 47: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
O schemă posibilă a unui emiţător de semnale UWB este prezentată în figura 2.14. Se poate observa că structura acestuia este foarte simplă şi nu include nici un amplificator de putere. Întârzierea programabilă va include secvenţa de codare pseudoaleatoare aferentă utilizatorului şi modulaţia în poziţie a datelor.
Principala problema a aceste structuri este rezoluţia foarte fină necesară aplicaţiilor ce folosesc semnalele UWB, ceea ce face necesară utilizarea unor circuite cu o capacitatea de precizie temporală foarte ridicată, care să permită nu numai o modulaţie de timp precisa ci şi o codare precisa folosind cu secvenţa de generată

## Slide 48: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Fig. 2.14. Emiţătorul UWB

## Slide 49: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
2.4.3. Receptorul UWB
Pentru a obţine o variantă simplificată, se poate considera că este un proces aleator gaussian de medie nulă. În acest caz problema detecţiei se reduce la detecţia coerentă a M semnale egal probabile şi de energie egală în prezenţa zgomotului alb, aditiv, gaussian. Structura receptorului optimal în acest caz este un receptor cu corelator, a cărui schemă bloc este prezentată în figura 2.15. Utilizarea acestui receptor pentru detecţia coerentă a M semnale egal probabile şi de energie egală este justificată atunci când Nu>>1 şi Ns>>1 . Se mai presupune de asemenea că interferenţa de acces multiplu produsă de utilizatorii nedoriţi la ieşirea corelatorului receptorului poate fi modelată ca o variabilă aleatoare gaussiană de medie nulă.

## Slide 50: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Fig. 2.15. Schema bloc a receptorului cu corelator

## Slide 51: 2.4. SEMNALE CU SPECTRU ÎMPRĂŞTIAT CU SALT ÎN TIMP. SEMNALE CU BANDĂ ULTRA-LARGĂ (UWB)
Algoritmul de recepţie optimal pentru un singur impuls radio modulat, binar, în prezenţa unui zgomot alb, aditiv, gaussian (AWGN) pentru receptorul cu corelator, va implementa următoarea regulă de decizie:
unde