## Slide 1: Cap. 1 TEHNICI DE ACCES MULTIPLU
Sisteme CDMA

## Slide 2: 1.1. Moduri de realizare a transmisiunilor duplex
Modalitatea în care SB şi SM comunică între ele = transmisiune duplex.
  legătura dintre staţia de bază şi staţia mobilă poartă numele de legătură descendentă sau directă (“downlink” în terminologia europeană, respectiv “forward link” în terminologia americană);
  legătura dintre staţia de mobilă şi cea de bază poartă numele de legătură ascendentă sau inversă (“uplink” în terminologia europeană, respectiv “reverse link” în terminologia americană).
Duplexarea – se poate realiza in timp sau in frecventa (fig.1.1)

## Slide 3: 1.1. Moduri de realizare a transmisiunilor duplex

## Slide 4: 1.1. Moduri de realizare a transmisiunilor duplex
Transmisiunea duplex cu diviziune în frecvenţă (FDD) oferă două benzi de frecvenţă diferite pentru fiecare utilizator, una pentru legătura ascendentă şi alta pentru cea descendentă.
  orice canal duplex este format din două canale simplex, fiecare fiind transmis pe altă frecvenţă purtătoare şi în altă bandă de frecvenţe.
  atât staţiile mobile cât şi cea de bază trebuie să fie echipate cu două antene (câte una pentru fiecare legătură) sau o antenă şi un duplexor (format dintr-un sistem de filtre de radiofrecvenţă care protejează receptorul de interferenţele provenite din canalele adiacente) ceea ce permite transmiterea şi recepţia simultană a mesajelor pe cele două canale.
  separaţia de frecvenţă dintre canalul asociat legăturii ascendente şi cel asociat legăturii descendente este o constantă a sistemului şi nu depinde de tipul de canal utilizat.

## Slide 5: 1.1. Moduri de realizare a transmisiunilor duplex
Aplicaţii se foloseşte în comunicaţiile analogice sau cele digitale, unde datele nu pot fi organizate sub forma de pachete;
Avantaje: permite legătura permanentă şi simultană între SB şi SM
Dezavantaje :
  trebuie realizat un control foarte riguros al puterii atât pentru sistemul de interes cât şi pentru alte sisteme care co-există în aceeaşi regiune geografică, pentru a evita apariţia interferenţelor.
  separarea frecvenţelor celor două legături trebuie aleasă foarte judicios, astfel încât să evite apariţia interferenţei inter-canal (“cross-talk”);
  este costisitoare din cauza aparaturii de radiofrecvenţă folosite (duplexoarele, transcieverele şi antenele staţiilor de bază şi a celor mobile).

## Slide 6: 1.1. Moduri de realizare a transmisiunilor duplex
Transmisiunea duplex cu diviziune în timp (TDD)
    utilizează aceeaşi frecvenţă purtătoare şi bandă de frecvenţe atât pentru legătura ascendentă cât şi pentru cea descendentă,
    organizează datele sub formă de pachete şi utilizează sloturi temporale diferite pentru legătura ascendentă şi descendentă. Dacă diferenţa de timp dintre sloturile alocate celor două legături este relativ mică, transmisia şi recepţia datelor apare simultan din punct de vedere al utilizatorului. Acest tip de transmisiune duplex se pretează sistemelor de comunicaţie digitale.
Aplicaţii se foloseşte în special în comunicaţiile digitale, unde datele pot fi separate in sloturi

## Slide 7: 1.1. Moduri de realizare a transmisiunilor duplex
  Avantaje:
    elimină necesitatea separării în frecvenţă a legăturilor ascendentă şi descendentă, existând o frecvenţă unică de transmisiune a celor două canale.
    Deoarece separaţia acestora se face în domeniul timp, transmisiunea nu poate fi niciodată duplex în adevăratul sens al cuvântului, deoarece întotdeauna există o întârziere a răspunsului faţă de mesajul transmis.
  Dezavantaje - trebuie realizată o sincronizare perfectă din punct de vedere temporal a emiţătorului şi receptorului, în caz contrar apărând fenomenul de interferenţa inter-canal.

## Slide 8: 1.2.Modalitati clasice de realizare a accesului multiplu in counicatiile mobile
Problema: mai mulţi utilizatori să poată transmite şi recepţiona simultan semnale de la una sau mai multe staţii de bază.  trei tehnici fundamentale:
  tehnica de acces multiplu cu diviziune în frecvenţă (FDMA);
  tehnica de acces multiplu cu diviziune în timp (TDMA);
  tehnica de acces multiplu cu diviziune în cod (CDMA).
Sistemele de comunicaţii mobile pot fi de bandă îngustă sau de bandă largă  funcţie de raportul dintre banda ocupată de un utilizator şi banda de coerenţă a canalului de transmisiune (care reprezintă domeniul de frecvenţe în interiorul căruia amplitudinile a două componente cosinusoidale, pe frecvenţe diferite, sunt corelate între ele).

## Slide 9: 1.2.1. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă îngustă
Sistemele de bandă îngustă  banda utilizată de un canal (utilizator) este mai mică sau aproximativ egală cu banda de coerenţă a canalului de comunicaţii.
  spectrul frecvenţelor radio este împărţit într-un număr cât mai mare de canale de bandă îngustă, fiecare utilizator putând folosi un astfel de canal.
  Tehnica de acces multiplu folosită: FDMA sau TDMA.
Sistemele FDMA de bandă îngustă, fiecărui utilizator îi este alocată o frecvenţă purtătoare şi o bandă de frecvenţe, pe care o utilizează individual pe toată durata transmisiuni duplexarea: FDD (FDMA/FDD).

## Slide 10: 1.2.1. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă îngustă

## Slide 11: 1.2.1. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă îngustă
Dezavantaje FDMA de bandă îngustă :
  necesitatea realizării unei alocări cât mai judicioase a benzilor de frecvenţă ocupate şi a puterilor disipate în afara benzii de către fiecare utilizator;
  trebuie prevăzute un număr de benzi de gardă între utilizatorii adiacenţi, pentru a minimiza interferenţele între canale (“cross-talk”).

## Slide 12: 1.2.1. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă îngustă
Sistemele TDMA de bandă îngustă –
  toţi utilizatorii folosesc un singur canal de comunicaţii, fiecare din ei având alocat un slot temporal în mod ciclic. Această tehnică este ilustrată în figura 1.3.
  pot opera din punctul de vedere al comunicaţiei duplex atât cu diviziune în frecvenţă (TDMA / FDD) cât şi cu diviziune în timp (TDMA / TDD).
  sistemele TDMA / FDD - utilizează două frecvenţe diferite, una pentru legătura ascendentă, cealaltă pentru legătura descendentă.

## Slide 13: 1.2. Modalitati clasice de realizare a accesului multiplu in comunicatiile mobile
  sistemele TDMA / TDD utilizează aceeaşi frecvenţă purtătoare şi aceeaşi bandă de frecvenţe pentru ambele legături, transmisia realizându-se într-o direcţie sau cealaltă la momente temporale diferite.
  Din acest motiv transmisia de tip TDD este cvasi-simultană, deoarece atunci când se face transmisia datelor într-o anumită direcţie presupune inhibarea transmisiei pe direcţia opusă.
  Dacă rata de transmisie este suficient de mare, timpul în care una dintre direcţii este inhibată este neglijabil, aproape insesizabil în timpul unei comunicaţii vocale.

## Slide 14: 1.2.1. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă îngustă

## Slide 15: 1.2.1. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă îngustă
Comparaţie între sistemele TDMA / FDD şi TDMA / TDD:
  din punct de vedere spectral, banda ocupată de cele doua sisteme este aceeaşi: astfel, în timp ce sistemul FDD utilizează două benzi de frecvenţă separate între ele, sistemul TDD utilizează o singură bandă de lărgime dublă;
  deoarece banda folosită în cazul sistemelor TDD este dublă fată de cea folosită în sistemele FDD, filtrele de radiofrecvenţă ale emiţătorului şi receptorului sunt de bandă mai largă, deci mai uşor de implementat
  în cazul sistemului TDD duplexorul se realizează cu un simplu comutator de radiofrecvenţă, care conectează antena emiţătorului sau receptorului în funcţie de direcţia fluxului de date. Această structură este mult mai puţin complicată decât în cazul transmisiunii FDD.

## Slide 16: 1.2.2. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă largă
Sistemele de comunicaţii de bandă largă = acele sisteme în care banda utilizată de un canal (utilizator) este mult mai largă decât banda de coerenţă a canalului de comunicaţii.
  fadingul datorat propagării pe căi multiple nu afectează atât de sever semnalul recepţionat,
  atenuările selective în frecvenţă vor afecta numai o parte din componentele spectrale ale semnalului transmis, efectul său fiind puternic redus.

## Slide 17: 1.2.2. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă largă
În sistemele de bandă largă mai mulţi utilizatori folosesc în comun acelaşi canal de comunicaţii în acelaşi timp, separarea între aceştia efectuându-se prin intermediul unui cod individual, alocat fiecărui utilizator, dintr-un set de coduri ortogonale sisteme cu acces multiplu cu diviziune în cod (CDMA). În funcţie de modul în care codul de împrăştiere acţionează asupra datelor transmise există trei tipuri de sisteme cu spectru împrăştiat:
  sisteme cu spectru împrăştiat de tip secvenţă directă (Direct Sequence – DS-CDMA) – la care modularea datelor se face prin înmulţire directă cu codul; această tehnică este cel mai des utilizată în sistemele de comunicaţie mobile de generaţia a 3a, datorită în special simplităţii sale tehnologice.

## Slide 18: 1.2.2. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă largă
  sisteme cu spectru împrăştiat de tip salt de frecvenţă (Frequency Hopping – FH-CDMA) – la care frecvenţa purtătoare se modifică în funcţie de secvenţa de cod; aceasta tehnică este utilizată în special în comunicaţiile militare sau care necesită nivel ridicat de securitate, deoarece echipamentele ce trebuiesc utilizate sunt în general costisitoare.
  sisteme cu spectru împrăştiat cu tip salt în timp (Time Hopping TH-CDMA) – care utilizează impulsuri purtătoare de durată mult mai mică decât intervalul de timp alocat pentru transmiterea lui, poziţia acestui impuls în interiorul intervalului fiind dictată de codul pseudoaleator. Această tehnică, combinată cu modularea impulsurilor în poziţie (Pulse Position Modulation - PPM) au dus la dezvoltarea unei tehnici de comunicaţie de bandă ultra largă (Ultra Wide Band communications - UWB) care este acum dezvoltat în fază experimentală pentru un număr de aplicaţii radar, de poziţionare, sau chiar reţele de comunicaţii mobile de arie redusă pentru aplicaţii indoor.

## Slide 19: 1.2.2. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă largă
Alte tipuri:
  comunicaţia de date în pachete (Packet Radio), care derivă din tehnica fundamentală de tip TDMA, precum şi
  accesul multiplu cu diviziune în spaţiu (Space Division Multiple Access – SDMA), bazat pe capacitatea de separare spaţială a zonelor de propagare.

## Slide 20: 1.2.2. Sistemele de comunicaţii mobile de bandă largă
Sistemul celular | Tehnica de acces multiplu folosită
AMPS (Advanced Mobile Phone System) | FDMA/FDD
GSM (Global System for Mobile) | TDMA/FDD
USDC (US Digital Cellular) | TDMA/FDD
JDC (Japanese Digital Cellular) | TDMA/FDD
CT2 (Cordless Telephone) | FDMA/TDD
DECT (Digital European Cordless Telephone) | FDMA/TDD
IS95 (US Narrowband Spread Spectrum) | CDMA/FDD
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) | CDMA/FDD sau CDMA/TDD

## Slide 21: 1.3.Caracteristicile si parametrii sistemelor de acces multiplu
Tehnica FDMA  aloca fiecărui utilizator câte un canal (în speţă o frecvenţă purtătoare şi o bandă de frecvenţe), la cererea acestuia. Pe toată durata convorbirii, acest canal este folosit de utilizatorul căruia i-a fost alocat şi numai de acesta. Într-un sistem de coordonate timp – frecvenţă – cod, alocarea canalelor într-un sistem FDMA poate fi reprezentată ca în figura 1.4.

## Slide 22: 1.3.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Fig. 1.4. Alocarea canalelor în sistemele FDMA

## Slide 23: 1.3.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Principalele caracteristici ale sistemelor FDMA sunt:
  fiecare canal FDMA este folosit la un moment dat de un singur utilizator;
  dacă utilizatorul căruia i-a fost alocat canalul face o pauză în convorbire, canalul este neutilizat dar nu poate fi alocat altui utilizator pentru a permite creşterea capacităţii sistemului;
  după ce un anumit canal este alocat unui utilizator, atât staţia de bază cât şi cea mobilă pot transmite mesaje simultan şi continuu;
  banda unui canal FDMA este relativ redusă, fiind egală cu banda necesară unui utilizator individual (în general 30 kHz;  sisteme de bandă îngustă;
  dacă rata de transmisie este relativ redusă, perioada de simbol este mai mare decât întârzierile de propagare datorate canalului; aceasta face ca nivelul interferenţei intersimbol să fie redus, nefiind necesară folosirea unui sistem de egalizare sofisticat;

## Slide 24: 1.3.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
  complexitatea sistemelor FDMA este în general mai redusă decât a sistemelor TDMA din punct de vedere al necesarului de procesare a semnalului transmis;
  deoarece tehnica FDMA suportă o transmisie continuă  nu este necesară transmisia unui număr atât de mare de biţi pentru semnalizări ale sistemului (de exemplu sincronizare sau împărţire pe cadre) ca în cazul TDMA;
  costurile necesare implementării sistemelor FDMA sunt mai mari decât în cazul celor de tip TDMA deoarece folosirea unui canal de către un singur utilizator la un moment dat nu conduce la o utilizare judicioasă a resurselor; în plus este necesară utilizarea unor filtre trece bandă complicate şi scumpe pentru a micşora puterea radiată în afara benzii;
  sistemele de tip FDMA necesită utilizarea la recepţie a unor filtre trece bandă cu pantă foarte abruptă pentru a elimina interferenţa inter-canal;
  atât staţiile de bază cât şi cele mobile trebuie să utilizeze circuite duplexoare, deoarece atât emiţătorul cât şi receptorul operează în acelaşi timp. Acesta duce de asemenea la o creştere a costului echipamentelor

## Slide 25: 1.3.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Exemplu clasic: de sistem FDMA / FDD este primul sistem celular american, anume AMPS, sistem analogic ce a fost dezvoltat în SUA începând cu anii 40 şi care a ajuns la maturitate în anii 70. În acest sistem
  fiecare utilizator ocupă câte un canal duplex (format din două canale simplex separate între ele cu un ecart de frecvenţă de 45 MHz) pe toată durata convorbirii.
  Atunci când o anumită conversaţie se încheie sau se produce un transfer (handover - utilizatorul mobil trece dintr-o celulă într-alta, iar convorbirea se transferă de pe o staţie de bază pe cea corespunzătoare noii celule) canalul este eliberat şi oferit altui utilizator.
  Ca tehnică de modulaţie se foloseşte modulaţia în frecvenţă de bandă îngustă.

## Slide 26: 1.3.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Numărul de canale ce pot fi utilizate simultan într-un sistem FDMA este
unde;
  Bt este banda de frecvenţe alocată sistemului;
  Bg este banda de gardă, necesară la capetele domeniului de frecvenţe alocat;
  Bc este banda unui canal individual.

## Slide 27: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
Sistemele de tip TDMA  toţi utilizatorii folosesc aceeaşi bandă de frecvenţe, fiecare dintre ei având alocat un slot temporal în care poate transmite sau recepţiona mesaje, slot care îi este alocat in mod ciclic. În sistemul de coordonate timp – frecvenţă – cod, alocarea canalelor TDMA poate fi reprezentată ca în figura 1.5.
Fig. 1.5. Alocarea canalelor în sistemele TDMA

## Slide 28: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
  Modalitatea de a transmite datele de la un anumit utilizator este aceea de a le păstra într-un buffer şi apoi de a le transmite cu o rată de N ori mai mare pe durata slotului alocat utilizatorului respectiv. în acest sens transmisia este discontinuă;
  Datele transmise de la diferiţi utilizatori sunt întreţesute într-o structură de cadru, aşa cum este ilustrat în figura 1.6.
    In cazul TDMA / TDD,  jumătate din sloturi sunt folosite pentru legătura ascendentă şi cealaltă jumătate pentru cea descendentă.
    In cazul TDMA / FDD,  se folosesc structuri de cadru identice atât pentru legătura ascendentă cât şi pentru cea descendentă iar frecvenţele pe care sunt transmise datele în acest caz sunt diferite. De multe ori în sistemele TDMA/FDD se introduce un decalaj intenţionat între datele ce aparţin legăturii ascendente, respectiv celei descendente, pentru a evita necesitatea introducerii duplexoarelor, în special la staţia mobilă.

## Slide 29: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
Fig. 1.6. Structura unui cadru TDMA

## Slide 30: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
Principalele caracteristici ale sistemelor TDMA sunt:
  sistemele TDMA folosesc o singură frecvenţă purtătoare, respectiv o singură bandă de frecvenţe, fiecărui utilizator fiindu-i alocat un slot temporal. Numărul de sloturi pe fiecare cadru depinde de tehnologia de realizare, tipul de modulaţie folosit, banda de frecvenţe alocată, etc.;
  transmisia datelor în sistemele de tip TDMA nu se face în mod continuu, ci în pachete; aceasta duce la un consum redus al bateriei staţiei mobile, deoarece un anumit utilizator nu transmite date decât pe durata slotului alocat;
  deoarece transmisia datelor se face discontinuu, procesul de transfer al convorbirii de la o staţie de bază la alta (handover) se face mai uşor, deoarece, atunci când staţia mobilă este inactivă ea poate efectua măsurătorile necesare pentru a determina staţia de bază cea mai apropiată;

## Slide 31: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
  de asemenea TDMA permite monitorizarea puterii semnalului şi a probabilităţii de eroare la recepţie pe fiecare cadru;
  deoarece un utilizator foloseşte sloturi temporale diferite pentru transmisie şi recepţie nu este necesară folosirea duplexoarelor în modul TDD, iar în modul FDD se poate folosi un simplu comutator între emiţător si receptor;
  cum rata de transmisie a datelor în TDMA este în general ridicată, este necesară utilizarea unui sistem de egalizare adaptivă la recepţie pentru a combate efectele canalului de comunicaţie;
  în TDMA este necesară transmiterea unui număr relativ ridicat de biţi de sincronizare deoarece transmisia datelor se face în pachete, deci receptorul trebuie să se sincronizeze la sosirea fiecărui pachet de date; în plus este necesară introducerea unui număr de biţi de gardă pentru a evita suprapunerea sloturilor provenite de la utilizatori diferiţi; din această cauză informaţia suplimentară ce trebuie transmisă o dată cu informaţia utilă este mult mai mare în cazul sistemelor TDMA comparativ cu cele FDMA

## Slide 32: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
  în TDMA se poate aloca un număr diferit de sloturi utilizatorilor, deci rata de transmisie poate fi modificată în funcţie de necesarul impus de utilizatorTDMA permite utilizarea unor domenii largi de rate de transmisie, în general multiplii întregi ai ratei de multiplexare (rata cu care se face comutarea de la un utilizator la altul), deci se pot utiliza o gamă largă de procedee şi tehnici de codare cu rate de bit diferite deci şi calităţi diferite; în acest fel preţul poate fi ales de utilizator în funcţie de calităţile impuse de aplicaţie;
  sistemele TDMA pot fi realizate complet în tehnologie digitală, prin integrare pe scară largă (VLSI) fără a utiliza filtre de radiofrecvenţă de bandă îngustă, ceea ce duce la o scădere substanţială a preţului de cost.

## Slide 33: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
Se defineşte eficienţa unui cadru TDMA ca fiind o măsură a procentajului de date ce conţin informaţie din totalul de date transmise într-un cadru. Pentru aceasta se determină mai întâi numărul de biţi suplimentari ce se transmit în fiecare cadru
  Nr este numărul de pachete de referinţă (semnalizări ale sistemului) pe cadru;
  Nt este numărul de pachete de date (sloturi) pe cadru;
  br este numărul de biţi alocaţi pachetelor de referinţă;
  bp este numărul de biţi alocaţi preambulului pe cadru;
  bg este numărul de biţi echivalenţi corespunzători intervalului de gardă;

## Slide 34: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
Numărul total de biţi pe cadru este
  Tf este durata totală a cadrului;
  R este rata de transmisie a datelor pe canal
Cu acestea eficienţa unui cadru TDMA se poate determina
În general este de dorit ca valoarea eficienţei să nu scadă sub 98 %, având în vedere că ea este calculată incluzând şi biţii introduşi prin codarea sursei şi datelor, deci valoarea efectivă a sa este mai mică.

## Slide 35: 1.4.Caracteristicile si parametrii sistemelor TDMA
Un alt parametru al unui sistem TDMA este numărul de canale oferite de un sistem TDMA
  m este numărul maxim de utilizatori pe fiecare canal TDMA;
  Btot este banda totală alocată sistemului;
  BG sunt cele două benzi de gardă aflate la capetele domeniului de frecvenţe ocupat;
  Bc este banda unul canal TDMA.

## Slide 36: 1.5.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Sistemele CDMA  DSmP a semnalul informaţional de bandă îngustă este lărgita cu ajutorul unui cod de împrăştiere (cod pseudoaleator) care are perioada de chip de câteva ordine de mărime mai mică decât perioada datelor.
  toţi utilizatorii folosesc aceeaşi frecvenţă purtătoare şi aceeaşi bandă de frecvenţe simultan, independent unul de altul, fiind individualizaţi prin codul de împrăştiere alocat.
  la recepţie datele transmise către un anumit utilizator sunt readuse în bandă prin corelare cu codul alocat, în timp ce restul semnalelor, destinate altor utilizatori, rămân de bandă largă, fiind tratate ca un zgomot din punct de vedere al demodulatorului datelor. Pentru a putea detecta mesajul transmis, receptorul trebuie să cunoască codul folosit şi să fie perfect sincronizat cu acesta

## Slide 37: 1.5.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Fig. 1.7. Alocarea canalelor în sistemele CDMA

## Slide 38: 1.5.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Dintre caracteristicile sistemelor CDMA, cele mai importante sunt:
  toţi utilizatorii unui sistem CDMA utilizează aceeaşi frecvenţă purtătoare şi bandă de frecvenţe simultan.
  pentru realizarea duplexării se poate folosi atât FDD cât şi TDD;
  spre deosebire de TDMA şi FDMA, sistemele CDMA au o limită soft a capacităţii. Prin creşterea numărului de utilizatori va creşte valoarea nivelului de zgomot la recepţie, ceea ce face ca performanţele sistemului să se degradeze pentru toţi utilizatorii pe măsură ce numărul acestora creşte;
  efectul fenomenului de fading datorat propagării pe căi multiple este redus substanţial datorită împrăştierii spectrale. Dacă banda ocupată de semnal este mai mare decât banda de coerenţă a canalului, apare o diversitate în frecvenţă implicită, care va combate efectul fadingului selectiv în frecvenţă;

## Slide 39: 1.5.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
  rata datelor transmise pe canal este foarte ridicată în sistemele de tip CDMA, deci perioada datelor împrăştiate este foarte redusă, mult mai mică decât împrăştierea temporală a canalului. Cum secvenţele de împrăştiere au o autocorelaţie foarte scăzută, replicile întârziate cu mai mult de un interval de chip apar ca zgomot la recepţie. Pentru creşterea performanţelor se poate utiliza un receptor RAKE care combină mai multe replici întârziate ale semnalului recepţionat;
  una din problemele ce poate apare în sistemele de tip CDMA este aceea a bruiajului propriu, datorat faptului că secvenţele de împrăştiere folosite nu sunt perfect ortogonale între ele; din această cauză, la decorelarea unui anumit semnal vor apare şi anumite contribuţii datorate altor utilizatori;
  o altă problemă ce poate apare este aceea de captare a receptorului de către un alt semnal dacă puterea acestuia este mult mai mare decât cea a semnalului dorit.

## Slide 40: 1.5.Caracteristicile si parametrii sistemelor CDMA
Numărul de utilizatori ai sistemelor CDMA  numărul de coduri ortogonale folosite pentru împrăştiere. Dacă se folosesc coduri pseudoaleatoare (PN) generate cu ajutorul unor registre de deplasare de lungime n, numărul de utilizatori este
Avantaje: deci cu cât lungimea registrului de deplasare, deci implicit şi a codului de împrăştiere este mai mare cu atât numărul de utilizatori este mai mare;
Dezavantaje: pe de altă parte o valoare ridicată a lui n înseamnă o rată mai mare a codului şi o lărgime de bandă de asemenea mai mare.

## Slide 41: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
Capacitatea maximă a sistemelor FDMA, TDMA şi CDMA [Pro-95] determină pentru rata maximă de transmitere a datelor.
Ipoteze:
  canal de comunicaţii ideal, afectat de ZAGA cu DSmP N0/2,
  lărgimea de bandă disponibilă fiind W.
  există K utilizatori activi, fiecare transmiţând date cu puterea
Teorema lui Shannon [Sh-48]: în cazul unui singur utilizator, capacitatea canalului ideal de bandă W afectat de zgomot alb, gaussian, aditiv este dată de relaţia

## Slide 42: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
FDMA: fiecărui utilizator îi este alocată o bandă  capacitatea canalului pentru un singur utilizator este
 iar capacitatea totală a celor K utilizatori este
echivalent cu cea a unui canal ideal, cu un singur utilizator, ce transmite date cu o putere medie de K ori mai mare.
Obs1: dacă lărgimea de bandă W este fixată, pe măsură ce numărul de utilizatori creşte capacitatea totală tinde către infinit.

## Slide 43: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
Ipoteze:
  se normează capacitatea fiecărui utilizator dată de relaţia (1.8) la lărgimea de bandă totală ocupată W şi
  se presupune că toţi utilizatorii transmit cu rata maximă dată de capacitatea CK, relaţia (1.8) devine
  unde

## Slide 44: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
O formă mai compactă se obţine dacă se foloseşte rata totală normată, respectiv rata necesară celor K utilizator raportată la unitatea de bandă
Sau

## Slide 45: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
TDMA: fiecare utilizator transmite o fracţiune 1/K din intervalul de timp alocat printr-un canal cu lărgimea de bandă W, cu o putere instantanee de K ori mai mare pentru a obţine aceeaşi valoare a energiei medii pe bit,  capacitatea fiecărui utilizator este
 identic cu FDMA.
Obs: în cazul în care valoarea lui K este mare, se poate întâmpla ca utilizatorul, din motive tehnologice, să nu poată transmite date cu puterea KP în intervalul de timp alocat, apărând în acest fel limitări din punct de vedere al capacităţii.

## Slide 46: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
CDMA: fiecare utilizator foloseşte un cod pseudoaleator pentru împrăştierea semnalului de date, semnalul transmis ocupând o bandă totală mult mai mare decât banda necesară transmiterii datelor.
  Dacă se folosesc coduri ideale, neortogonale  semnalul util este readus în bandă pentru a fi demodulat la recepţie, în timp ce datele transmise de toţi ceilalţi utilizatori pot fi privite de către receptor ca un zgomot alb, gaussian, aditiv, suprapus peste cel asociat canalului.
  Presupunând că lărgimea totală de bandă este W, iar puterea medie a fiecărui utilizator este P, capacitatea fiecărui utilizator este dată de

## Slide 47: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
  respectiv capacitatea normată
  Dacă primul termen din paranteză poate fi neglijat în raport cu cel de-al doilea; utilizând aproximaţia , relaţia devine

## Slide 48: 1.6.Capacitatea sistemelor CDMA, TDMA, FDMA
  Cu acestea capacitatea totală normată este
deci capacitatea totală nu mai creşte la infinit pe măsură ce valoarea lui K creşte, aşa cum se întâmpla în cazul FDMA/TDMA.

## Slide 49: 1.7.Sisteme de acces multiplu folosind transmisia de date in pachete (Packet Radio – PR)
Tehnica PR  mai mulţi utilizatori să încerce să acceseze simultan, într-o manieră necoordonată sau minim coordonată, un canal radio unic, în general în domeniul frecvenţelor înalte (1-30 MHz) sau ultraînalte (3-10GHz).
Ipoteze
  transmisia se face în pachete de date iar modalitatea de transmitere a pachetelor este modelată ca un proces aleator.
  utilizatorii nu sunt individualizaţi în domeniul timp, frecvenţă sau prin cod,
 în momentul în care doi sau mai mulţi utilizatori transmit simultan, se produc coliziuni, datele ambilor utilizatori fiind alterate.
Pentru a rezolva aceste probleme se stabilesc un set de reguli de transmitere a datelor prin canalul comun, reguli care constituie un protocol. Dintre aceste protocoale, cele mai cunoscute sunt ALOHA şi CSMA

## Slide 50: 1.7.Sisteme de acces multiplu folosind transmisia de date in pachete (Packet Radio – PR)
Avantaje
  sunt uşor de implementat
  nu necesita o cantitate mare de informaţii suplimentare,
Dezavantaje:
  au o eficienţă spectrală redusă şi
  pot introduce întârzieri considerabile datorate coliziunilor succesive.

## Slide 51: 1.7.1. ALOHA
(A) Varianta nesincronizată
Scenariu:
  avem K utilizatori, fiecare dintre ei transmiţând pachete de date de durată Tp la intervale de timp egale cu NTp (N>>K).
  dacă oricare dintre cei K utilizatori doreşte să transmită date, el o face imediat, utilizând toată banda de frecvenţe disponibilă (ALOHA nesincronizat).
  dacă în acelaşi interval de timp mai există un alt utilizator care transmite date, receptorul nu poate face distincţia dintre acestea deoarece nu sunt ortogonale ca în cazul sistemelor descrise în paragrafele precedente, recepţia fiind compromisă. Se spune ca s-a produs o coliziune între datele transmise de cei doi utilizatori.
Cum s-a presupus că N>>K canalul este în majoritatea timpului puţin utilizat, probabilitatea de coliziune fiind în acest caz redusă.

## Slide 52: 1.7.1. ALOHA
Ipoteze de calcul:
  toţi utilizatorii transmit date cu rate egale, de ,  rata medie cu care pachetele de date intră în reţea este
  utilizatorii sunt independenţi, şi că probabilitatea ca m pachete de date să intre în retea în intervalul de timp  este dată de distribuţia Poisson

## Slide 53: 1.7.1. ALOHA
Astfel, dacă, de exemplu, utilizatorul (1) transmite un pachet de date la momentul temporal Tk, se va produce o coliziune numai dacă un alt utilizator va transmite date în intervalul , (figura 1.8).  probabilitatea de a nu apare o coliziune este deci probabilitatea ca nici un alt utilizator să nu transmită date pe canal, dată de distributia Poisson cu m=0 şi =2Tp

## Slide 54: 1.7.1. ALOHA
Fig. 1.8. Apariţia coliziunilor în sistemul ALOHA

## Slide 55: 1.7.1. ALOHA
Cum, în medie, un număr de pachete de date intră în sistem în fiecare secundă, + probabilitatea de a fi recepţionate corect este dată de (1.21)  numărul mediu de pachete recepţionate corect reprezintă eficienţa sau capacitatea sistemului şi este
unde s-a notat cu densitatea cu care datele intră în reţea. Se observă că la sistemele TDMA, FDMA sau CDMA se poate alege K=N, în timp ce la sistemele de tip PR o valoare mare a lui K duce la o scădere dramatică a performanţelor

## Slide 56: 1.7.1. ALOHA
Se observă că sistemul are o eficienţă maximă pentru
caz în care valoarea maximă a acesteia este
Dacă numărul de utilizatori creşte peste valoarea N/2, numărul de coliziuni va creşte rapid, ceea ce va duce la scăderea drastică a capacităţii sistemului.
Fig. 1.9. Eficienţa sistemelor ALOHA nesincronizate

## Slide 57: 1.7.1. ALOHA
În cazul TDMA sau FDMA  eficienţa maximă se obţine din (1.7), în cazul în care
  se consideră un canal ideal, fără zgomot (N0=0) şi
  toţi utilizatorii transmit cu rata maximă , caz în care rezultă
Dezavantaje:
D1. Eficienţă scăzută Comparând ALOHA cu TDMA/FDMA se observă că
ceea ce arată că valoarea maximă a eficienţei obţinute în cazul ALOHA este doar aproximativ 18,4% faţă de cea obţinută în cazul FDMA/TDMA.

## Slide 58: 1.7.1. ALOHA
D2. Pot apare întârzieri f. mari din cauza coliziunilor succesive dintre pachete şi necesităţii retransmiterii acestora. Astfel. dacă emiţătorul şi receptorul se află la distanţa d unul de altul, astfel încât timpul necesar propagării în cazul în care nu există coliziuni este
unde c=3 108 m/s este viteza luminii.
  În cazul în care apare o coliziune, receptorul, după examinarea pachetului de date, va detecta apariţia unei erori şi va transmite un mesaj NAK (Not AcKnowledge), de durată Tn, către toţi utilizatorii.
  În acest caz sistemul va impune fiecărui utilizator să aştepte un interval TW (independente, distribuite aleator pentru fiecare utilizator la nivelul întregului sistem), după care procesul se reia.(fig. 1.10).

## Slide 59: 1.7.1. ALOHA
Fig. 1.10. Mecanismul temporal în cazul apariţiei unei coliziuni

## Slide 60: 1.7.1. ALOHA
  Presupunând că a doua oară pachetul este recepţionat corect la cea de-a doua încercare, intervalul de timp dintre transmiterea şi recepţia sa este
  Valoarea medie a timpului dintre emisia unui pachet şi recepţia acestuia este
  unde reprezintă timpul între emisia unui pachet şi recepţia corectă a acestuia la cea de-a (q+1) încercare; probabilitatea ca acest eveniment să se producă este , unde este probabilitatea unui eşec iar P0 cea a unei reuşite.

## Slide 61: 1.7.1. ALOHA
Folosind relaţiile
şi efectuând calculele relaţia (1.29) se reduce la
Se observă că întârzierea creşte liniar cu valoarea densităţii  cu care datele intră în reţea; în cazul unei eficienţe maxime (=0,5) se obţine o valoare a întârzierii de

## Slide 62: 1.7.1. ALOHA
(B) Varianta sincronizată
Performanţele sistemului se pot îmbunătăţi cu următorul protocol:
  Se divide axa temporală în intervale de timp egale cu durata unui pachet Tp, numite sloturi, utilizatorii putând transmite datele numai la începutul acestor intervale de timp. Algoritmul poartă numele de ALOHA sincronizat
  Dacă un utilizator doreşte să transmită date în intervalul , el trebuie să aştepte începerea slotului următor.
  În acest fel se produce o coliziune numai dacă mai există un alt utilizator care doreşte să transmită date în acelaşi interval, domeniul de restricţionare reducându-se de la 2Tp cât era în cazul ALOHA nesincronizat la Tp.. Mecanismul este ilustrat în figura 1.11.

## Slide 63: 1.7.1. ALOHA
Fig. 1.11. Apariţia coliziunilor în sistemul ALOHA sincronizat

## Slide 64: 1.7.1. ALOHA
Probabilitatea de apariţie unei coliziuni  din înlocuind m=1 şi =Tp in distributia poisson
unde este densitatea cu care datele intră în reţea iar este numărul mediu de pachete pe secundă transmise prin reţea.
Eficienţa sistemului se determină, ca şi în cazul ALOHA nesincronizat
Eficienţa este maximă atunci când =1, caz în care

## Slide 65: 1.7.1. ALOHA
Fig.1.11. Eficienţa sistemelor ALOHA sincronizat, respectiv nesincronizat

## Slide 66: 1.7.1. ALOHA
Comparând sistemul sincronizat cu cel nesincronizat din punct de vedere al eficienţei, se observă că, în cazul sincronizat, eficienţa este dublă faţă de cazul nesincronizat
În plus, faptul că =1 arată că, în medie, numărul de utilizatori K=N; cu toate aceasta se poate întâmpla ca, din cauza faptului că procesul a fost modelat aleator, valoarea lui K să o depăşească pe cea a lui N, caz în care numărul de coliziuni creşte rapid iar eficienţa scade exponenţial.

## Slide 67: 1.7.1. ALOHA
Valoarea medie a intervalului de timp scurs între emisia unui pachet de date şi recepţia acestuia este
deci creşterea întârzierii este mai lentă pe măsură ce încărcarea reţelei creşte; valoarea întârzierii în cazul eficienţe maxime este
valoarea rezultată fiind aceeaşi cu cea obţinută în cazul ALOHA nesincronizat
Dezavantaje: nu se foloseşte nici un fel de informaţie asupra traficului de date pe canalul de transmisiune şi al gradului de ocupare al acestuia, ceea ce duce la o eficienţă relativ redusă, chiar şi in cazul variantei sincronizate.

## Slide 68: 1.7.2. CSMA
Dacă transmisia se face printr-un canal în care întârzierile de propagare nu sunt foarte mari, se poate folosi un protocol nesincronizat cu rezultate mult mai bune din punct de vedere al eficienţei, cum ar fi protocolul de acces multiplu “cu ascultare” cu detecţia coliziunilor (Carrier Sense Multiple Access with Colision Detection – CSMA/CD).
Protocolul CSMA
  orice utilizator care doreşte să realizeze o transmisie de date prin canalul de comunicaţii comun, determină mai întâi starea acestuia (ocupat / activ sau liber / inactiv) şi efectuează transmisia numai în cazul în care canalul este inactiv.
  atunci când se produce o coliziune, utilizatorii care au detectat-o transmit un mesaj de eroare (jam signal) pe o frecvenţă comună fc recepţionată de toţi ceilalţi utilizatori, care blochează transmisia; în acest fel se reduce probabilitatea de coliziune şi timpul necesar retransmiterii, ceea ce duce la creşterea capacităţii sistemului.
  pentru ca protocolul să fie eficient - toţi utilizatorii să fie cât mai apropiaţi unii de alţii din punct de vedere geografic, astfel încât efectul întârzierilor de propagare să fie cât mai redus (specific reţelelor Ethernet de tip LAN).

## Slide 69: 1.7.2. CSMA
Eficienţa (capacitatea) sistemului
E1. se va considera mai întâi cazul în care întârzierea de propagare este nulă şi nu există coliziuni.
  dacă toţi utilizatorii transmit pachete de date de aceeaşi durată Tp, acestea se vor succeda pe axa temporală aşa cum este sugerat în figura 1.12., unde TB este intervalul de timp în care canalul este inactiv, modelat ca o variabilă aleatoare.
Fig. 1.12. Utilizarea canalului comun

## Slide 70: 1.7.2. CSMA
Pentru a determina densitatea de probabilitate a acesteia, se foloseşte faptul că utilizatorii sunt independenţi şi că sosirea pachetelor de date în reţea este modelată ca o variabilă aleatoare de tip Poisson;  probabilitatea ca în intervalul TB canalul să fie inactiv este dată de
  primul termen arată că în intervalul de timp TB nu a sosit nici un pachet,
  cel de-al doilea că în intervalul de timp  imediat următor ( ) a sosit un pachet de date (fig. 1.12). Folosind (1.20), rezultă

## Slide 71: 1.7.2. CSMA
Cu acestea densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare TB este dată de
unde este numărul mediu de pachete care intră în sistem în fiecare secundă iar este densitatea cu care datele intră în reţea. Valoarea medie a intervalului inactiv este
Rezultă eficienţa sistemului

## Slide 72: 1.7.2. CSMA

## Slide 73: 1.7.2. CSMA
E2. În cazul în care se ia în considerare şi timpul de propagare nenul al unui pachet de date dat de relaţia (1.27), informaţia transmisă de către un utilizator este recepţionată de către ceilalţi cu o anumită întârziere, ceea ce duce la apariţia coliziunilor. Se presupune următorul scenariu (fig.1.13.)
Fig. 1.13. Apariţia coliziunilor în CSMA/CD

## Slide 74: 1.7.2. CSMA
  utilizatorul (1) sondează canalul la momentul t1, îl detectează ca fiind inactiv (liber) şi începe să transmită datele; acestea vor fi recepţionate de către destinatar la momentul , moment în care se transmite şi mesajul de canal ocupat.
  dacă un alt utilizator va sonda canalul la momentul t2 imediat următor, el îl va detecta ca fiind liber şi va transmite de asemenea date, caz în care se va produce o coliziune (fig.1.13.)
 Probabilitatea ca nici un pachet de date să fie transmis în intervalul se obţine din relaţia (1.20) cui m=0 şi =Td, anume
 Probabilitatea unei coliziuni = probabilitatea ca în reţea să intre cel puţin un pachet, adică

## Slide 75: 1.7.2. CSMA
E3. Pentru a evalua efectul coliziunilor asupra eficienţei sistemului se consideră scenariul din figura 1.15., în care se notează cu x ( ) intervalul de timp scurs momentul începerii unui pachet şi cel al apariţiei unei coliziuni, modelat ca o variabilă aleatoare.
Fig. 1.15. Ilustrarea modelului pentru determinarea eficienţei CSMA/CD în prezenţa coliziunilor

## Slide 76: 1.7.2. CSMA
Timpul mediu scurs între recepţionarea corectă a două pachete (fără coliziune)
  primul termen din suma de mai sus arată timpul scurs între două pachete corect recepţionate dacă nu există coliziuni, ponderat cu valoarea probabilităţii de a nu exista coliziuni,
  al doilea timpul scurs dacă nu apare o coliziune în timpul transmiterii primului pachet dar apare în timpul celui de-al doilea ş.a.m.d.
Folosind relaţiile (1.30) şi efectuând calculele se obţine

## Slide 77: 1.7.2. CSMA
Folosind în continuare (1.42), (1.44), (1.45) precum şi faptul că , se pot determina limitele superioare şi inferioare ale lui , deci şi ale eficienţei C, astfel:
  dacă x=0,  = minim, deci C = maxim,
  dacă x=Td,  = maxim, deci C = minim

## Slide 78: 1.7.2. CSMA
Fig. 1.16. Eficienţa sistemelor CSMA, în funcţie de densitatea  cu care
datele intră în reţea, având ca parametru raportul
.

## Slide 79: 1.7.2. CSMA
Se observă că pentru o valoare mică a raportului eficienţa sistemului tinde asimptotic către o valoare situată în jur de 0,9, în timp ce pe măsură ce acest raport creşte eficienţa maximă scade mult, ceea ce însemnă că sistemul este aplicabil numai dacă distanţele sunt mici.
Impunând ca eficienţa CSMA să fie mai mică decât cea obţinută în cazul ALOHA,
se obţine egalitate atunci când

## Slide 80: 1.7.2. CSMA
deci protocolul CSMA este mai eficient decât ALOHA numai dacă raportul este mai mic decât 2. În mod similar, comparând eficienţă CSMA cu ALOHA sincronizat, se obţine
O valoare corespunde unei distanţe relativ mari între utilizatori; de exemplu dacă aceştia transmit pachete de date de 1000 biţi, cu o rată de 10 Mb/s, , ceea ce corespunde unei distanţe